前  言

一、项目由来

我国目前年生产各种塑料制品消费量巨大，但废弃的塑料只有5%得到再生利用，因此，大力开展废弃塑料的再生利用，有广阔的前景国家对再生利用废弃塑料制品的目标是到2020年，废弃塑料的利用率将达到50%，这不仅要在收集上，还要在清洗、分拣、干燥、重新造粒等各个方面进行研究开发，不仅从生产设备和配方上，都要大力地进行开发研究，并且对再生塑料制品企业给予政策支持，才能确保这一计划能完全文施。任何一个国家，回收废旧塑料都是从回收废弃的一次性包装塑料开始的，然后才是日用品塑料和工业用塑料制品废弃塑料的再利用。我国要解决白色污染，也必然要动员大量力量回收废弃的包装用薄膜和塑料瓶罐清洗干燥和重新造粒，制得各种新的用品。再生资源的回收利用具有节约资源、节约能源、保护环境的优势，有效地利用再生资源已经成为我国政府十分关注的问题。解决资源紧缺的重要途径是正视和发展再生资源的回收利用产业，节约自然资源、保护生态环境，使资源与环境实现可持续发展。

本项目最终产品为塑料颗粒，本项目建成后可实现年产6000t塑料颗粒，项目于2019年6月21日对年产6000吨塑料颗粒扩建项目进行了备案，备案号为2019-370306-42-03-031726。现有年产2000吨塑料颗粒项目已正式投产，且产品经长期工业化使用，技术应用成熟、工艺安全可靠。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》之有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“三十、废弃资源综合利用业”“86.废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”，应编制环境影响报告书。为此，山东林源环保科技有限公司特委托山东文华环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位立即组织有关技术人员深入现场探勘、调查，并依据项目有关的技术资料及《环境影响评价技术导则》要求，编制完成了《山东林源环保科技有限公司年产6000吨塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》（送审版），呈报淄博市生态环境局组织审查。

三、主要环境问题

扩建项目生产过程中产生的主要废气污染物为VOCs、甲苯；产生的废水主要为生活污水、初期雨水、循环排污水等；固体废物主要为失活分子筛、原料蒸馏残液、废导热油、生活垃圾等。扩建项目经采取相应的污染治理措施后能够确保项目污染物达标排放，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价总结论

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，第28条：再生资源回收利用产业化”，项目建设符合国家产业政策相关要求。属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”“三十一、资源节约和综合利用-14.再生资源回收利用产业化”，符合淄博市产业政策。各类污染物浓度符合相应的排放标准要求，工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；项目风险能够得到有效控制；项目厂址周围公众支持项目的建设。项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；符合达标排放的要求。建设项目在落实好本报告提出的环保治理措施及环境管理要求的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

在报告书的编制过程中得到了淄博市生态环境局、淄博市生态环境局周村分局及建设单位的大力支持和帮助，在此表示感谢！

项目组

2019年7月

目  录

1.	1总  论	1-1

1.1.	编制依据	1-1

1.2.	评价目的、评价原则与评价重点	1-8

1.3.	评价工作等级、范围和重点保护目标	1-9

1.4.	环境影响因素识别与评价因子筛选	1-12

1.5.	评价标准	1-13

2.	现有项目工程分析	2-1

2.1.	现有工程概况	2-1

2.2.	公用工程	2-3

2.3.	现有项目工程分析	2-4

2.4.	现有项目污染物排放情况	2-7

3.	建设项目工程分析	3-1

3.1.	项目提出背景及建设可行性	3-1

3.2.	建设项目概况	3-2

3.3.	建设项目工艺流程及产污环节	3-11

3.4.	污染治理措施及污染物排放情况	3-15

3.5.	清洁生产分析	3-23

3.6.	小结	3-26

4.	建设项目周围环境概况	4-1

4.1.	自然环境概况	4-1

4.2.	相关区域规划	4-6

4.3.	区域环境质量	4-10

5.	环境质量现状监测与评价	5–1

5.1.	环境空气质量现状监测与评价	5–1

5.2.	地表水环境质量	5–12

5.3.	地下水现状监测	5-21

5.4.	噪声环境质量现状	5-26

5.5.	土壤环境现状监测与评价	5-28

6.	环境影响评价	6-1

6.1.	大气环境影响评价	6-1

6.2.	地表水环境影响评价	6-9

6.3.	地下水环境影响评价	6-14

6.4.	固体废物环境影响分析	6-24

6.5.	声环境预测与评价	6-27

6.6.	土壤环境影响分析	6-31

7.	环境风险评价	7-1

7.1.	风险评价目的	7-1

7.2.	现有项目环境风险回顾性评价	7-1

7.3.	本项目环境风险评价	7-2

7.4.	环境风险防范措施及应急要求	7-9

8.	污染防治措施及其技术经济论证	8-1

8.1.	污染防治措施情况汇总	8-1

8.2.	废气污染防治措施及其技术经济分析	8-1

8.3.	废水污染防治措施及其技术经济分析	8-3

8.4.	噪声防治措施分析	8-7

8.5.	固废处置措施分析	8-8

8.6.	地下水环境保护措施	8-10

8.7.	环保投资及效益分析	8-11

8.8.	进一步减缓污染的对策	8-12

9.	污染物总量控制分析	9-1

9.1.	污染物总量控制基本原则	9-1

9.2.	总量控制对象	9-1

9.3.	扩建项目污染物排放情况	9-1

9.4.	总量控制	9-2

10.	项目建设可行性分析	3

10.1.	项目建设可行性分析	3

10.2.	项目建设的可行性分析	4

10.3.	选址合理性分析	11

10.4.	环境可行性	12

10.5.	“三线一单”对照	13

10.6.	小结	14

10.7.	小结	10-15

11.	环境管理与监测计划	11-1

11.1.	环境管理	11-1

11.2.	环境监测计划要求	11-5

11.3.	小结	11-9

12.	结论与建议	12-1

12.1.	评价结论	12-1

12.2.	措施与建议	12-6

附件：

1、项目环评委托书；

2、扩建项目备案文件；

3、原有项目环保审批及验收文件；

4、突发环境事件应急预案备案证明；

5、危险废物接受协议；

6、项目废气、地下水、噪声现状监测报告；

7、建设项目环评审批基础信息表。

# 1总  论

## 编制依据

### 国家法律、法规及政策依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订版），中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第32号，2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2008]第87号），2008年2月28日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令[1996]第77号），1996年10月29日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令[2012]第54号），2012年7月1日；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令），1998年11月29日；

（9）《关于加强工业节水工作的意见的通知》（国经贸资源[2000]1015号），2005年10月25日；

（10）《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发[2005]40号)，2005年12月2日；

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号），2005年12月3日；

（12）《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（环发[2006]28号），2006年2月14日；

（13）《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发[2006]11号），2006年3月12日；

（14）《关于贯彻落实<国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知>的通知》（环发[2006]62号），2006年4月27日；

（15）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号），2006年7月6日；

（16）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资源部国家发展和改革委员会），2012年5月23日；

（17）《关于加强环境突发事件应急管理工作的通知》（环办[2006]104号）；

（18）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号），2008年8月29日；

（19）《建设项目环境保护分类管理名录》，2015年3月19日由环境保护部部务会议修订通过，现予公布，自2015年6月1日起施行；

（20）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（国家环保部第5号令），环境保护部2008年12月11日修订通过，2009年3月1日起施行；

（21）《关于发布〈环境保护部直接审批环境影响评价文件的建设项目目录〉及〈环境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录〉的公告》（环境保护部2009年第7号公告），2009年3月1日；

（22）《关于贯彻落实抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的通知》（环发[2009]127号）；

（23）《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》（环函[2009]224号）；

（24）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号）；

（25）《关于建立健全环境保护和安全监管部门应急联动工作机制的通知》（环办[2010]5号）；

（26）《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办[2010]13号）；

（27）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》的通知（国办发[2010]33号），2010年5月11日；

（28）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）；

（29）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（30）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年3月16日）；

（31）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）（发改委2013第21号令）；

（32）关于印发《国家环境保护“十二五”科技发展规划》的通知（环发［2011］63号），2011年6月9日；

（33）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发2011 35号文 ），2011年10月7日；

（34）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》，（国发[2011]42号）；

（35）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（36）关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知（环发[2013]104号）；

（37）《关于印发〈重点区域大气污染防治“十二五”规划〉的通知》（环发）［2012］130号）；

（38）《重点流域水污染物防治规划（2011-2015）》（环发［2012］58号）；

（39）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号）；

（40）《“十二五”危险废物污染防治规划》（环发［2012］123号）；

（41）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环发［2013］104号）。

（42）《国务院关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》（国函[2011]13号）；

（43）《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发 〔2011〕49号）；

（44）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部 发展改革委 商务部 公告2012年第55号）；

（45）《环境保护综合名录（2013版）》（2013.12）。

### 地方法规和文件

(1)《山东省建设项目环境保护管理办法》（鲁发[1987]21号）；

(2)《山东省节约能源条例》（1997年9月1日）；

(3)《山东省水污染防治条例》（2018年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

(4)《山东省人民政府关于山东省地面水环境功能区划方案的批复》(鲁政字[2000]86号)；

(5)《山东省环境保护条例》(2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订)；

(6)《山东省建设项目环境保护管理条例》(省人大第99号令，2001.12)；

(7)《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修正）；

(8)《山东省环境噪声污染防治条例》（省人大常委会公告第16号，2003.11）；

(9)《山东生态省建设规划纲要》(省政府，2003.12)；

(10)《关于进一步做好发展循环经济工作的通知》(鲁环发[2004]120号)；

(11)《山东省水功能区划》（鲁政字[2006]22号）；

(12)《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(鲁政办发[2006]60号)；

（13）《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议第二次修正）)；

(14)《山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》（2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修正）；

(15)《关于加强建设项目污染物排放总量控制有关问题的通知》（鲁环发[2007]108号）；

(16)《关于加强建设项目环境影响评价行政许可受理工作的通知》(鲁环发[2010]49号)；

(17)《关于将第二类水污染物严重超标和空气严重污染纳入环境安全应急管理范围的规定（试行）》（鲁环发[2010]82号）；

(18)《关于贯彻落实环发〔2011〕14号文件加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（鲁环函〔2011〕358号）；

(19)《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）；

(20)《山东省环境保护厅关于贯彻实施〈山东省扬尘污染防治管理办法〉有关问题的通知》（鲁环函[2012]179号）；

(21)《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013]4号）；

(22)《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）；

（23）山东省环保厅《关于建立全省县级以上各类园区规划环评复核备案制度的通知》（鲁环评函[2014]191号）；

（24）《山东省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见（鲁政办字[2015]231号）》；

（25）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品企业安全治理规定的通知》（鲁政办字[2015]259号）；

（26）《山东省环保厅关于进一步加强化工企业环境安全管理工作的通知（鲁环办函[2015]149号）》；

（27）山东省环保厅《关于发布山东省环保厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）的通知》（鲁环发[2015]80号）；

（28）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工投资项目管理暂行规定的通知》（鲁政办字〔2017〕215号）；

（29）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

（30）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013.9.25）；

（31）《山东省2013-2020年大气污染防治规划》；

（32）《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2018〕102号）；

（33）《山东省环境保护厅关于进一步做好污染源自动监测安装联网工作的通知》（鲁环函[2018]481号）；

（34）《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2018..2.4修订）；

（35）《山东省环境保护厅关于建设项目涉及生态保护红线有关事项的通知》（鲁环发[2018]124号）；

（35）《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）；

（36）《山东省人民政府关于印发山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案（2018—2020年）的通知》（鲁政字[2018]167号）；

（37）《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则（鲁政办字[2018]217号）；

（38）《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2018.3.21)；

（39）《山东省人民政府关于印发山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020 年）的通知》（鲁政字〔2018〕166 号，2018.8.8）；

（40）《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.3.1）；

（41）《关于印发淄博市工业发展“十三五”规划的通知》（淄政字〔2017〕9号，2017.1.26）；

（42）《淄博市化工行业环境保护管理规定（试行）》；

（43）《淄博市人民政府关于在全市重点控制区执行大气污染物排放控制限值的通告》（2017.1.10）；

（44）《关于明确全市重点行业大气污染物排放限值有关执行要求的通知》（淄环发[2018]24号）；

（45）《关于印发<2018年度全市环境保护综合治理工作任务>的通知》（厅发[2018]3号）；

（46）《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》(淄政办发[1992]157号)；

（47）《淄博市人民政府关于同意淄博市水功能区划的批复》(淄政字[2012]10号)；

（48）淄博市人民政府《关于印发淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》(淄政发[1999]113号)；

（49）《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定》（淄政办发[2000]102号）；

（50）《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60 号）；

（51）《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）；

（52）《淄博市人民政府关于印发淄博市生态环境保护“十三五”规划的通知》（淄政发[2017]33号）。

（53）《淄博市生态保护与建设规划（2017-2020）》；

（54）《淄博市生态红线保护规划（2016-2020）》；

（55）《关于印发淄博市土壤污染防治工作方案的通知》（淄政发[2017]10号）；

（56）《淄博市水资源保护管理条例（2011修订）》（淄博市人民代表大会常务委员会公告第36号，2012年1月1日）；

（57）《淄博市城市总体规划（2011-2020）》；

（58）《淄博市水资源保护规划》；

（59）《淄博市小流域污染综合治理实施规划》；

（60）《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）；

（61）《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定》（淄政办发[2000]102号）；

（62）《山东省淄博市人民政府办公厅关于加强建设项目环境保护管理工作的意见》（淄政办发[2006]45号，2006年7月15日）；

（63）《淄博市人民政府办公厅关于划定大气污染物排放控制区的通知》（淄政办字[2016]116号）；

（64）《关于进一步做好全市重点排污企业事业单位环境信息公开的通知》（淄环发〔2018〕39号）；

（65）淄环发〔2018〕31号《淄博市“十三五”危险废物规范化管理评估办法》；

（66）《中共淄博市委办公厅、市政府办公厅关于印发《2018年度全市环境保护综合治理工作任务》的通知》（厅发[2018]3号）；

（67）《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/ T 1865—2011）。

### 环评技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则石油化工建设项目》(HJ/T89-2003)；

(9)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

(10)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

(11)《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

(12)《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

(13)《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

(14)《危险学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(15)《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）；

（16）《山东环保厅关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

（17）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)。

### 项目依据

1、《山东林源环保科技有限公司年产6000吨塑料颗粒扩建项目环评委托书》；

2、现有工程环评文件及批复、验收文件；

3、山东林源环保科技有限公司提供的其他项目资料。

## 评价目的、评价原则与评价重点

### 评价目的

通过对工程所在的评估区环境现状调查与评价，摸清项目所在地环境质量现状，结合国家产业政策、当地城市发展规划、环境功能区划以及厂址周围环境状况等，分析该工程与产业政策及相关规划的符合性。通过对工程的分析，达到以下目的：

1、通过对现有工程进行回顾，找出存在的问题，提出整改措施；采用现状监测及类比方式分析项目生产过程中“三废”排放情况，分析其现状是否达标排放；对于无法达标排放的环节，提出可行的防治措施和建议；

2、在对工程所在地环境现状和污染源进行调查与评价的基础上，选择适当的评价因子，分析工程投产后对环境的正负效应，论证工程环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，提出污染物总量控制和防止污染的措施及建议，为环境管理决策和工程设计提供依据；

3、分析工程对产业政策及规划的符合性；

4、从环保角度分析项目的可行性和建设的合理性。

### 评价原则

1、评价认真贯彻执行“达标排放”、“污染物排放总量控制”、“节约用水”、“节能减排”以及是否符合城市、行业规划等环境保护政策；

2、在保证评估工作质量的前提下，尽可能利用已有的资料和近期项目区域已建、在建项目的环评资料，进行必要的补充调查、试验和监测；

3、环境影响评估要坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的政策性、针对性、公正性及实用性；

4、预测环境影响时，采用通用、成熟简便并能够满足准确度要求的、本地区已经使用过的方法，以数学模式法为主，结果类比调查和专业判定；

5、按照环境影响评价技术导则进行评价。

### 评价重点

根据建设工程对环境污染的特点，本评价以工程分析为基础，大气环境影响评价、环境风险、污染防治措施论证作为本次评估的工作重点。

## 评价工作等级、范围和重点保护目标

### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则》要求，结合项目所处地理位置、环境功能区划要求及项目特点，确定该项目的环境影响评价工作等级，各环境因素评价工作等级情况见本次环评各专项评价等级的汇总情况见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响评价等级判定表

| 专题 | 等级的判据 | 等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 环境空气质量功能类别 | 二类区 | 二级 |
|  | 污染物排放情况 | 装置区无组织排放的颗粒物最大落地浓度占标率最大，1%<Pmax=6.91%<10%，本 |  |
| 地 表 水 | 本项目生产飞鼠、生活污水排入光大水务（淄博周村）净水有限公司进行处理 | 三级B |
| 地 下 水 | 建设项目分类 | Ⅲ类 | 三级 |
|  | 区域地下水环境敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪 声 | 项目所在声环境类别 | GB3096-2008中3类区 | 二级 |
|  | 主要噪声源 | 空气动力性噪声和机械噪声 |  |
|  | 区域声环境敏感程度 | 声环境敏感程度较低 |  |
|  | 受影响的人数变化情况 | 受影响人口无变化 |  |
| 环境风险 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） | 简单分析 |

### 评价范围和重点保护目标

根据评价等级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定各评价要素的评价范围，详见表1.3-2。

表1.3-2  评价范围和重点保护目标

| 项 目 | 评 价 范 围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心，边长5km×5km的矩形区域 | 厂址周围村庄 |
| 地下水 | 以厂址为中心6km2范围内 | 浅层地下水 |
| 噪 声 | 厂界外1m及周边200m范围 | 厂址周围居民区 |
| 环境风险 | 以厂址为中心，半径5km的圆形范围内 | 厂址周围居民区 |
| 土壤 | 项目区及周围500m范围 | 项目区周边土壤 |

项目大气环境影响的区域内有周围村庄等大气环境保护目标，区域内无自然保护区及其它需要特殊保护的地区。项目评价区域内的环境敏感目标见表1.3-3，图1.3-1。

表1.3-3  厂址周围主要保护目标

| 类别 | 序号 | 名称 | 位置坐标 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 人口（人） | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、环境风险 | 1 | 小房村 | 118°9′19.81″E， 36°47′39.62″N | NW | 305 | 560 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 城北中学 | 118°7′32.76 ″E， 36°45′48.92″N | N | 335 | 1200 |  |
|  | 3 | 礼官村 | 118°8′34.09″E， 36°47′56.92″ | WSW | 405 | 1120 |  |
|  | 4 | 十里村 | 118°10′30.27″E， 36°45′0.33″ | NNW | 485 | 1230 |  |
|  | 5 | 黑土村 | 118°7′42.03″E， 36°47′23.55″N | SE | 643 | 1360 |  |
|  | 6 | 苏家村 | 118°9′42.82″E， 36°44′42.25″N | NW | 1040 | 760 |  |
|  | 7 | 石门村 | 118°9′0.67″E， 36°48′10.83″N | S | 1070 | 1020 |  |
|  | 8 | 南阎村 | 118°6′35.98″E， 36°46′9.93″N | N | 1180 | 1200 |  |
|  | 9 | 大房村 | 118°7′6.96″E， 36°47′6.40″N | WSW | 1340 | 1310 |  |
|  | 10 | 蒋家村 | 118°7′8.20″E， 36°45′27.21″N | NW | 1380 | 640 |  |
|  | 11 | 陈桥村 | 118°11′28.06″E， 36°47′57.69″N | SW | 1420 | 660 |  |
|  | 12 | 双枣村 | 118°11′12.99″E， 36°44′47.43″N | NE | 1570 | 460 |  |
|  | 13 | 孙家村 | 118°6'51.63"E，36°47'29.71"N | SE | 1870 | 490 |  |
|  | 14 | 石庙村 | 118°10′15.06″E， 36°44′27.35″ | SE | 1870 | 350 |  |
|  | 15 | 前草村 | 118°6′48.13″E， 36°45′40.60″ | WSW | 1900 | 860 |  |
|  | 16 | 前沟村 | 118°8′1.73″E， 36°44′29.97″N | SSW | 1910 | 310 |  |
|  | 17 | 陪家村 | 118°10′23.02″E， 36°44′25.17″N | SE | 1940 | 320 |  |
|  | 18 | 新民村 | 118°10′24.16″E， 36°48′37.67″N | NE | 1990 | 680 |  |
|  | 19 | 云南村 | 118°10′52.83， 36°44′26.88″N | SE | 2000 | 360 |  |
|  | 20 | 沈家村 | 118°10′5.15″E， 36°48′46.63″N | NW | 2060 | 780 |  |
|  | 21 | 中沟村 | 118°6′33.36″E， 36°45′8.13″N | SW | 2240 | 300 |  |
|  | 22 | 后沟村 | 118°10′40.38″E， 36°48′41.68″N | NE | 2470 | 320 |  |
|  | 23 | 鲍家庄村 | 118°7′55.39″E， 36°44′11.94″N | SSW | 2680 | 310 |  |
| 环境风险 | 24 | 北谢村 | 118°8′26.60″E， 36°43′55.06″N | SSW | 2570 | 280 | 环境风险 |
|  | 25 | 西马村 | 118°8′0.34″E， 36°43′57.99″N | SSW | 2730 | 300 |  |
|  | 26 | 东马村 | 118°6′43.54″E， 36°44′32.18″N | SW | 3000 | 330 |  |
| 地表水 | 1 | 孝妇河 | E | 2538 | —— | GB3838-2002Ⅴ类 |
| 地下水 | 1 | 项目区周围42km2 范围浅层地下水 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 声环境 | 1 | 厂界外1m及周边200m范围内的敏感点 | GB3096-2008 2类 |

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

根据工程的特征、阶段（生产期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

### 环境影响因素识别

本项目扩建装置为新建装置，主要施工内容包括场地平整、防腐防渗处理、装置区框架基础建设及设备安装等；在营运期，主要环境影响为废气、噪声、环境风险等，它们对环境的影响是可控的，项目对区域经济发展是有利的。

施工期主要环境影响情况见表 1.4-1。运营期主要环境影响情况见表 1.4-2。

表1.4-1  施工期主要环境影响因素一览表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
| 水环境 | 清洗车辆废水、施工人员生活废水等 | COD、BOD、氨氮、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

表1.4-2  运营期主要环境影响因素一览表

| 名 称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 常规污染物 | 特征污染物 |
| 环境空气 | 生产过程 | —— | H2S、NH3、VOCs |
| 水环境 | 生活污水、生产废水 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、 | 石油类 |
| 固体废物 | 生产过程、职工生活 | 废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等 |
| 声环境 | 各类泵、风机等 | LeqdB（A） |

### 评估因子筛选

针对上述环境影响因子的识别与确定，环境影响因子的识别见表1.4-3，评估因子的确定见表1.4-4。

表1.4-3  环境影响因子识别表

| 因子 环境要素 | 环境影响因子 |
| --- | --- |
|  | 废水 | 废气 | 噪声 | 固体废物 |
|  | pH、CODcr、SS、BOD5、石油类 | 颗粒物、H2S、NH3、VOCs | Leq | 废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等 |
| 环境空气 | — | 有影响 | — | — |
| 地表水 | 有影响 | — | — | 有影响 |
| 地下水 | 有影响 | — | — | 有影响 |
| 声环境 | — | — | 有影响 | — |

表1.4-4  评价因子确定表

| 序号 | 环境要素 | 现状监测与评估 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监测因子 |
| 1 | 环境空气 | 非甲烷总烃、VOCs、H2S、NH3 |
| 2 | 地表水 | 引用数据说明 |
| 3 | 地下水 | 引用数据说明 |
| 4 | 声环境 | LeqdB（A） |
| 5 | 土壤环境（建设用地） | 不评价 |

## 评价标准

### 环境质量标准

扩建项目环境影响评价环境质量执行标准见表1.5-1，各标准具体见表1.5-2～1.5-7。

表1.5-1  环境质量标准

| 专题 | 执行标准 | 标准分级或分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | 见表1.5-2 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) | 附录D |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅳ类、Ⅴ类 | 见表1.5-3 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 | 见表1.5-4 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 见表1.5-5 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018) | 第二类用地 | 见表1.5-5 |

表1.5-2  环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 50μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 80μg/m3 |  |
| PM10 | 日平均 | 150μg/m3 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 075μg/m3 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时平均 | 600 ug/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.5-3  地表水环境质量标准限值

| 评价因子 | Ph | COD | BOD5 | 氨氮 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 | 3 |
| Ⅴ类 |  | 40 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| 评价因子 | 总磷 | 氯化物 | 石油类 | 硫酸盐 | 硝酸盐 |
| Ⅳ类 | 0.3 | 250 | 0.5 | 250 | 10 |
| Ⅴ类 | 0.4 | 250 | 1.0 | 250 | 10 |
| 评价因子 | 氟化物 | 锌 | 亚硝酸盐 | 总氮 |  |
| Ⅳ类 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 1.5 |  |
| Ⅴ类 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 2.0 |  |

注：上述标准中pH无量纲。

表1.5-4  地下水质量Ⅲ类标准限值

| 项目 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫酸盐 | 挥发性酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤250 | ≤0.002 |
| 项目 | 氯化物 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 铅 | 六价铬 | 汞 | 镍 | 锰 |
| 标准 | ≤250 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.10 |
| 项目 | 总大肠菌群数 | 石油类 | 锌 | 氰化物 | 铜 | 砷 | 苯* | 甲苯* |
| 标准 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤10 | ≤700 |
| 项目 | 二甲苯* |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 | ≤500 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述标准中pH无量纲，其余因子单位为mg/L；*单位为ug/L。

表1.5-5  声环境质量标准限值

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

注：上述标准中单位为dB（A）。

### 污染物排放标准

（1）废气

有组织：颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 重点控制区标准要求；VOCs 满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1第II时段标准要求；臭气浓度、氨、硫化氢满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中要求。

无组织：颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放限值；VOCs 满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值；臭气浓度、氨、硫化氢满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2中厂界监控点浓度限值要求。

项目废气排放执行标准见表1.5-8、表1.5-9。

表1.5-8  大气污染物有组织排放标准

| 污染源 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物 | 10 | / | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准 |
|  | VOCs | 60 | 3.0 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第II时段污染物排放限值 |
|  | 臭气浓度 | 800（无量纲） | / | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中污染物排放限值 |
|  | NH3 | 20 | 1.0 |  |
|  | H2S | 3 | 0.1 |  |

表1.5-9  大气污染物无组织排放标准

| 污染物 | 厂界监控点浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放限值 |
| VOCs | 1.0 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值 |
| 臭气浓度 | 20 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2中厂界监控点浓度限值 |
| NH3 | 1.0 |  |
| H2S | 0.03 |  |

（2）废水

项目污水经厂内污水站处理后，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单A等级排放标准要求。具体排放标准见表1.5-10和表1.5-11。

表1.5-10  厂内污水站外排水标准

| 污染物 | 单位 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B 等级 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5～9.5 |
| CODCr | mg/L | 500 |
| SS | mg/L | 400 |
| BOD5 | mg/L | 350 |
| NH3-N | mg/L | 45 |
| 总磷 | mg/L | 8 |
| 石油类 | mg/L | 20 |

表1.5-11  污水处理厂排水标准

| 污染物 | 单位 | 一级 A 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 |
| SS | mg/L | 10 |
| CODCr | mg/L | 50 |
| BOD5 | mg/L | 10 |
| NH3-N | mg/L | 5（8）* |
| 总磷 | mg/L | 0.5 |
| 石油类 | mg/L | 1 |
| 注：*处括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |

（3）噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准值见表1.5-13。

表1.5-13  项目噪声排放标准  单位dB（A）

| 项目 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |

（4）固废

一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准；

危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。

# 现有项目工程分析

## 现有工程概况

山东林源环保科技有限公司厂区范围内与扩建项目有关的现有项目为年产2000吨塑料颗粒项目，已通过环保审批和自主验收，其情况见表 2.1-1。

表2.1-1  现有项目批复及验收情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复部门及批复时间 | 项目情况 | 竣工环保验收部门及验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产2000吨塑料颗粒项目 | 淄博市环境保护局周村分局/2017.5.9 | 正常生产 | 自主验收/2017年11月4日 |

各现有项目批复及验收报告详见附件三。

### 现有项目工程组成及主要技术指标

表 2.1-2  现有项目工程组成及主要技术指标表

| 类别 | 工程内容 | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 占地面积1430m2；用于再生塑料颗粒生产。 | 已建成 |
| 储运工程 | 成品库 | 占地面积210m2；用于包装、贮存塑料颗粒成品 | 已建成 |
|  | 原料仓库 | 占地面积170m2；用于贮存购进原料等 | 已建成 |
| 公用 工程 | 供水 | 依托现有自备井，耗水量约2532.5 m2/a | 已建成 |
|  | 供电 60万KWh/a | 园区供电网，用电量约60万KWh/a | 已建成 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 占地面积180m2，位于厂区东北角 | 已建成 |
|  | 门卫 | 占地面积10m2，位于厂区东南角 | 已建成 |
| 环保 工程 | 废气 | 热熔挤出废气：喷淋+水洗+光催化氧化+活性炭吸附（15m排气筒1根）。 | 已建成 |
|  | 废水 | 综合废水：酸化水解+氧化+沉淀装置 | 已建成 |
|  | 事故池 | 200m3 | 已建成 |
|  | 危废暂存间 | 危废暂存场（占地5m2，最大贮存能力5吨），设置在厂区南侧 | 已建成 |

### 厂区平面布置

项目建设在淄博市周村经济开发区正阳路7437号，用地属于工业用地。项目地块南侧临山东华远集团，北面为利杰钢构公司，东面临正阳路，西侧为空地。项目设一个出入口，位于东厂界，面向正阳路，交通运输便利。

项目办公生活区域位于厂区东北角处，毗邻厂外道路，便于对外联系；生产区作为全厂的核心，布置在厂区中心和西侧大部分区域，厂房及设备大致按主工艺流程“原料—破碎—清洗—热融造粒—切粒—成品包装”进行布置。

根据工艺要求，结合现有地形条件，厂区由东往西再转向北依次布置原料仓库、生产车间、产品仓库；生产车间南面布置生产废水处理设施和事故水池，雨污分流，利用地势便于废水自流。

厂区及周围企业分布见图2.1-1，厂区平面布置见图2.1-2，厂区现状环保设施现状情况见图2.1-3。

### 现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备情况见表2.1-3。

表2.1-3  现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型 | 单位 | 数量 | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬坡输送机 | GWPVI-6000 | 台套 | 1 | 输送原料进入粉碎机 |
| 2 | 粉碎机 | GWCRE-700B | 台套 | 1 | 破碎收集药液和二次破碎 |
| 3 | 螺旋抽料机 | Φ400*3500 | 台套 | 1 | 抽料 |
| 4 | 立式洗料机 | GWDEV-500A | 台套 | 2 | 洗脱分离纸浆 |
| 5 | 沉浮分离机 | GWWTB-6000 | 台套 | 1 | 分离沉水橡胶 |
| 6 | 挖料滚筒输送机 | —— | 台套 | 1 | 送料 |
| 7 | 螺旋抽料机 | GWWFV-300 | 台套 | 1 | 抽料脱水 |
| 8 | 卧式脱水机 | —— | 台套 | 1 | 脱水 |
| 9 | 烘干送料机 | —— | 台套 | 1 | 烘干 |
| 10 | 风选机 | GWWSV-400 | 台套 | 1 | 分选瓶嘴 |
| 11 | 塑料热融挤出机 | —— | 台套 | 1 | 融熔挤出用 |
| 12 | 控制电柜 | GWECV-800 | 台套 | 2 | 设备动力控制用 |
| 13 | 水泵 | —— | 台套 | 3 | 输送生产用水 |
| 14 | 碱喷淋+活性炭装置 | 一体化设备 | 台套 | 1 | 废气处理 |
| 15 | 酸性水解+接触氧化装置 | 一体化设备 | 台套 | 1 | 废水处理 |
| 16 | 塑料热融挤出机 | —— | 台套 | 1 | 融熔挤出用 |

### 现有项目工程原辅材料及能源消耗

表 2.1-4  现有项目工程原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 单位 | 现有项目用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料瓶 | PE+PP | t/a | 2500 | 医疗机构 |
| 2 | 水 | 水 | t/a | 2532.5 | 自备水井 |
| 3 | 电 | -- | t/a | 60 | 电网 |
| 4 | 活性炭 | 碳 | t/a | 2 | 外购 |
| 5 | 润滑油 | 烷烃、芳烃、环烷基芳烃和非烃类混合物 | t/a | 0.2 | 外购 |

### 劳动定员及生产制度

现有项目劳动定员25人，工作制度实行8h制，全年生产时间2880小时（按360天计）。

## 公用工程

### 供配电

现有项目年耗电约60万kw·h，经由园区供电网供给。

### 供热

现有项目生产中采用电加热烘干，不需要其他热源；办公区冬季采用空调供暖。

### 给排水

#### 给水

现有项目用水包括生产用水和生活用水，用水取自厂区内已有水井。项目总取水量约2532.5m3/a，平均每天7.03m3/d。

#### 排水

生活废水经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，通过管线排至污水处理厂进行深度处理。现有工程水平衡情况见图2.2-2。

图2.2-2  现有项目用水量平衡图（m3/a）

## 现有项目工程分析

#### 现有项目生产工艺

工艺流程简述如下：

（1）人工捡选

本项目入厂的废塑料，首先经由人工分选出可能混有的少量非塑料瓶袋杂物。分选过程中的瓶袋内的余液会有少量滴落。

（2）湿式粉碎

将分选后的原料投入湿式粉碎机，在粉碎机内通过叶轮高速旋转，在物料与叶片、齿盘、物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，将废塑料粉碎成碎粒。破碎同时，向破碎机内加注水流，将塑料上的残余药液进行清洗混合后，一起进入后段的立式洗脱机。本项目采取湿式破碎工艺，除注入水流外，不投加其他辅助剂等原辅材料，粉碎设备为密闭式，且破碎塑料力度较大，因此正常情况下粉碎和输送环节不会产生粉尘。

破碎后塑料碎粒粒径（或长度）一般在1-3cm左右。

（3）清洗和分离

本项目的清洗过程采用大水量进行，清洗水量为塑料瓶袋内的余液20倍左右，清洗水从粉碎工序开始加入，清洗工序的下段立式洗脱机再次加水清洗。洗脱机的水箱容量为3.5m3，经过充分浸泡后，沾附在塑料上的药液已基本清洗干净。同时粘连在塑料碎粒上的纸签也会浸泡分离下来。分离瓶（袋）签后的塑料碎粒物料进入沉浮分离机后，可分离出沉水橡胶（瓶塞）。分离出来的瓶（袋）标签含水量在10%左右，橡胶（瓶塞）含水量约为2%左右，进入脱水工序的物料含水量约为1.5%。

（4）脱水、烘干和风选

分离瓶塞后的物料，被投入到螺旋抽料机中脱水。脱水后的物料，进入烘干工序烘干残余水分，烘干机采用电加热，不使用其他热源。烘干后的物料进入风选分选机中，将塑料袋身与袋嘴（橡胶）分离，分离出的袋嘴可外售。

（5）热融挤出

将破碎烘干后的物料投入热融机，电加热至180℃，使废塑料成为热融状态，再通过塑料挤出机挤出成条状。

热融挤出过程会有一定量的有机废气和异味产生。同时产生少量的不合格塑料颗粒、残次品及边角料产生，全部均按废塑料处理。

（6）冷却

本项目所用热融设备自带集中式小型循环冷却水装置，挤出成条状的物料浸入冷却水槽内冷却定型，冷却水定期补充。

（7）造粒

热融冷却后的条状物料，最后进入切粒机进行切粒。颗粒粒径大小根据市场情况调整，一般颗粒粒径在2-5mm左右，成品包装后，运至仓库待售。

生产工艺及产污环节见图2.3-1。

图2.3-1b  生产工艺及产污环节图

## 现有项目污染物排放情况

### 废水

现有项目废水主要包括：分选废水、地面冲洗水、热融喷淋排水、冷却循 环水及生活污水等，各类废水产生量及产排污特点具体分析如下：

（1）分选废水 W1

项目分选废水来自废塑料湿式破碎、清洗和分选过程。分选废水排入企业污水处理站，经污水处理站处理后处理达到相应标准后排入城市污水管网。 根据工程分析，分选废水排放量为：698.5 m3/a，经计算，排水水质指标：CODCr：1639mg/L、BOD5：1224mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：50mg/L、石油类：10mg/L。

（2）废气喷淋吸收排水 W2

项目选用的“喷淋+水洗+活性炭吸附装置”为一体化设备，自带循环水箱， 对热融工序产生的废气进行喷淋和二次水洗后经活性炭吸附。一体化设备内循环 水定期补水、排水，排水量为 180m3/a。排水水质指标：CODCr：300mg/L、BOD5： 50mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L、石油类：10mg/L。

（3）地面冲洗废水 W3

项目建成后每日对车间地面进行冲洗，根据《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》（GB50015-2003）经验数据，以最大耗水量计则项目地面冲洗用水量为 650m3/a，产污系数以 80%计，则地面冲洗废水产生量为 520m3/a。废水水质参 考同类型企业地面冲洗废水水质为：CODCr：200mg/L、SS：100mg/L、NH3-N： 30mg/L、石油类：5mg/L。

（4）生活污水 W4

本项目员工人数 25 人，生活用水量按 50L/人·班计，产污系数取 0.8，则生 活污水产生量为 1.0m3/d，360m3/a（全年工作日按 360 天计）。生活污水污染程 度较轻，可生化性好，主要污染物 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、油类的产生浓度 分别为 250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、30mg/L。

现有项目废水产生及排放情况见表2.4-1。

表2.4-1  现有废水排放情况汇总表

| 污染物 污染源 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 石油 类 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分选废水 （698.5m3/a ） | 浓度 （mg/L） | 6~7 | 1639 | 1224 | 300 | 30 | 10 | 30 |
|  | 产生量 （t/a） | -- | 1.145 | 0.855 | 0.21 | 0.02 | 0.007 |  |
| 废气喷淋吸收排水（180m3/a） | 浓度 （mg/L） | 7~8.5 | 300 | 50 | 300 | 30 | 10 | 30 |
|  | 产生量 （t/a） | -- | 0.05 | 0.009 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | -- |
| 地面冲洗水 （520m3/a） | 浓度 （mg/L） | 6~7 | 200 | -- | 100 | 30 | 5.0 | -- |
|  | 产生量 （t/a） | — | 0.10 | -- | 0.05 | 0.016 | 0.003 |  |
| 生活污水 （360m3/a） | 浓度 （mg/L） | 6-9 | 250 | 150 | 200 | 25 | 30 |  |
|  | 产生量 （t/a） | — | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.009 | 0.01 |  |
| 综合生产水 （（1758.5m3/ a） | 平均浓度 （mg/L） | 6~8 | 787.6 | 519.8 | 221.7 | 29.3 | 8.58 |  |
|  | 总产生量 （t/a） | — | 1.385 | 0.914 | 0.31 | 0.041 | 0.012 |  |

现有项目外排废水总量为1758.5m3/a，建设单位委托天元盈康检测有限公司2017年9月5日对废水进行监测，监测结果见表2.4-2。

表2.4-2  废水监测结果  单位：除pH值外，mg/L

| 监测项目 | pH值 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 7.81 | 46 | 6.84 | 0.43 | 12.7 | 1.38 | ＜0.06 |

由上表可以看出，目前现有工程外排的废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B 等级排放标准要求。

### 废气

#### 废气污染排物排放情况

1、有组织废气废气产生及治理情况

现有项目有组织废气为热融挤出工序废气、厂区污水处理站废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢，收集后经“碱喷淋+活性炭吸附装置”处理，通过1 根15 米高排气筒排放。

根据验收监测报告及现状监测情况，以及企业自行检测情况，厂区现有项目废气颗粒物排放浓度均满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 中重点控制区大气污染物浓度排放限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中相关排放限制要求；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 中排放标准要求。废气排放详见现有项目废气排放及治理措施一览表。

表2.4-3  现有项目废气排放及治理措施一览表

| 项目名称 | 污染物 | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产2000吨塑料颗粒项目 | 颗粒物 | 0.01 | 经“碱喷淋+活性炭吸附装置”处理，通过1 根15 米高排气筒排放。 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |
|  | 氨 | 0.0024 |  |
|  | 硫化氢 | / |  |

2、无组织废气

（1）无组织排放产生及治理措施

项目无组织废气排放源主要为热融挤出工序未被完全收集的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度等，以及厂区污水处理站未被收集逸散出的氨气、硫化氢等恶臭废气。

监测期间， 该项目厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.301mg/m3；非甲烷总烃浓度最大值为2.96mg/m3；氨气浓度最大值为0.15mg/m3；硫化氢均未检出；臭气浓度均小于10。颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值要求。排放监控浓度限值要求；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值要求。

#### 废气污染物排放达标情况

按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ 819-2017)要求，企业委托山东华一检测有限公司对现有2000t/a硬脂酸盐及2000t/a复合助剂项目有组织废气排气筒以及厂界污染物情况进行了检测，检测结果见表2.4-4和表2.4-5，无组织废气检测布点情况见图2.4-2。

### 固体废物

一般固废：该项目热融挤出边角废塑料产生量1t/a，收集后统一外售；热融挤出工序更换产生的废滤网产生量0.2t/a，收集后统一外售；污水站废水处理工序产生的污泥产生量5t/a，收集后交由环卫部门定期清运，安全填埋；热融挤出工序循环冷却水装置产生的池渣产生量0.5t/a，由环卫部门定期清运，安全填埋；原料使用后产生废包装材料，收集后统一外售；分选工序产生的标签产生量12.5t/a，收集后统一外售；职工生活产生的生活垃圾，收集后由环卫部门定期清运处理，“碱喷淋+活性炭吸附装置”产生的池渣产生量0.7t/a，由环卫部门定期清运，安全填埋。危险废物：“碱喷淋+活性炭吸附装置”产生的废活性炭产生量2t/a；设备维护保养过程中产生的废机油产生量0.02t/a，以上危险废物收集后暂存于厂区危废暂存库，交由有危废处理资质的单位妥善处置。分选产生的橡胶塞（不作为固废），由有处理资质单位回收使用，作为副产品外售。

### 噪声

现有项目主要噪声源为爬坡输送机、湿式粉碎机、立式洗脱机、沉浮分离机、螺旋抽料机、风选分选机、热融机、塑料挤出机等设备运行时产生的噪声。监测期间，厂界4 个噪声监测点位2 天共监测8 次，昼间噪声在53.6～56.2dB(A)。4点位昼间厂界噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声功能区标准限值。

# 建设项目工程分析

## 项目提出背景及建设可行性

### 建设项目背景

我国目前年生产各种塑料制品消费量巨大，但废弃的塑料只有5%得到再生利用，因此，大力开展废弃塑料的再生利用，有广阔的前景国家对再生利用废弃塑料制品的目标是到2020年，废弃塑料的利用率将达到50%，这不仅要在收集上，还要在清洗、分拣、干燥、重新造粒等各个方面进行研究开发，不仅从生产设备和配方上，都要大力地进行开发研究，并且对再生塑料制品企业给予政策支持，才能确保这一计划能完全文施。任何一个国家，回收废旧塑料都是从回收废弃的一次性包装塑料开始的，然后才是日用品塑料和工业用塑料制品废弃塑料的再利用。我国要解决白色污染，也必然要动员大量力量回收废弃的包装用薄膜和塑料瓶罐清洗干燥和重新造粒，制得各种新的用品。再生资源的回收利用具有节约资源、节约能源、保护环境的优势，有效地利用再生资源已经成为我国政府十分关注的问题。解决资源紧缺的重要途径是正视和发展再生资源的回收利用产业，节约自然资源、保护生态环境，使资源与环境实现可持续发展。

本项目最终产品为塑料颗粒，本项目建成后可实现年产6000t塑料颗粒，项目于2019年6月21日对年产6000吨塑料颗粒扩建项目进行了备案，备案号为2019-370306-42-03-031726。现有年产2000吨塑料颗粒项目已正式投产，且产品经长期工业化使用，技术应用成熟、工艺安全可靠。

### 项目建设可行性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，第28条：再生资源回收利用产业化”，项目建设符合国家产业政策相关要求。属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”“三十一、资源节约和综合利用-14.再生资源回收利用产业化”，符合淄博市产业政策。按照《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）规定，本项目所使用的原料为“使用后的输液瓶不属于医疗废物”。但按照《山东省环境保护厅关于医疗机构一次性塑料（玻璃)输液瓶回收利用有关问题的批复》的要求，在实际管理工作中，应按照医疗废物进行管理，如落实运输转移联单管理制度、原料入厂登记制度、进厂检验制度和销售台帐制度等。

因此，本项目的建设符合国家和淄博市产业政策及相关文件的要求。

## 建设项目概况

### 扩建项目基本情况

项目名称：年产6000吨塑料颗粒扩建项目

建设单位：山东林源环保科技有限公司

建设地点：淄博市周村经济开发区正阳路7437号山东林源环保科技有限公司现有厂区，地理位置坐标为：117°51'41.39"E，36°50'34.42"W，厂区周边企业情况详见图3.2-1。

建设性质：扩建

项目投资：项目总投资80万元，其中环保投资8万元，占总投资的10%。

行业代码：C4220 非金属废料和碎屑加工处理

劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员12人。项目年运行360天，生产岗位采用8小时工作制，操作时间为2880小时。

立项备案：本项目已在周村区行政审批服务局（项目代码2019-370306-42-03-031726，见附件），建设周期：6个月。

### 扩建项目工艺路线

本项目依托现有年产2000吨塑料颗粒项目，在现有厂区内新建废旧塑料再生造粒生产线1套。项目建成后，可实现年产6000t塑料颗粒。扩建前后生产装置变化情况见表3.2-1。

表3.2-1  扩建内容及项目扩建前后变化情况一览表

| 项目 | 扩建前 | 扩建后 |
| --- | --- | --- |
| 建设规模 | 年产2000t塑料颗粒 | 年产6000t塑料颗粒 |
| 产品方案 | PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、橡胶瓶塞（副产品） | 无变化 |
| 原辅材料 | 非违禁类废塑料瓶袋 | 无变化 |
| 生产工艺 | 破碎→分选→脱水→烘干→风选→热熔挤出→冷却→造粒→成品 | 无变化 |
| 生产装置 | 1套废旧塑料再生造粒生产线 | 新增塑料热熔挤出机 |
| 主要产排污环节 | 废气：热熔废气、污水处理站废气 废水： | 无变化 |
| 污染防治措施 | 废气 | 热熔废气、污水处理站废气经碱液喷淋+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放 | 无变化 |
|  | 废水 | 生产废水经“酸化水解+氧化+沉淀装置”处理后经污水管网排入光大水务（淄博周村）净水有限公司深度处理最终排入孝妇河；生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入生产废水处理装置处理后排放 | 无变化 |
|  | 固体废物 | 固废产生及处置方式不变 |

### 工程组成

建设项目在厂区生产车间内新建废旧塑料再生造粒生产线1套，扩建工程公用设施利用厂区现有公用工程。建设项目组成情况见表3.2-2。

表3.2-2  建设项目工程组成情况

| 类别 | 工程内容 | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 占地面积1430m2；新增热熔机塑料、挤出机。 | 依托原有 |
| 储运工程 | 成品库 | 占地面积210m2；用于包装、贮存塑料颗粒成品 | 依托原有 |
|  | 原料仓库 | 占地面积170m2；用于贮存购进原料等 | 依托原有 |
| 公用 工程 | 供水 | 依托现有自备井，耗水量约2532.5 m2/a | 依托原有 |
|  | 供电 60万KWh/a | 园区供电网，用电量约60万KWh/a | 新建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 占地面积180m2，位于厂区东北角 | 依托原有 |
|  | 门卫 | 占地面积10m2，位于厂区东南角 | 依托原有 |
| 环保 工程 | 废气 | 热熔挤出废气：喷淋+水洗+光催化氧化+活性炭吸附（15m排气筒1根）。 | 依托原有 |
|  | 废水 | 综合废水：酸化水解+氧化+沉淀装置 | 依托原有 |
|  | 事故池 | 200m3 | 依托原有 |
|  | 危废暂存间 | 危废暂存场（占地5m2，最大贮存能力5吨），设置在厂区南侧 | 依托原有 |

### 平面布置及合理性分析

#### 厂区平面布置情况

项目拟建设在淄博市周村经济开发区正阳路7437号山东林源环保科技有限公司现有厂区，用地属于工业用地。项目地块南侧临山东华远集团，北面为利杰钢构公司，东面临正阳路，西侧为空地。项目设一个出入口，位于东厂界，面向正阳路，交通运输便利。

项目办公生活区域位于厂区东北角处，毗邻厂外道路，便于对外联系；生产区作为全厂的核心，布置在厂区中心和西侧大部分区域，厂房及设备大致按主工艺流程“原料—破碎—清洗—热融造粒—切粒—成品包装”进行布置。

根据工艺要求，结合现有地形条件，厂区由东往西再转向北依次布置原料仓库、生产车间、产品仓库；生产车间南面布置生产废水处理设施和事故水池，雨污分流，利用地势便于废水自流。

项目扩建完成后平面布置情况详见图3.2-2。

#### 平面布置合理性分析

本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，分析如下：

（1）扩建项目位于淄博市周村经济开发区正阳路7437号，总平面布置时认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在总图布置过程结合厂址场地具体条件，综合考虑了生产工艺流程顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。

（2）项目东临正阳路，方便管理和生产，有利于人流、物流进出厂区，便于保护厂区内有序的生产环境。

（3）建设项目依托原有厂房及公用工程，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。装置区采取集中式布置，减少了土地的占用及运输的距离，缩短厂区内运输距离综上所述，扩建项目总平面布置在做到功能区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地的前提下，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，厂区总平面布置基本合理。

### 建设规模及产品方案

1、建设规模：本项目为连续性生产装置扩建项目，扩建完成后新增塑料颗粒产能4000吨/年，总产能为6000吨。

2、产品方案：扩建项目产品类型不新增，仍为PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯），橡胶（瓶塞）作为副产品外售，详见表3.2-3。

表3.2-3  产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 现有产量（t/a） | 扩建项目产量（t/a） | 扩建后产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE（聚乙烯） | 600 | +1200 | 1800 | 外售 |
| 2 | PP（聚丙烯） | 1400 | +2800 | 4200 | 外售 |
| 3 | 橡胶（瓶塞） | 450 | +900 | 1350 | 副产品，外售 |

本项目再生塑料颗粒产品主要用于生产晴雨伞、塑料玩具、模型、电动车塑料零件，不用于制作直接接触食品的包装、制品或材料，如食品包装袋、矿泉水瓶等。本评价要求建设单位在项目运行过程中加强生产管理，严格按照相关规定，建立销售台帐，明确使用单位的生产产品名录，确保不销售给生产医用塑料瓶袋单位，以保证产品去向明确、可追溯。

### 原辅材料消耗

扩建项目原辅材料消耗见表3.2-5。

表3.2-5  扩建项目原辅材料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 单位 | 现有项目用量 | 扩建项目用量 | 扩建后全厂用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料瓶 | PE+PP | t/a | 2500 | 5000 | 7500 | 医疗机构 |
| 2 | 水 | 水 | t/a | 2532.5 | 2148 | 4680.5 | 自备水井 |
| 3 | 电 | -- | t/a | 60 | 20 | 80 | 电网 |
| 4 | 活性炭 | 碳 | t/a | 2 | 1 | 3 | 外购 |
| 5 | 润滑油 | 烷烃、芳烃、环烷基芳烃和非烃类混合物 | t/a | 0.2 | / | 0.2 | 外购 |

### 原辅材料理化性质

主要原辅料的理化性质见表3.2-6。

表3.2-9  主要原辅料的理化性质表

| 原料名称 | 聚丙烯（PP） |
| --- | --- |
| 特性 | 无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，在100℃左右可使用，具有良好的电性能和高频绝缘性能，不受湿度影响。适于制作一般机械零件、耐腐蚀性零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。熔点为173℃，成型范围205~315℃，裂解温度≥350℃。 |
| 燃烧特性 | 具有燃烧性，易燃。一般是由于收到外来的热而分解出可燃新气体，并于空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。燃烧后热融滴落。 |
| 优点 | 有良好的耐弯曲疲劳性；聚丙烯产生的活络铰链，能经受几十万次的折叠弯曲而不损坏，因此又被成为百折胶。其优良性还在于能耐沸水蒸煮而不损害，因此适宜做医疗器械和餐具。纵横拉向的拉伸强度相差特别大，因此有很好的成纤性，适宜做纤维和绳索。聚丙烯耐酸碱，耐很多有机溶剂，电绝缘性能优良。 |
| 缺点 | 聚丙烯的最大缺点是高温刚性不足，不耐磨、易老化，低温发脆；耐环境能力差，室外使用，易变黄变色发脆。 |
| 原料名称 | 聚乙烯（PE） |
| 特性 | 聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，逼水轻，无毒，具有优越的介电性能。CAS：9002-88-4；密度0.95；闪点：270。透水性差，对有机蒸汽透过率则较大。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，成型范围为160-280℃；低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽，成型范围为140-260℃，裂解温度≥310℃。 |
| 燃烧特性 | 具有燃烧性，可燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解处可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石蜡燃烧的气味。燃烧后热融滴落。 |
| 优点 | 具有优良的耐低温性能，最低使用温度可达到-70~-100℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，不耐具有氧化性质的酸，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 |
| 缺点 | 聚乙烯对于环境适应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。 |

#### 主要生产设备

本项目是利用现有年产2000吨塑料颗粒项目生产厂房，环保设施及相关公用设施依托现有，扩建项目依托及新增生产设备见表3.2-10。

表3.2-10  扩建项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型 | 单位 | 数量 | 工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬坡输送机 | GWPVI-6000 | 台套 | 1 | 输送原料进入粉碎机 | 利旧 |
| 2 | 粉碎机 | GWCRE-700B | 台套 | 1 | 破碎收集药液和二次破碎 | 利旧 |
| 3 | 螺旋抽料机 | Φ400*3500 | 台套 | 1 | 抽料 | 利旧 |
| 4 | 立式洗料机 | GWDEV-500A | 台套 | 2 | 洗脱分离纸浆 | 利旧 |
| 5 | 沉浮分离机 | GWWTB-6000 | 台套 | 1 | 分离沉水橡胶 | 利旧 |
| 6 | 挖料滚筒输送机 | —— | 台套 | 1 | 送料 | 利旧 |
| 7 | 螺旋抽料机 | GWWFV-300 | 台套 | 1 | 抽料脱水 | 利旧 |
| 8 | 卧式脱水机 | —— | 台套 | 1 | 脱水 | 利旧 |
| 9 | 烘干送料机 | —— | 台套 | 1 | 烘干 | 利旧 |
| 10 | 风选机 | GWWSV-400 | 台套 | 1 | 分选瓶嘴 | 利旧 |
| 11 | 塑料热融挤出机 | —— | 台套 | 1 | 融熔挤出用 | 利旧 |
| 12 | 控制电柜 | GWECV-800 | 台套 | 2 | 设备动力控制用 | 利旧 |
| 13 | 水泵 | —— | 台套 | 3 | 输送生产用水 | 利旧 |
| 14 | 碱喷淋+活性炭装置 | 一体化设备 | 台套 | 1 | 废气处理 | 利旧 |
| 15 | 酸性水解+接触氧化装置 | 一体化设备 | 台套 | 1 | 废水处理 | 利旧 |
| 16 | 塑料热融挤出机 | —— | 台套 | 1 | 融熔挤出用 | 新增 |

### 建设项目物料平衡

项目建成后，可实现年产6000t塑料颗粒，使用原料为非违禁医疗类塑料（含余液）7500t。生产所用废旧塑料来源于从当地周边医院收购的非违禁医疗类塑料瓶（袋），塑料成分为聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）。

非违禁医疗类塑料瓶（袋）成分如下：

塑料（PE和PP）：80%，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）重量比为3:7，故PE 和PP 分别占塑料总重量的24%、56%。

余液（主要成份：水）：1.5%

瓶塞（主要成份：橡胶）：18%

杂物（主要成份：纸纤维）：0.5%

建设项目物料平衡见表3.2-13和图3.2-1。

表3.2-13  建设项目物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 序号 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 废塑料瓶袋（含药液） | 5000t（含药液75t） | 1 | 水分 | 75 |
|  |  |  | 2 | 瓶塞 | 900 |
|  |  |  | 3 | 标签 | 25 |
|  |  |  | 4 | 聚乙烯（PE） | 2800 |
|  |  |  | 5 | 聚丙烯（PP） | 1200 |
| 合计 | 5000 | 合计 |  |

表3.2-2 物料平衡图  单位t/a

### 公用工程

#### 给水

建设项目新增用水包括生产用水和生活用水，用水取自厂区内已有水井。项目新增用水量约为2148m3/a。（项目依托现有生产车间和环保设施，本项目不再考虑地面冲洗水和环保设施喷淋补水）

1、职工生活用水

本项目新增定员12人，生活用水量以人均50L/d计，年工作360d，则生活用水量为216m3/a。

2、生产用水

本项目新增生产用水主要为破碎、清洗、分选和冷却循环水补水。

（1）冷却水循环水补水

建设项目冷却循环水泵的工作流量为12.5m3/h左右，每天工作8小时。循环水补充水按照循环量的1.5%计，则冷却循环水补水约为540m3/a。此循环水排水来自冷却工序，排水量按照补水量的20%计，则冷却循环水排水量为108m3/a，此部分水除硬度和浊度外，其他水质指标较好，因此回用于破碎、清洗工序。

（2）破碎、清洗、分选用水

破碎、清洗、分选用水量以塑料瓶袋内余液的20倍计算，此工序用水量约为1500m3/a，除去冷却循环排水补充量，此部分新鲜水用量约为1392m3/a。

#### 排水

扩建项目新增的废水主要为职工生活污水和生产废水。

1、职工生活污水

职工生活污水产生量按生活用水量的80%计，产生量为172.8m3/a，经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理。

2、生产废水

（1）冷却水循环水排水

冷却水循环水排水量按照补水量的20%计，则冷却循环水排水量为108m3/a，此部分水除硬度和浊度外，其他水质指标较好，因此回用于破碎、清洗工序。

（2）破碎、清洗、分选废水

破碎、清洗、分选用水一部分蒸发损耗，一部分带入瓶（袋）标签、橡胶及生产物料中，损耗量以20%计算，则破碎、清洗、分选废水产生量为1260m3/a，排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，达到排放标准后，经城市污水管网纳入光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）及其修改单一级A类标准，最终达标排入孝妇河。

扩建项目水平衡情况见图3.2-10，扩建完成后全厂用排水平衡情况见图3.2-11。

图3.2-10  扩建项目水平衡图 单位m3/a

图3.2-11  扩建项目建成后全厂水平衡图  单位：m3/a

#### 供电

建设项目新增用电量约20万kw·h/a，由现有供电设施供给。

#### 供热

本项目生产中采用电加热烘干，不需要其他热源；办公区冬季采用空调供暖。

#### 储运工程

本项目所需主要原料的贮运应严格按照医疗废物的要求，进行管理：

运输：运送过程应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显标识的专用车辆。专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。专用车辆不得运送其他物品。

贮存：废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施；废塑料按种类、来源分开存放。

## 建设项目工艺流程及产污环节

### 工艺流程简述

医疗非违禁塑料瓶袋原料质量管理：根据原国家卫生和计划生育委员会《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）第二条：“使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则”。

本项目是对医疗非违禁废弃物中的塑料瓶袋，进行回收再利用生产塑料颗粒的项目。按照《山东省环境保护厅关于医疗机构一次性塑料（玻璃)输液瓶回收利用有关问题的批复》的要求，在实际管理工作中，输液瓶袋应按照医疗废物进行管理。所以本项目应按照医疗废物的管理规定，对进厂原料的运输环节、入厂监验环节和成品的销售去向予以管控。确保原料运输过程不会丢失、遗落；进厂原料中不会混入医疗废物，产品不会用于生产注射液瓶袋。在生产管理中，落实运输转移联单管理制度、原料入厂登记制度、进厂检验制度和销售台帐制度等制度。

本项目的工艺流程简述如下：

（1）人工捡选

本项目入厂的废塑料，首先经由人工分选出可能混有的少量非塑料瓶袋杂物。分选过程中的瓶袋内的余液会有少量滴落。

（2）湿式粉碎

将分选后的原料投入湿式粉碎机，在粉碎机内通过叶轮高速旋转，在物料与叶片、齿盘、物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，将废塑料粉碎成碎粒。破碎同时，向破碎机内加注水流，将塑料上的残余药液进行清洗混合后，一起进入后段的立式洗脱机。本项目采取湿式破碎工艺，除注入水流外，不投加其他辅助剂等原辅材料，粉碎设备为密闭式，且破碎塑料力度较大，因此正常情况下粉碎和输送环节不会产生粉尘。

破碎后塑料碎粒粒径（或长度）一般在1-3cm左右。

（3）清洗和分离

本项目的清洗过程采用大水量进行，清洗水量为塑料瓶袋内的余液20倍左右，清洗水从粉碎工序开始加入，清洗工序的下段立式洗脱机再次加水清洗。洗脱机的水箱容量为3.5m3，经过充分浸泡后，沾附在塑料上的药液已基本清洗干净。同时粘连在塑料碎粒上的纸签也会浸泡分离下来。分离瓶（袋）签后的塑料碎粒物料进入沉浮分离机后，可分离出沉水橡胶（瓶塞）。分离出来的瓶（袋）标签含水量在10%左右，橡胶（瓶塞）含水量约为2%左右，进入脱水工序的物料含水量约为1.5%。

（4）脱水、烘干和风选

分离瓶塞后的物料，被投入到螺旋抽料机中脱水。脱水后的物料，进入烘干工序烘干残余水分，烘干机采用电加热，不使用其他热源。烘干后的物料进入风选分选机中，将塑料袋身与袋嘴（橡胶）分离，分离出的袋嘴可外售。

（5）热融挤出

将破碎烘干后的物料投入热融机，电加热至180℃，使废塑料成为热融状态，再通过塑料挤出机挤出成条状。

热融挤出过程会有一定量的有机废气和异味产生。同时产生少量的不合格塑料颗粒、残次品及边角料产生，全部均按废塑料处理。

（6）冷却

本项目所用热融设备自带集中式小型循环冷却水装置，挤出成条状的物料浸入冷却水槽内冷却定型，冷却水定期补充。

（7）造粒

热融冷却后的条状物料，最后进入切粒机进行切粒。颗粒粒径大小根据市场情况调整，一般颗粒粒径在2-5mm左右，成品包装后，运至仓库待售。

### 产污环节分析

（1）废气

本项目破碎工序采用湿式破碎方式，过程中不会产生粉尘。生产环节废气产生源主要为塑料热融挤压过程废气和污水处理产生的恶臭。

一般塑料主要由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。本项目使用的原料中不含有添加剂，热融造粒工序采取电加热，使废塑料加热至180℃，温度控制在此范围内塑料不会发生裂解，仅为单纯物理变化，故无裂解废气产生。

经查阅相关资料，二噁英的形成机理有以下几种形式：

1)一些物质本身就含有微量的二噁英，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧后释放出来；

2)物质中本身含有或在燃烧过程中生成的氯代苯、无氯苯酚等前驱体物质，在一定的温度以及重金属的催化作用下，转化为二噁英类；

3)聚苯乙烯、纤维素、木质素、聚氯乙烯（PVC)或其它的氯代物等小分子有机化合物通过聚合和环化形成多环烃化合物，与氯素供与体反应，形成二噁英；

4)在燃烧过程中被高温分解的二噁英类前驱体物质，在烟气中的氯化铁、氯化铜等飞灰颗粒催化作用下，与氯素供与体在300℃附近发生多种表面反应及缩合反应，又会迅速重新组合生成二噁英类物质。

本项目废塑料的成分单一，只含有PP和PE成分，不含卤素，生产中并未经高温焚烧，仅用电加热到180℃，所以本项目不会产生二噁英和HCl等污染物。因此，本项目热融造粒工序产生的废气为少量颗粒物、挥发性有机气体和微量恶臭。

建设项目废气主要为：热融挤出造粒废气，主要污染物为颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭；烘干工序水蒸汽，主要成分为水；污水站产生的废气，主要为H2S、NH3等恶臭气体。

（2）废水

建设项目新增废水主要为分选废水及生活污水。

（3）固体废物

建设项目新增固废主要为废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等。

（4）噪声

新增噪声源主要为热熔机、挤出机和水泵等。

生产工艺流程及产污环节见表3.3-3和图3.3-1。

表3.3-3  生产工艺流程及产污环节表

| 类别 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 脱水废气G1 | 水蒸气 | —— | 外环境 |
|  | 热熔挤出废气G2 | 颗粒物、VOCs、恶臭 | 碱液喷淋+活性炭吸附 |  |
|  | 污水站废气G3 | H2S、NH3等恶臭气体 |  |  |
| 废水 | 分选废水W1 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 废水经“酸化水解+接触氧化”处理装置进行处理 | 经城市污水管网纳入污水处理厂进行深度处理，最终排入孝妇河 |
|  | 生活污水W2 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经“隔油池+化粪池”预处理后，进入“酸化水解+接触氧化”处理装置进行处理 |  |
| 固废 | 热熔挤出S1 | 废塑料 | 外售 | 不外排 |
|  | 热熔挤出S2 | 废滤网 | 外售 |  |
|  | 热熔挤出S3 | 碱液喷淋池渣 | 外售 |  |
|  | 热熔挤出S4 | 废活性炭 | 资质单位处理 |  |
|  | 风选S5 | 标签 | 外售 |  |
|  | 污水处理S6 | 污泥 | 外售 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq | 基础减振 | 声环境 |

图3.3-1  生产工艺流程及产物环节图（注：G:废气；W废水；S固废）

## 污染治理措施及污染物排放情况

### 施工期环境影响分析

建设项目施工期环境影响仅为设备安装时产生的噪声，且工程量较小，因此本次不再进行施工期环境影响分析。

### 运营期环境影响分析

#### 废气污染物产生及排放情况

1、有组织废气污染物产生情况

扩建项目生产过程中产生的有组织废气废气主要为塑料热熔挤出过程过程产生的颗粒物、VOCs和微量恶臭，以及污水处理过程产生的H2S、NH3等恶臭气体。

①.热熔挤出废气

根据陈振坤研究废塑料再生过程中对环境的影响分析（《绿色科技》，2012）等相关资料，发现挤出、注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是非甲烷总烃（本评价以VOCs计）。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环保局制），PP和PE原料分解产生颗粒物排放因子为0.15kg/t，单体排放VOCs因子为0.35kg/t。则项目建成后，颗粒物和VOCs产生量分别为0.90t/a（0.313kg/h)和2.1t/a（0.729kg/h)。

废塑料在熔融过程中伴随有臭气产生，臭气主要成分为低级有机烃类物质和芳香系氧化物等。根据企业现有2000吨塑料颗粒项目竣工环境保护验收报告，排气筒监测臭气排放最大值为55（无量纲），按照本项目生产规模进行类比，排气筒臭气排放最大值为165（无量纲）。

②.污水站废气

污水处理工艺中采用了“酸化水解+接触氧化”工艺，生物处理会产生恶臭气体。其主要成分为H2S、氨等恶臭物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理的NH3和H2S的产生量为：4.412kg/a和0.171kg/a。

有组织排放：本项目在热融挤出设备及污水站上方安装集气罩对废气进行收集，废气的捕集率约为90%，吸排风系统风量均为4000m3/h，热融工序年工作时数为2880h，污水站运行时间以8640h计。

生产过程中污染物产生情况见表3.4-2。

表3.4-2  扩建项目有组织废气污染物产生排放情况一览表

| 废气来源 | 废气/排气筒 编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理措施 | 处理 效率% | 排放状况 | 排放源参数 | 排放标准 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ | 排放 浓度 | 排放 速率 |  |
| 热熔挤出废气G2 | H1 | 4000 | VOCs | 109.38 | 0.4375 | 1.26 | 热熔挤出废气及污水站废气经 集气罩收集通过“碱喷淋+活性炭吸附”处理后由15m排气筒（H1）排放 | 85 | 16.41 | 0.0656 | 0.189 | 15 | 0.3 | 40 | 60 | 3 | 连续2880h |
|  |  |  | 颗粒物 | 46.88 | 0.1875 | 0.54 |  | 90 | 4.69 | 0.0188 | 0.054 |  |  |  | 10 | / |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1100 | / | / |  | 80 | 220 | / | / |  |  |  | 800 | / |  |
| 污水站废气G3 |  |  | NH3 | 0.1149 | 0.00046 | 0.00397 |  | 80 | 0.023 | 9.19E-05 | 0.00079 |  |  |  | 20 | 1.0 | 连续8640h |
|  |  |  | H2S | 0.0045 | 0.00002 | 0.00015 |  | 80 | 0.0009 | 3.56E-06 | 0.00003 |  |  |  | 3 | 0.1 |  |

由上表可看出排气筒（H1）颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第II时段污染物排放限值；H2S、NH3、臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中污染物排放限值。

2、无组织废气

项目无组织废气污染源主要存在于：①热熔挤出过程未收集废气；②污水站未收集废气。热熔挤出及污水站废气经集气罩收集后通过“碱喷淋+活性炭吸附”处理，未收集的废气以无组织形式排放。

主要污染物的无组织排放情况见表3.4-3。

表3.4-3  生产装置区无组织排放情况一览表

| 废气来源 | 污染物 | 产生情况 | 无组织源参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 类型 | 东西 (m) | 南北 (m) | 面积 (m2) | 高度 (m) |
| 热熔挤出废气G2 | VOCs | 0.0486 | 0.14 | 面源 | 33 | 25 | 825 | 5 |
|  | 颗粒物 | 0.0208 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 污水站废气G3 | H2S | 5.11E-05 | 0.00044 |  |  |  |  |  |
|  | NH3 | 1.98E-06 | 0.00002 |  |  |  |  |  |

### 废水

1、生活污水

职工生活污水产生量按生活用水量的80%计，产生量为172.8m3/a，经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理。

2、生产废水

（1）冷却水循环水排水

冷却水循环水排水量按照补水量的20%计，则冷却循环水排水量为108m3/a，此部分水除硬度和浊度外，其他水质指标较好，因此回用于破碎、清洗工序。

（2）破碎、清洗、分选废水

破碎、清洗、分选用水一部分蒸发损耗，一部分带入瓶（袋）标签、橡胶及生产物料中，损耗量以20%计算，则破碎、清洗、分选废水产生量为1200m3/a，排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，达到排放标准后，经城市污水管网纳入污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）及其修改单一级A类标准，最终达标排入孝妇河。

扩建项目污水总产生量为1372.8m3/a，水质情况见表3.4-6。

表3.4-6  扩建项目废水水质情况表

| 污染物 污染源 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、清洗、分选废水（1200m3/a） | 浓度（mg/l） | 6~7 | 1639 | 1224 | 300 | 30 | 10 | 30 |
|  | 产生量（t/a） | / | 1.967 | 1.469 | 0.360 | 0.036 | 0.012 | / |
| 生活污水（172.8m3/a） | 浓度（mg/l） | 6-9 | 350 | 150 | 200 | 25 | / | / |
|  | 产生量（t/a） | / | 0.060 | 0.026 | 0.035 | 0.004 | / | / |
| 综合废水（1372.8m3/a） | 浓度（mg/l） | 6-8 | 1476.75 | 1088.81 | 287.41 | 29.37 | 8.7 | 26 |
|  | 产生量（t/a） | / | 2.027 | 1.495 | 0.395 | 0.040 | 0.012 | / |

扩建项目废水产生及排放情况见表3.4-1。

表3.4-1扩建废水产生和排放情况一览表

| 编号 | 废水量 m3/a | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 处理措施 | 污染物处理后情况 | 排放标准 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 分选废水W1 | 1200 | pH | 6~7 | / | 现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置处理 | / | / | / |
|  |  | CODCr | 1639 | 1.967 |  | / | / | / |
|  |  | BOD5 | 1224 | 1.469 |  | / | / | / |
|  |  | SS | 300 | 0.360 |  | / | / | / |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.036 |  | / | / | / |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.012 |  | / | / | / |
| 生活污水W2 | 172.8 | pH | 6~9 | / | “隔油池+化粪池”处理后排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理 | / | / | / |
|  |  | CODCr | 350 | 0.060 |  | / | / | / |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.026 |  | / | / | / |
|  |  | SS | 200 | 0.035 |  | / | / | / |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.004 |  | / | / | / |
| 综合废水 | 1372.8 | pH | 6~8 | / | 现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置处理 | 6~8 | / | 6.5~9.5 |
|  |  | CODCr | 1476.75 | 2.027 |  | 197 | 0.270 | 500 |
|  |  | BOD5 | 1088.81 | 1.495 |  | 52 | 0.071 | 160 |
|  |  | SS | 287.41 | 0.395 |  | 33 | 0.045 | 150 |
|  |  | NH3-N | 29.37 | 0.040 |  | 8.8 | 0.012 | 35 |
|  |  | 石油类 | 8.7 | 0.012 |  | 2.2 | 0.003 | 18 |

由上表可知，综合污水水质， pH、CODCr、BOD5、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准。

### 固体废物

建设项目新增固废主要为废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等。

（1）废塑料S1：项目在热融造粒、切粒过程中不可避免地会产生不可利用或处理失败的废塑料，属于Ⅰ类一般工业固体废物。根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对污染控制的要求，废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。根据企业提供的数据，塑料热熔、挤出工序产生的热融挤出边解废塑料年产生量为2.14t/a。

（2）废滤网S2：本项目塑料热熔、挤出工序使用的滤网要不定期更换，更换下来的废滤网约0.2t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料，加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。故热熔工序产生的热融挤出边解废塑料不可随便处理，需外售给有此类塑料处理资质单位处理。

（3）“碱液喷淋”池渣S3：根据循环水量和废气产生量计算， “碱液喷淋”池渣产生量为0.49t/a，属一般固体废物，外运安全填埋处理。

（4）废活性炭S4：项目热融造粒工序采用活性炭对废气进行吸附处理，平均每吨活性炭可吸附0.25t有机废气。为保证处理效率，企业需定期对活性炭过滤器进行更换，预计废活性炭产生量约为4.3t/a。查阅《国家危险废物名录》，废活性炭属HW49类危险废物（废物代码（900-039-49），须委托有危险废物处理资质单位处理。

（5）标签S5：从塑料瓶袋上清洗下来的标签约为25t/a，经晾干作为纸浆原料，可外售。

（6）废包装材料：项目废包装材料主要是指原料用包装袋等，年产生量约0.5t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，收集后外售给附近废品回收站。

（7）污水站污泥S6：污水处理站产生的污泥，基本为失活生物菌和泥土沉淀物。水处理污泥受到塑料瓶袋内残余液和清洗废水中杂质成分影响，废水沉淀污泥集中收集后，按一般固体废物相关规定处理。厂区污水预处理站排出的污泥量约为5t/a，含水率约为80-90%。

（8）生活垃圾：本项目劳动定员12人，其生活垃圾产生量按0.8kg/d人计，生产天数为360天，则生活垃圾产生量为3.46t/a。生活垃圾在厂内集中收集后，交由当地环卫部门清运处理。

扩建项目固体废物产生及处置情况见表3.4-8。

表3.4-8  扩建项目固体废物产生与处置情况表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 来源 | 类别 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废塑料 | 2.14 | 热熔挤出 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S2 | 废滤网 | 0.2 |  | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S3 | 池渣 | 0.49 |  | Ⅰ类一般工业固废 | 环卫部门清运 |
| S4 | 废活性炭 | 4.3 |  | 危险废物 HW49（900-039-49） | 资质单位处理 |
| S5 | 标签 | 25 | 清洗 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S6 | 污水站污泥 | 5 | 污水站 | Ⅰ类一般工业固废 | 委托处置 |
| S7 | 废包装材料 | 0.5 | 原料包装 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S8 | 生活垃圾 | 3.46 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |
| 合计 |  | ---- | ---- | 综合利用和安全处置 |

### 噪声

该项目噪声主要来源于热熔挤出机、循环水泵等，噪声在75-85dB(A)之间。本项目高噪声设备较少，为减少噪声排放，项目选用低噪声电机并采取适当的减噪措施，如机组基础设置衬垫等。噪声衰减到厂界，能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目噪声设备声值具体见表3.4-9。

表3.4-9  项目主要设备噪声级

| 序号 | 噪声源 | 声级dB(A) | 数量(台) | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 热融机 | 75 | 1 | 生产过程 |
| N2 | 塑料挤出机 | 80 | 1 | 生产过程 |
| N3 | 泵类 | 85 | 1 | 生产过程 |

### 非正常工况下污染物排放情况

本项目在工艺流程设计中为最大限度的避免非正常工况的产生，采用了先进的控制系统及紧急停车保护装置。根据本项目的情况，结合同类装置运行情况，确定以下非正常工况。

1、开停车

开车时，应先开启碱液喷淋喷淋、活性炭吸附装置等环保设施，防止废气不经过处理直接排放；在生产过程中，停水停电或某一设备发生故障，可导致整套装置的临时停车。在停车过程中，调解各阀门保持系统内流体和压力平衡，待故障排除后，恢复正常生产。在生产装置已运行而废气处理设施未运行，或生产装置运行时废气处理设施先停止的非正常工况下的源强核算，见表3.3-8。

2、废气处理设施故障

由于生产不正常或废气处理设备运行管理等环节存在问题，会出现的短时间污染治理效果下降、污染物排放量增加的情况。拟建项目非正常工况主要按以下情形考虑：活性炭吸附装置出现故障，大气污染物去除效率降低。此情况下的非正常工况下的源强核算，见表3.3-8。

表3.3-10  非正常工况源强核算表

| 非正常工况 | 废气来源 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a |
|  | 热熔挤出废气G2 | 4000 | VOCs | 109.38 | 0.4375 | 1.26 |
|  |  |  | 颗粒物 | 46.88 | 0.1875 | 0.54 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1100 | / | / |
|  | 污水站废气G3 |  | NH3 | 0.1149 | 0.00046 | 0.00397 |
|  |  |  | H2S | 0.0045 | 0.00002 | 0.00015 |

项目在非正常工况下，废气污染物排放浓度和排放量增加显著。因此，建设单位应强化废气活性炭吸附装置的运行管理、定期对其进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。

## 清洁生产分析

### 生产工艺及设备清洁性分析

本项目采用的生产工艺及设备，为国内先进水平。设计工艺流程衔接较好，能有效避免清洗水的泄露；设备能耗低，集成化程度高，能够高效清脱塑料瓶袋内的药液和粘贴在塑料上的标签。生产工艺和生产设备还很好的根据水质情况，设计了清洗水和循环水排水的循环利用，节约能源和水耗。且该项目为成熟定型设备、污水处理设施和废气处理设施均为一体化设备，技术先进成熟，效率高，点地面积小。

### 资源能源节约与回收利用

2007年5月1日起施行的《再生资源回收管理办法》（商务部令2007年第8号）明确提出，塑料经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值，塑料再生造粒行业是推行循环型生产方式，发展循环经济是中国政府的必然选择。

### 污染物排放情况

从系统原辅材料的重复利用率分析来看，生产全过程中废气污染物排放较少，对周围环境的影响很小。

### 主要节能方案

#### 运输和建筑节能

扩建项目的平面布置本着生产工艺流程合理，运输路线短捷顺畅，在满足消防、环保等要求的条件下进行。使生产流程尽量通畅，运距短捷。

#### 工艺、设备和动力节能

（1）在满足产量的情况下，选用行能稳定、可靠、操作和维修、保养简便耗能低的先进设备；

（2）制定完备的原料使用控制程序，避免因原辅料配比错误造成整批产品的浪费、损失；

（3）在满足工艺作业的前提下，减少人工劳动，以流水作业方式完成产品的生产，减少因人工操作造成的返工；

（4）设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”现象和设备空载运行现象；

（5）完善计量设施，对生产工艺能耗指标进行监控。

#### 电气节能

低压配电系统选择的电缆、电线截面不低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合规定。扩建项目新增建筑照明均选用国家推荐的高效节能灯具，可节电50%。

#### 其它节能措施

（1）加强职工生产技能培训，提高职工素质。在工作中熟练操作，提高工作效率，缩短周期，降低水电消耗。

（2）加强职工节能教育，提高职工的节能意识。设专职管理人员一名，落实各项节能工作措施或节能培训工作。

（3）加强能源管理，完善“水、电、蒸汽”各级计量，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，严格操作规程，减少能源浪费。

（4）提高企业管理和科学生产水平，提高生产效率，完善和强化有关能耗统计和考核等管理制度。在企业设立三级能源管理机构的基础上，车间设立一级能源管理小组，由车间主任担任组长，人员由有关专业和工艺人员、工人技师组成，兼职负责制定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间的能源使用情况，组织实施本车间节约能源的措施，组织车间能源工作的考核。

### 清洁生产建议

（1）减污措施

选用自动化程度高的加工设备，注重设备的环保性能。

（2）节能降耗措施

采取有利于节能的方案，设置电容器柜，使功率因数达到0.9以上，减少无功损失。

（3）管理措施

建立健全环境审计、清洁生产审核制度，对各岗位明确环境责任制；加强设备的日常维修，减少跑、冒、滴、漏；生产操作人员与环保人员紧密结合，互相协作；采取奖惩制度及经济手段组织和促进清洁生产。

（4）持续清洁生产

随着生产水平的不断提高，清洁生产也将随之而持续进行。清洁生产是一个相对的概念，无论企业处于何种生产发展水平都需要实施清洁生产。建议企业设立专人或机构负责企业清洁生产，对清洁生产工作进行管理和监督，并对全厂职工进行清洁生产培训，使人人都掌握清洁生产方法，不断提出新的清洁生产方案，推动企业清洁生产持续发展。

## 小结

扩建项目在采取了先进的工艺改进措施，采取了严格的废气排放控制措施后，废气污染物无组织排放量很小；全厂废水通过自建污水站处理后经污水管线排入污水处厂进行深度处理；产生的各类固废均得到合理处置；扩建项目生产工艺和产品符合清洁生产的要求。

# 建设项目周围环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营 相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约 50 公里。市域范围介于北纬 35°55′22″～37°17′14″、东经 117°32′15″～118°31′00″南北狭长 的地域之间，东西最大横距离 87km，南北最大纵距 151km，总面积5964.4km。，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

山东省淄博市周村区位于淄博西部，地理坐标为东经117°41′至117°58′，北纬36°39′至36°54′。东临张店区，南接淄川区，西南与章丘区接壤，西北与邹平市毗邻，东北与桓台县连界。东距市政府驻地张店20公里，西距山东省会济南82.5公里。南北最大纵距27.3公里，东西最大横距25.3公里。区域总面积307 平方公里，辖5个镇、4个街道、1个省级经济开发区、257个行政村（居）。

山东林源环保科技有限公司位于淄博市周村经济开发区正阳路7437号，地理位置见图3.2-1。

### 地形地貌

周村区地势南高北低。以胶济铁路为界，南部多为丘陵，北部为平原。南部地势最高点在王村镇西宝山，海拔351.8米，最低处在大姜镇北部邓家村北，海拔高度约24.2米。地面坡降1.09‰，南北相对高差327.6米，最高最低处相距30公里。

周村区地处华北平原坳陷区、济阳坳陷区的南部，为淄博凹陷的西北边缘。由于倾斜沉积盆地向北倾斜的簸箕状，形成自南而北由老到新的地层，为新生代第四系地层覆盖。

①褶皱：周村区位于淄博向斜的西翼，地质构造比较简单，南部王村镇一带的岩层走向东西向偏南东至北西向，倾向北偏东。由彭阳至周村一带岩层走向呈北西至南东向，倾向北东，倾角较缓。淄博向斜的轴部位于萌山至高塘一线，呈南北向。此轴线以东为淄博向斜的东翼，地层走向为北东至南西向，倾向北西。

②断裂：境内主要断裂构造，有南北向禹王山断裂带和东西向碾子山断层及北东向朱家庄断层。次为次级断裂构造，主要有北西南东向小断层，其中多被中基性岩浆岩冲填，形成雁列状岩脉岩墙群。倾角陡立，分布极广。

周村区南部地势最高点在王村镇西宝山，海拔351.8米。山东华安新材料有限公司厂区地形较平坦，总体地势北高南低、西高东低，高差约0.10m。

### 地表水系

周村区境内主要河流有7条，皆属小清河水系。分别为孝妇河、范阳河、泔沟河、淦河、米沟河、玉带河、青杨河。拟建项目附近地表水体为东侧5.3km 的孝妇河。

（1）孝妇河

孝妇河全长蜿蜒曲折117公里，仅淄博市境内流程就达77公里，横穿博山、淄川、经张店、绕周村入桓台马踏湖，后经广饶、博兴等地入小清河注入渤海。

（2）范阳河

该河分南、西两支，南支发源于区境内宝山、五股泉、博山区青龙湾一线；西支发源于邹平县长白山、白云山、跑马岭一带。两支流在萌山水库汇合，后至张店区马尚与孝妇河汇流。区境内南支长17.5公里，西支长16公里，流域面积199.9平方公里。

（3）泔沟河

泔沟河起源于邹平县的白云山东南山麓，从王村镇西阳夕村入境，至城北路办事处沈家村北，在邹平县汇入孝妇河，境内长度17公里。流域面积98平方公里，旱季常断流，河道最大行洪能力125立方米/秒。在周村区自上而下建有河东、丁家、周村和王家庄四座小水库。2001年对王家庄水库至周村凤阳路河段进行了综合治理工程。工程总投资459.3万元，铺设污水管道5788米，硬化河床2000 平方米，砌石墙3200 米，建设小坝7座，铺设人行路面6197平方米。

（4）淦河

淦河是泔沟河的支流，源于凤凰山北麓，流至周村城区西南汇入泔沟河，长为7 公里，属季节性河流。2000 年，周村区实施了淦河综合治理工程。工程完成河道清淤土方6.6万方，硬化河床5600米，完成河底防渗4500平方米、河岸防渗12000平方米，铺设污水管路5030米，新建1座总库容4万平方米的塘坝，配套橡胶坝6座，建设溢流井73座，检查井120座，铺设人行道5000平方米，完成绿化面积9000平方米。

（5）米沟河

米沟河起源于山头村一带，自南而北流经周村城东建国村、桃园村至后沟，在邹平县汇入孝妇河，境内长度14.85公里，流域面积14.95平方公里，属季节性河流。2001年10月实施了米沟河综合治理工程。工程总投资300万元，工程完成河道清淤土方1.5万方，硬化河床2000米，完成河底防渗2000 平方米、河岸防渗8000平方米，铺设污水管路2000米。

（6）玉带河

玉带河俗称中央河。系范阳河西支白泥河最上游一段。发源于邹平县白云山的跑马岭及境内西宝山南麓一带。境内流域面积31.03 平方公里，属季节性河流。

（7）青杨河

青杨河发源于博山区双堆山一线中低山区，流经岭子镇西部边缘，经章丘市汇入小清河。区内长度7.3公里，流域面积16.55平方公里。

区域地表水系图见图4-1。

### 水文地质

该区域地下水可分为孔隙水、裂隙水、岩溶裂隙水三类，松散岩孔隙含水岩系有第四系山前冲积含水岩组。裂隙含水岩系有第三层系、侏罗系、二迭系碲屑岩含水岩组；变质岩，侵入岩类含水岩层。岩溶裂隙含水岩系有石炭系碎屑岩夹碳酸盐岩含水岩层组；中、下奥陶统碳酸盐岩含水岩组；中、下寒武统碳酸盐岩夹碎屑含水岩组；中、下寒武统碎屑岩夹碳酸盐岩含水岩组。该地区场地地下水属第四系孔隙潜水，地下水埋深为19.00～20.05m，相对标高18.02～18.30m。

其动态特征受大气降水影响明显。地下水补给资源约27.29万m3/d，其中降水入渗补给量为8.55万m3/d，侧向径流补给量为8.0l万m3/d，其它补给量(主要是地表水渗漏补给)约l0.83万m3/d。深层地下水允许开采量为27.18万m3/d。地下水流向与地形一致，自南向北，水质情况良好。

区域水文地质情况见图4.1-2。

### 气候气象

（1）气候特征

周村区境内春季平均50 天(4月1日～5月20日)，回暖迅速，干旱多风，十有八年春旱。夏季平均为108天(5月21日～9月5日)温热多雨，雨热同季，自然灾害较多。秋季

平均为6天(9月6日～11月5日)雨量减少，气温下降快，秋高气爽，十有五年秋旱。冬季平均146天(11月6日～3月31日)干冷少雨雪，多北风和西北风，十有五年暖冬。

（2）日照

周村区境内年平均日照时数2513.5小时。最高年份2663.1小时，出现在1987年；最低年份2376.6小时，出现在1999年。月平均最多日照时数在5月份，为263.8小时，月平均最少日照时数在12月份，为160小时。年平均日照百分率为57%，年最多日照百分率60%，出现在1987年。年最少是照百分率54%，出现在1999年。日照百分率最高月份是4月，为64%，最低月份在7月，为48%。日照量别日数≥60%的年平均为221天，≤20%的年平均为69天。

（3）气温

周村区境内年平均气温13.5℃，最高年平均气温15.0℃，出现在1998年，最低年平均气温13.1℃，出现在1986 年。年平均最高气温19.8℃，极端最高气温为41.8℃，出现在2005 年，极端最低气温-18.8℃，出现在2016 年，年平均最低气温为8.9℃。1月份最冷，平均气温-1.8℃,7 月份最热，平均气温28.0℃。4 月份升温较快，平均每4天升高1℃；11 月份降温最快，平均每4 天降低1℃。气温稳定≥0℃年平均302 天，稳定≥10℃年平均为225 天，稳定≥20℃年平均135 天，年平均气温稳定通过≥10℃以上的积温为4598.0℃，≤0℃以下的负积温为-73.3℃。

（4）风速

周村区境内主要风向西南风(南至西南风)，其次是西北风(西至西北风)。年平均风速为2.2米/秒。春季风多，风大多西南风；夏季风小风少，多东南风；秋季西北风增加；冬季西北风明显加强。8级以上大风，每年四季都有发生，平均每年5天。大风日数3～5月出现最多，12月最少。年最大风速为16.0米/秒，风向北北东，出现在1995年6月23日。

（5）湿度

周村区境内年平均水汽压12.1 毫巴，年平均相时湿度66%。水汽压年最大40.0毫巴，出现在1991年7月23日，年最小为0.3毫巴，出现在1986年2月26日。相时湿度年最小1%，出现在1996年4月19日。根据资料统计：湿度的大小与风向风速有直接的关系，一般在西南风和西北风时湿度较小，东风和东南风时湿度较大。3～5 月份湿度最小，7～9月湿度最大。

（6）蒸发

周村区境内年平均蒸发量为1682.6毫米，比年平均降水量多1093.3毫米。6月份蒸发最大，为252.1毫米，1月份最小，为38.9毫米。

### 地震

周村区处亚欧大陆板块与太平洋板块连接的环太平洋地震带上，紧靠益都大断层和淄河断层，又有南北走向的玉皇山断层、金岭镇断层、陈家庄断层和东西走向的土山断层。路山断层以及西北、东南走向的东审家桥、朱家屯等断层穿越境内，地壳不很稳定，地震活动频繁。

### 植被

木本植物：苹果树萌芽期3月上旬，展叶盛期4月上旬，花开盛期4月中下旬。桃树3月上旬为萌芽期，4月上中旬为开花期。毛白杨始花期为2月下旬，盛花期为3 月上旬，展叶盛期4月上中旬。杏树3月上旬萌芽，3月下旬开花。榆树2月下旬发芽，3月中旬为开花盛期，4月上中旬为展叶盛期，4月底种子脱落。泡桐树4月中旬发芽，4月下旬展叶开花，种子成熟期在10月下旬至11月上旬。枣树4月中旬发芽，5月上旬展叶，开花盛期在5月下旬，果实成熟期为9月上中旬，10月下旬落叶。国槐树于4月下旬发芽展叶，5月结花蕾，开花盛期在6月中下旬，9月果实（即“槐豆”）成熟。刺槐4月上旬萌芽，4月中下旬展叶开花。梨树3月下旬发芽，4月中下旬开花，果实成熟期在8月中下旬至9月上中旬。以上阔叶树木的叶子，到11月下旬基本落尽。

草本植物：青草3 月上旬发芽。野菜如：车前草、青青菜、野菊花等于3月中旬至4月上旬发芽、生长、开花。荠菜、麦蒿、油菜10月中旬发芽、生长，12月后停止生长，来年2 月下旬返青，4 月中旬抽苔现蕾。

农作物：小麦3月返青，4月拔节，5月抽穗灌浆，6月上旬成熟。大豆，6月上旬～7月上旬为苗期，8月下旬～9月下旬成熟。夏玉米，一般在5月中旬或下旬套作，于小麦成熟前15～20天播种在麦田垅内，7月拔节抽穗，9月中旬在成熟。

## 相关区域规划

### 淄博市城市总体规划（2010－2020）（节选）

第8条、城市性质：山东省重要的区域性中心城市之一，以石油化工产业为主的现代工业基地。

第39条、城市总体布局规划形成以“一个核心、四个副心”构成的“网络多核” 结构。以张店城区为核心，淄川城区、博山城区、临淄城区、周村城区为副心，五个城 区通过“十”字轴交通走廊相联系，各城区间布局大型绿化隔离带。

第58条、工业发展目标与策略：坚持新型产业园发展与旧工业区改造相结合，积 极推进产业结构优化升级，走新型工业化道路。引导工业用地集中布局，逐步对现有工 业区进行改造、搬迁，位于规划城市隔离绿带内的工业企业一律搬迁；新增工业一律进 工业园区，将高新产业向高新技术开发区集中，将传统产业向其它经济技术开发区集中，构建一体化的产业布局。

### 周村区集中饮用水水源保护区概况

根据《山东省环境保护厅关于淄博市饮用水水源保护区划定方案的复函》（鲁环发[2013]24号）中规定，周村区内的饮用水水源保护区有：南闫水源地、杨古水源地、宝山水源地。

（1）杨古饮用水水源保护区（周村区王村镇杨古城村东部）一级保护区：以井群外围井的外接多边形为边界，向东152 米、向西152 米、向南1000米、向北100 米范围内的区域。

准保护区：东至禹王山断裂，西至淄博市界，南至范阳河、青阳河分水岭，北至奥陶系灰岩顶板200米接触线范围内的区域(一级保护区范围除外)。

（2）宝山饮用水水源保护区（周村区王村镇台头庄村附近）

一级保护区：以井群外围井的外接多边形为边界，向东110米、向西至淄博市界、向南至淄博市界、向北100米范围内的区域。

准保护区：东至禹王山断裂，西至淄博市界，南至范阳河、青阳河分水岭，北至奥陶系灰岩顶板200米接触线范围内的区域(一级保护区范围除外)。

（3）南闫饮用水水源保护区

一级保护区：以开采井为圆心，半径110m的圆形区域。

项目距离最近的水源保护区为南闫饮用水水源保护区，距离西厂区厂界约为879m。

南闫水源地位于周村区西北部城北办事处沈家～迎仙村一带，水源地允许开采量为0.7万m3/d，实际开采量约0.62万m3/d，于1995 年建成投入使用，现有开采井5眼，平均井深约100m。

南闫水源地主要为松散岩类孔隙裂隙水，开采目的层为第四系含泥砂砾石层，补给来源主要有降水入渗补给以及南部地下径流补给、河流侧渗补给，补给区东到孝妇河，南为

张祊村—南谢村—二槐村断面，西至猪龙河（邹平），北边界为前沟村—孙家庄断面。

南闫水源地不设二级保护区以及准保护区，一级保护区以现有5 眼开采井为中心，向外扩展110m所圈定的圆形范围，总面积约0.19km2。

项目不在南闫饮用水水源保护区范围之内。

淄博市境内的水源地分布图见图4-3。

### 淄博市生态红线划定范围

#### 禁止开发区

《山东省生态保护红线规划》共划定了533个陆域生态保护红线区，总面积为20847.9km2，约占全省陆域面积的13.2%，主要分布在胶东半岛、鲁中南山地、黄河三角洲、南四湖等地区。禁止开发区包括国家级、省级、市级禁止开发区。淄博市国家级禁止开发区共有5个，其中，风景名胜区1个，森林公园3个，湿地公园1个，地质公园1个，具体见表4.2-1。

表4.2-1  国家禁止开发区

| 序号 | 保护级别 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级风景名胜区 | 博山风景名胜区 | 博山区 |
| 2 | 国家级森林公园 | 原山国家森林公园 | 博山区 |
| 3 |  | 鲁山国家森林公园 | 博山区 |
| 4 | 国家级湿地公园 | 马踏湖国家湿地公园 | 桓台县 |
| 5 | 国家级地质公园 | 鲁山国家地质公园 | 沂源县 |

淄博市省级禁止开发区共35个，其中，自然保护区3个，风景名胜区2个，湿地公园5个，地质公园2个，森林公园4处，饮用水源保护区19处，具体见表4.2-2。

表4.2-2  省级禁止开发区

| 序号 | 保护级别 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级自然保护区 | 马踏湖省级自然保护区 | 桓台县 |
| 2 |  | 鲁山省级自然保护区 | 博山区、沂源县 |
| 3 |  | 原山省级自然保护区 | 博山区 |
| 4 | 省级风景名胜区 | 淄川省级风景名胜区 | 淄川区 |
| 5 |  | 马踏湖省级风景名胜区 | 桓台县 |
| 6 | 省级湿地公园 | 五阳湖省级湿地公园 | 博山区 |
| 7 |  | 沂河源省级湿地公园 | 沂源县 |
| 8 |  | 织女湖省级湿地公园 | 沂源县 |
| 9 |  | 千乘湖省级湿地公园 | 高青县 |
| 10 |  | 文昌湖省级湿地公园 | 文昌湖区 |
| 11 | 省级地质公园 | 潭溪山省级地质公园 | 淄川县 |
| 12 |  | 马踏湖省级地质公园 | 桓台县 |
| 13 | 省级森林公园 | 汞山省级森林公园 | 临淄区 |
| 14 |  | 沂源县鲁山省级森林公园 | 沂源县 |
| 15 |  | 峨庄古村落省级森林公园 | 淄川区 |
| 16 |  | 织女洞省级森林公园 | 沂源县 |
| 17 | 饮用水源保护区 | 北下册饮用水水源保护区 | 淄川区 |
| 18 |  | 天津湾饮用水水源保护区 | 博山区 |
| 19 |  | 城西饮用水水源保护区 | 沂源县 |
| 20 |  | 北刘庄饮用水水源保护区 | 沂源县 |
| 21 |  | 南闫饮用水水源保护区 | 周村区 |
| 22 |  | 口头饮用水水源保护区 | 淄川区 |
| 23 |  | 齐陵饮用水水源保护区 | 临淄区 |
| 24 |  | 杨古饮用水水源保护区 | 周村区、淄川区 |
| 25 |  | 宝山饮用水水源保护区 | 周村区、淄川区 |
| 26 |  | 磁村岭子饮用水水源保护区 | 淄川区 |
| 27 |  | 源泉饮用水水源保护区 | 博山区 |
| 28 |  | 神头饮用水水源保护区 | 博山区 |
| 29 |  | 鱼台饮用水水源保护区 | 沂源县 |
| 30 |  | 桓台城区饮用水水源保护区 | 桓台县 |
| 31 |  | 芝芳饮用水水源保护区 | 沂源县 |
| 32 |  | 永流饮用水水源保护区 | 临淄区 |
| 33 |  | 新城水库饮用水水源保护区 | 桓台县 |
| 34 |  | 太河水库饮用水水源保护区 | 淄川区、博山区 |
| 35 |  | 大芦湖水库饮用水水源保护区 | 高青县 |

#### 重点生态功能区

根据《山东省主体功能区规划》，淄博市重点生态功能区范围包括博山区和沂源县。根据《山东省重点生态功能保护区规划》，淄博市重点生态功能保护区主要包括沂河源头水源涵养生态功能保护区和马踏湖（麻大湖）洪水调蓄生态功能保护区。①沂河源头水源涵养生态功能保护区主导功能是水源涵养，辅助功能是水土保持。沂河位于山东省中南部，属于淮河流域的骆马湖水系，发源于鲁山南麓，是沂、沭、泗水系中最大的山区河道。自北向南流经沂源、沂水、沂南、临沂、苍山、郯城、邳县、新沂注入骆马湖。沂河源头至骆马湖，山东境内河道总长287.5公里，流域面积10772平方公里。源头区东西最大横距78公里，南北最大纵距67.5公里，源头区总面积2434.8平方公里。②马踏湖（麻大湖）洪水调蓄生态功能保护区主导功能是洪水调蓄，辅助功能是生物多样性保护和水源涵养。马踏湖（麻大湖）是鲁北平原的一大淡水湖泊，位于淄博市桓台县北部、滨州市博兴县西南，全湖东西最长处12公里，南北最宽处8公里，总面积96平方公里，湖面20.8平方公里。湖泊呈东西方向，宛如长带，湖盆浅平，海拔5.7～6.8米，常年平均水深1.2米。主要由猪龙河、孝妇河、乌河等几条河流汇集而成，属于半岛地区水系。

#### 其他重要区域

禁止开发区、重点生态功能区及生态敏感区/脆弱区未涵盖的区域和类型。淄博市其他重要功能区共有2类7处，分别为3处生态公益林和4处国有林场，见表4.2-3。

表4.2-3  其他重要区域

| 序号 | 保护级别 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级生态公益林 | 沂源县生态公益林 | 沂源县 |
| 2 |  | 博山区生态公益林 | 博山区 |
| 3 | 省级生态公益林 | 淄川区生态公益林 | 淄川区 |
| 4 | 国有林场 | 淄博市原山林场 | 博山区 |
| 5 |  | 临淄区垢皋林场 | 临淄区 |
| 6 |  | 沂源县鲁山林场 | 沂源县 |
| 7 |  | 织女洞林场 | 沂源县 |

#### 生态保护红线区

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。本项目位于淄博市周村经济开发区正阳路7437号，距离本项目较近的生态保护红线区—淄博市周村经济开发区正阳路7437号，本项目距其边界约9.4km，不位于其保护红线范围内。淄博市生态保护红线见图4.2-3。

## 区域环境质量

### 环境空气

评价区环境空气质量现状监测结果表明，评价区内非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，VOCs8小时平均浓度、甲苯小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。从整体来看，现状监测期间，评价区域内环境空气质量现状相对较好。

### 地表水环境

本次环评地表水监测数据引用《齐鲁化学工业区环境影响报告书》（淄环审[2017]58号）环评报告书中监测数据以了解区域地表水水质情况；小清河评价河段总氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物均超标，其中，总氮最大超标倍数为5.1倍，出现在3#；氯化物最大超标倍数为3.168倍，出现在3#；硫酸盐最大超标倍数1.964倍，出现在3#；硝酸盐最大超标倍数为3.45倍，出现在2#；亚硝酸盐最大超标倍数为19倍，出现在3#；氟化物最大超标倍数为1.97倍，出现在3#；其余监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

### 声环境

根据本次环境质量监测数据显示，扩建项目厂区各厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 区域污染源调查

项目区大气评价范围（5km×5km）内无与项目排放污染物有关的其他在建项目及已批复环境影响评价文件的新建项目。

# 环境质量现状监测与评价

## 环境空气质量现状监测与评价

### 环境空气质量现状监测

1、监测布点

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），按照功能要求和布点原则，结合评价区域的气象条件，本次评价共布设2个监测点，见表5.1-1和图5.1-1。

表5.1-1  大气现状监测布点

| 编号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | —— | —— | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、VOCs | 厂址 |
| 2# | 礼官村 | N | 245 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、VOCs | 下风向敏感点背景值 |

2、监测项目

特征污染物：非甲烷总烃、氨、硫化氢、VOCs测小时值。

3、监测时间及频次

非甲烷总烃、氨、硫化氢、VOCs连续检测7天，保留7天有效数值。

4、检测要求

（1）特征污染物小时值每日监测4次，具体时间为2:00、8:00、14:00、20:00。

（2）监测时同步进行风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等气象要素的监测。

4、采样及分析方法

监测分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境监测方法标准、《空气与废气监测分析方法》中的有关规定以及《环境监测技术规范》中的有关规定，具体见表5.1-2。

表5.1-2   环境空气现状监测项目监测分析方法

| 监测项目 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 环境空气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3 （以碳计） |
| 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.01 mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析》（2003年）（第四版增补版） | 第三篇/第一章/十一/（二）方法亚甲蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 |
| VOCs | HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | -- |

### 监测结果

大气环境质量现状监测期间气象条件见表5.1-3，其余项目检测结果见表5.1-4～5.1-7，结果统计见表5.1-8。

表5.1-3  现状监测期间同步气象观测资料统计表

|  | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云/低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.6.30 | 2:00 | 23 | 100.7 | 1.5 | NE | -- |
|  | 8:00 | 26 | 100.1 | 1.2 | NE | 3/0 |
|  | 14:00 | 32 | 99.1 | 1.6 | NE | 2/0 |
|  | 20:00 | 24 | 100.5 | 1.9 | NE | -- |
| 2019.7.1 | 2:00 | 24 | 100.6 | 1.6 | N | -- |
|  | 8:00 | 26 | 100.2 | 1.1 | N | 2/0 |
|  | 14:00 | 33 | 99.1 | 0.9 | N | 1/0 |
|  | 20:00 | 25 | 100.4 | 1.8 | N | -- |
| 2019.7.2 | 2:00 | 26 | 100.1 | 1.4 | S | -- |
|  | 8:00 | 30 | 98.9 | 1.0 | S | 2/0 |
|  | 14:00 | 36 | 98.4 | 0.8 | S | 1/0 |
|  | 20:00 | 30 | 99.0 | 1.3 | S | -- |
| 2019.7.3 | 2:00 | 29 | 99.0 | 1.5 | S | -- |
|  | 8:00 | 30 | 98.8 | 1.1 | S | 1/0 |
|  | 14:00 | 37 | 98.2 | 0.8 | S | 1/0 |
|  | 20:00 | 32 | 98.6 | 1.2 | S | -- |
| 2019.7.4 | 2:00 | 28 | 99.2 | 1.4 | S | -- |
|  | 8:00 | 31 | 98.7 | 1.0 | S | 2/1 |
|  | 14:00 | 38 | 98.1 | 0.9 | S | 1/0 |
|  | 20:00 | 33 | 98.5 | 1.3 | S | -- |
| 2019.7.5 | 2:00 | 26 | 99.7 | 1.6 | S | -- |
|  | 8:00 | 30 | 98.9 | 1.2 | S | 3/2 |
|  | 14:00 | 36 | 98.5 | 1.0 | S | 2/1 |
|  | 20:00 | 29 | 99.0 | 1.4 | S | -- |
| 2019.7.8 | 2:00 | 17 | 100.5 | 1.3 | NE | -- |
|  | 8:00 | 19 | 100.0 | 1.0 | NE | 4/1 |
|  | 14:00 | 28 | 99.7 | 0.7 | NE | 3/1 |
|  | 20:00 | 20 | 700.1 | 1.1 | NE | -- |
| 备注：7.6、7.7下雨。 |

表5.1-4  环境空气非甲烷总烃监测结果表  单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
| 2019.6.30 | 02:00 | 1.28 | 1.15 |
|  | 08:00 | 1.22 | 1.07 |
|  | 14:00 | 1.29 | 1.16 |
|  | 20:00 | 1.16 | 1.40 |
| 2019.7.1 | 02:00 | 1.20 | 1.36 |
|  | 08:00 | 1.21 | 0.97 |
|  | 14:00 | 1.36 | 1.04 |
|  | 20:00 | 1.11 | 1.26 |
| 2019.7.2 | 02:00 | 1.04 | 1.22 |
|  | 08:00 | 1.21 | 1.07 |
|  | 14:00 | 1.32 | 1.11 |
|  | 20:00 | 1.26 | 1.16 |
| 2019.7.3 | 02:00 | 1.14 | 1.33 |
|  | 08:00 | 1.23 | 1.14 |
|  | 14:00 | 1.28 | 1.08 |
|  | 20:00 | 1.05 | 1.25 |
| 2019.7.4 | 02:00 | 1.29 | 0.97 |
|  | 08:00 | 1.10 | 1.30 |
|  | 14:00 | 1.22 | 1.26 |
|  | 20:00 | 1.36 | 1.09 |
| 2019.7.5 | 02:00 | 1.11 | 0.99 |
|  | 08:00 | 1.28 | 1.17 |
|  | 14:00 | 1.05 | 1.14 |
|  | 20:00 | 1.41 | 1.24 |
| 2019.7.8 | 02:00 | 1.28 | 1.06 |
|  | 08:00 | 1.10 | 1.15 |
|  | 14:00 | 1.32 | 1.30 |
|  | 20:00 | 1.17 | 1.01 |

表5.1-5  环境空气氨监测结果表  单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测时间 | 氨（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
| 2019.6.30 | 02:00 | 0.09 | 0.07 |
|  | 08:00 | 0.09 | 0.08 |
|  | 14:00 | 0.08 | 0.06 |
|  | 20:00 | 0.06 | 0.05 |
| 2019.7.1 | 02:00 | 0.11 | 0.08 |
|  | 08:00 | 0.10 | 0.07 |
|  | 14:00 | 0.09 | 0.06 |
|  | 20:00 | 0.07 | 0.05 |
| 2019.7.2 | 02:00 | 0.08 | 0.05 |
|  | 08:00 | 0.09 | 0.07 |
|  | 14:00 | 0.10 | 0.08 |
|  | 20:00 | 0.08 | 0.06 |
| 2019.7.3 | 02:00 | 0.10 | 0.07 |
|  | 08:00 | 0.11 | 0.06 |
|  | 14:00 | 0.10 | 0.06 |
|  | 20:00 | 0.09 | 0.05 |
| 2019.7.4 | 02:00 | 0.10 | 0.06 |
|  | 08:00 | 0.08 | 0.05 |
|  | 14:00 | 0.09 | 0.06 |
|  | 20:00 | 0.08 | 0.04 |
| 2019.7.5 | 02:00 | 0.10 | 0.07 |
|  | 08:00 | 0.09 | 0.08 |
|  | 14:00 | 0.11 | 0.09 |
|  | 20:00 | 0.08 | 0.06 |
| 2019.7.8 | 02:00 | 0.07 | 0.05 |
|  | 08:00 | 0.09 | 0.06 |
|  | 14:00 | 0.09 | 0.07 |
|  | 20:00 | 0.07 | 0.04 |

表5.1-6环境空气硫化氢监测结果表  单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测时间 | 硫化氢（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
| 2019.6.30 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.1 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.2 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.3 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.4 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.5 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 2019.7.8 | 02:00 | ND | ND |
|  | 08:00 | ND | ND |
|  | 14:00 | ND | ND |
|  | 20:00 | ND | ND |
| 备注：“ND”表示未检出。 |

表5.1-7环境空气VOCs监测结果表  单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测 时间 | VOCS（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
| 2019.6.30 | 02:00 | 0.138 | 0.173 |
|  | 08:00 | 0.110 | 0.104 |
|  | 14:00 | 0.535 | 0.102 |
|  | 20:00 | 0.122 | 0.161 |
| 2019.7.1 | 02:00 | 0.107 | 0.529 |
|  | 08:00 | 0.148 | 0.115 |
|  | 14:00 | 0.111 | 0.152 |
|  | 20:00 | 0.172 | 0.152 |
| 2019.7.2 | 02:00 | 0.139 | 0.250 |
|  | 08:00 | 0.447 | 0.109 |
|  | 14:00 | 0.209 | 0.894 |
|  | 20:00 | 0.229 | 0.118 |
| 2019.7.3 | 02:00 | 0.162 | 0.108 |
|  | 08:00 | 0.101 | 0.124 |
|  | 14:00 | 0.513 | 0.172 |
|  | 20:00 | 0.144 | 0.117 |
| 2019.7.4 | 02:00 | 0.109 | 0.478 |
|  | 08:00 | 0.165 | 0.117 |
|  | 14:00 | 0.138 | 0.107 |
|  | 20:00 | 0.160 | 0.177 |
| 2019.7.5 | 02:00 | 0.200 | 0.198 |
|  | 08:00 | 0.403 | 0.116 |
|  | 14:00 | 0.117 | 0.506 |
|  | 20:00 | 0.193 | 0.142 |
| 2019.7.8 | 02:00 | 0.140 | 0.149 |
|  | 08:00 | 0.206 | 0.152 |
|  | 14:00 | 0.457 | 0.256 |
|  | 20:00 | 0.149 | 0.130 |

表5.1-8  各监测点监测结果统计表

| 监测点 | 项目 | 浓度范围（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1#厂址 | 非甲烷总烃 | 0.95～1.38 |
|  | 氨 | 0.0154～0.0569 |
|  | 硫化氢 | ND |
|  | VOCs | 0.101～0.535 |
| 2#礼官村 | 非甲烷总烃 | 0.93～1.52 |
|  | 氨 | 未检出～0.188 |
|  | 硫化氢 | ND |
|  | VOCs | 0.102～0.894 |

### 环境空气质量现状评价

#### 评价因子

本次环境空气现状评价因子包括特征因子：非甲烷总烃、甲苯、VOCs。

#### 评价标准

非甲烷总烃评价标准采用《大气污染物综合排放详解》中标准；氨、硫化氢、VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准，具体标准值见表5.1-9。

表5.1-9  环境空气质量评价标准(单位：mg/m3)

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时平均 | 600 ug/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

### 评价方法

采用单因子指数法进行评价，单因子指数法计算公式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ci—i污染物的实测浓度（mg/m3）；

Si—i污染物的评价标准（mg/m3）

Ii≥1为超标，否则为不超标。

### 评价结果

大气环境现状评价结果见表5.1-10。

表5.1-10  大气环境现状评价结果统计表

| 监测点 | 项目 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#厂址 | 非甲烷总烃 | 0.475～0.690 |
|  | 氨 | 0.077～0.285 |
|  | 硫化氢 | ND |
|  | VOCs | 0.267～0.383 |
| 2#礼官村 | 非甲烷总烃 | 0.465～0.760 |
|  | 氨 | 0.050～0.940 |
|  | 硫化氢 | ND |
|  | VOCs | 0.258～0.423 |

由表5.1-10可以看出，评价区环境空气质量现状监测结果表明，评价区内非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放详解》的要求；氨、硫化氢、VOCs小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。从整体来看，评价区域内环境空气质量现状相对较好。

#### 大气环境质量现状调查与评价

#### 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。

本次评价基准年为2017年，根据淄博市2017年度环境质量通报，淄博市2017年度环境空气质量现状见表5.1-11。

表5.1-11  2017 年淄博市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 38 | 60 | 63.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 47 | 40 | 117.5 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 119 | 70 | 170 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 63 | 35 | 180 | 不达标 |
| CO | 24 小时平均第 95 百分位数 | μg/m3 | 2.8 | 4 | 70 | 达标 |
| O3 | 日最大 8 小时平均第 90 百分位数 | μg/m3 | 194 | 160 | 121.25 | 不达标 |

由表5.1-11可知，2017年淄博市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度分别为38μg/m3、47μg/m3、119μg/m3、63μg/m3，CO24小时平均第95百分位数为2.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为194ug/m3，其中SO2 年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；而NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度以及O3日最大8小时平均第90百分位数质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目所在区域为不达标区。

#### 基本污染物环境质量现状调查与评价

本次评价收集了评价范围内三金集团例行监测点（项目东南1km）评价基准年2017年连续1年的监测数据，详见下表。

表5.1-12  三金集团例行监测点基本污染物环境空气质量状况

| 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 48 | 60 | 80 | 达标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共 363 个有效数据，第 356 大值） | 130 | 150 | 86.7 |  |
| NO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 47 | 40 | 117.5 | 超标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共 356 个有效数据，第 349 大值） | 97 | 80 | 121.25 |  |
| PM10 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 116 | 70 | 165.7 | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共 362 个有效数据，第 344 大值） | 235 | 150 | 156.7 |  |
| PM2.5 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 70 | 35 | 200 | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共 356 个有效数据，第 339 大值） | 153 | 75 | 204 |  |
| CO | mg/m3 | 95%保证率日平均浓度 （共 363 个有效数据，第 345 大值） | 2.6 | 4 | 65 | 达标 |
| O3 | μg/m3 | 90%保证率日最大 8h 滑动平均浓度 （共 364 个有效数据，第 328 大值） | 212 | 160 | 132.5 | 超标 |

由上表可见，2017年三金集团例行监测点环境空气中SO2、CO年均浓度或相应百分位数 24h 平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度不达标，O3相应百分位数 8h 平均浓度不达标。

#### 区域环境空气治理措施

根据淄博市委办公厅、市政府办公厅联合印发《关于印发<2018年度全市环境保护综合治理工作任务>的通知》（厅发【2018】3号），淄博市将开展一系列大气污染治理措施改善区域环境。具体为：

（1）全力打好PM2.5和NO2专项治理攻坚战。进一步突出重点，细化管控措施，坚持问题导向，把企业有组织达标排放作为基本底线，把控制扬尘一次排放、PM2.5二次生成前体物和抓好移动源污染控制作为基本思路，通过加强扬尘污染防治、深化工业企业排放治理、深化工业企业VOCs治理、强化面源VOCs治理、强化移动源管控等5个方面专项整治，推进PM2.5和NO2浓度进一步下降。

（2）深入推进产业结构和能源结构调整。加大对燃煤小机组的调整淘汰力度，实施资源整合，关停8台小火电机组，严禁新上5万千瓦时以下煤电机组，进一步提高燃煤发电效率，降低污染物排放强度。持续强化”散乱污”企业治理，推进企业入园，提高园区集中度，按照“753”产业结构调整的整体思路，推动”高、新、轻、绿”产业发展。在完成国家、省不达的落后产能淘汰任务基础上，着力推进全市重点产业、重点区域过剩产能和落后产能淘汰工作。

扎实推进清洁能源替代，持续抓好气代煤、电代煤工程，禁煤区内严禁销售、使用散煤，在其他区域推广民用清洁煤炭，确保全市煤炭消费总量控制在2830万吨以内。

（3）开展重点行业深度治理和无组织排放控制。强化排污许可管理，按照国家、省有关要求，电力、钢铁、焦化、建材、水泥、玻璃、燃煤锅炉等重点行业有特别排放限值要求的，一律从严执行。加强全过程规范精细管理，明确污染治理设施的安装、运行和管理规范，确保污染物稳定达标排放。继续对所有涉颗粒物排放企业开展拉网排查，重点是电力、钢铁、焦化、陶瓷、水泥(粉磨“一厂一策”无组织排放改造方案，3月底前完成无组织排放治理。对于达不到排放限值要求或无组织控制措施落实不到位的，一律依法实施行政处罚和停产整治。

（4）强化挥发性有机物（VOCs）深度治理。结合污染源普查，摸清挥发性有机物（VOCs）排放底数，进行清单化、销号式排查整治。对石油化工、有机化工、乳胶手套、医药、塑料（橡胶）等行业，进一步规范治理设施的安装、运行以及污染物排放标准，明确开展LDAR（泄漏修复与检测）的频次和修复标准等，对符合安装在线监控设施条件的，逐步推广安装VOCs在线监控设施并联网。对包装印刷、家具制造、表面涂装、建筑涂料等行业，加强源头控制，推广使用水性漆、水性胶、水性墨和水性涂料等VOCs排放量小的原料。同时，在工业加工领域全面安装VOCs收集、治理设施，确保实现VOCs治理设施全覆盖。9月底前，未全面改用水性原料的，纳入秋冬季错峰生产，采暖季实施停产。

（5）加大扬尘污染防治力度。严格按照“6个100%”的标准，对全市所有建筑工地实施网格化、台账化管理。现场检查中发现未严格落实“6个100%”措施的，一次发现除依法给予经济处罚外，一律立即实施停工10天以上；两次发现的，加倍给予经济处罚并立即实施1个月以上的停工整治；三次发现的，依法给予3倍经济处罚，立即实施1个月以上的停工整治并取消施工单位1年内在全市范围内承接建筑工程的资格。工期1年以上和建筑面积1万平方米以上的建筑工地，一律安装PM10在线监控设施和视频监控。PM10在线监控要与市、区县主管部门联网，按照环境空气质量标准PM10日均值二级标准(150微克/立方米)实施管控(中度以上污染天气除外)，对日均值超过二级标准浓度限值的，实施分类停工整治，停工时间不少10天。强化露天矿山、道路交通、物流园区等重点领域扬尘污染防治管理，在重点道路开展深度保洁，城区主干道做到“两扫三冲”，城区重点路段做到“五扫五冲”，加大对扬尘防护措施不到位运输车辆的检查管控力度。

（6）加强机动车污染防治管控。根据城市布局和企业分布，进一步合理规划中型、重型柴油车辆禁限行区域，扩大禁限行范围。原则土，各区县建成区范围内禁止中型、重型柴油货运车辆和农用运输车辆通行；各区县外环道路以内以及经过城区的国省道禁止国Ⅳ以下排放标准的中型、重型柴油货运车辆通行；全市范围内禁止未添加车用尿素和加装DPF的国Ⅲ及以下排放标准中型、重型柴油货运车辆通行。利用遥感监测平台，全面筛查超标排放车辆，并定期通告和实施处罚，公安、交通、环保等部门要定期对货运通行主要道路、物流货物通道、高速路进城口等开展联合执法检查和抽测， 对超标车辆依法实施处罚和劝返。

（7）完善相关功能区划定。结合我市城市化发展进程，进一步完善高污染燃料禁燃区、禁煤区、主要污染物排放控制区、噪声环境功能区等相关功能区划定，扩大现有禁燃区、禁煤区范围，明确各部门监管职责，加大联合执法力度，确保各项基础性措施执行到位。

（8）严格落实错峰生产和重污染天气应急措施。对钢铁、焦化、水泥、建陶、耐火材料、砖瓦、岩棉、碳素、医药、农药等重点污染行业开展行业绩效评估，按照污染排放绩效修订冬季错峰生产和重污染天气应急方案，进一步细化明确相关减排措施，对高耗能、高排放企业实施停产处理，对污染排放绩效较好的企业，保障其正常生产。进一步扩大错峰运输范围，继续实施重点公路运输企业冬季错峰运输。同时，结合前三季度治理任务完成和督导检查情况，将未改用水性原料的VOCs排放企业、未按时完成治理任务企业等纳入冬季停产范围，采暖季实施停产。

上述一系列大气污染治理措施落实后，区域环境空气质量将得以改善。

根据《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》，大气治理计划如下：

（1）优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级。

（2）持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

（3）严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

（4）大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。

（5）强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。

（6）工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

（7）加强VOCs专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和污染源排放清单编制等工作，全面掌握挥发性有机物排放与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。

## 地表水环境质量

### 项目排水情况

生活废水经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，通过管线排至污水处理厂进行深度处理。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”及备注中“三级B”等级。

### 地表水环境质量状况

为了解区域地表水水质情况，本次环评地表水监测数据《山东林源环保科技有限公司年产2000吨塑料颗粒项目环境影响报告书》中2018年12月12日～13日监测数据。自 2019年1月至今，山东林源未新增项目，废水污染源未发生明显变化，因此引用该数据较合理。

#### 检测点位

地表水现状监测断面设置情况见表5.2-1。

表5.2-1  地表水监测断面一览表

| 断面编号 | 水体 | 断面位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 孝妇河 | 排海管线排口上游500m |
| 2# |  | 排海管线排口下游500m |
| 3# |  | 侯辛断面（排海管线排口下游11000m） |
| 4#三岔村断面 |  | 排海管线排口下游6300m |

#### 监测项目

pH、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总氮、总磷、硫化物、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯、氯化物、石油类、氰化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、全盐量、铜、锌、镍、铅、镉、汞、六价铬、砷共28项，同时测量各断面的水温、流量、河宽、河深、流速等水文参数。

#### 监测时间

青岛京诚检测科技有限公司于2017年9月3日～4日对小清河断面进行了监测。

#### 监测及分析方法

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）推荐方法进行，具体分析方法见表5.2-2。

表5.2-2  地表水水质监测分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 范围2-11 |
| 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | —— |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.002mg/L |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009（方法2） | 0.004mg/L |
| F- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L |
| NO3- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L |
| Cl- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| SO42- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(10) | 0.001mg/L |
| 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51-1999 | 5mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.01mg/L |
| 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.01mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |
| 镉 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.001mg/L |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 | 0.005mg/L |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.001mg/L |
| 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.0004mg/L |
| 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.0003mg/L |
| 二甲苯 | 对-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.0005mg/L |
|  | 间-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.0005mg/L |
|  | 邻-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.0002mg/L |

#### 监测结果

监测期间地表水水文情况见表5.2-3，地表水监测结果见表5.2-4。

表5.2-3  监测期间地表水水文情况

| 监测日期 | 监测点位 | 水温（℃） | 河宽（m） | 河深（m） | 流量（m3/s） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-09-03 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 18.2 | 40.00 | 1.40 | 1.65 | 0.06 |
|  |  | 24.4 | 40.00 | 1.40 | 1.65 | 0.06 |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 18.4 | 50.00 | 1.50 | 1.84 | 0.05 |
|  |  | 24.4 | 50.00 | 1.50 | 1.84 | 0.05 |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 19.2 | 80.00 | 1.60 | 3.14 | 0.05 |
|  |  | 25.0 | 80.00 | 1.60 | 3.14 | 0.05 |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 18.8 | 80.00 | 1.80 | 3.53 | 0.05 |
|  |  | 24.8 | 80.00 | 1.80 | 3.53 | 0.05 |
| 2017-09-04 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 17.6 | 40.00 | 1.40 | 1.65 | 0.06 |
|  |  | 23.6 | 40.00 | 1.40 | 1.65 | 0.06 |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 17.6 | 50.00 | 1.50 | 1.84 | 0.05 |
|  |  | 23.6 | 50.00 | 1.50 | 1.84 | 0.05 |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 18.4 | 80.00 | 1.60 | 3.14 | 0.05 |
|  |  | 24.2 | 80.00 | 1.60 | 3.14 | 0.05 |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 18.0 | 80.00 | 1.80 | 3.53 | 0.05 |
|  |  | 24.0 | 80.00 | 1.80 | 3.53 | 0.05 |

表5.2-4a 地表水监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ph值 | 溶解氧 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 挥发酚 | 铬（六价） | 氰化物 |
|  |  | 16:30 | 7.06 | 5.12 | 22 | 7.2 | 0.968 | 6.06 | 0.61 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 13#乌河在运粮河汇入后3000m | 10:48 | 7.06 | 6.08 | 14 | 4.6 | 0.068 | 7.36 | 0.30 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 16:58 | 7.18 | 6.16 | 12 | 3.0 | 0.075 | 7.04 | 0.33 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
| 2017-09-03 | 14#小清河排海管线排口上游500m | 08:45 | 6.98 | 5.92 | 17 | 4.4 | 0.047 | 8.94 | 0.28 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 13:08 | 7.06 | 5.74 | 19 | 3.8 | 0.053 | 9.26 | 0.27 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 15#小清河排海管线排口下游500m | 09:27 | 6.95 | 5.96 | 18 | 5.2 | 0.062 | 9.15 | 0.22 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 13:44 | 7.11 | 6.02 | 16 | 5.7 | 0.068 | 9.57 | 0.24 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 16#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:30 | 6.92 | 5.36 | 23 | 7.6 | 0.350 | 9.74 | 0.23 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 15:50 | 7.08 | 5.22 | 25 | 8.1 | 0.393 | 10.2 | 0.26 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 17#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:25 | 6.89 | 5.42 | 21 | 7.1 | 0.747 | 9.53 | 0.32 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 14:52 | 6.95 | 5.56 | 19 | 6.3 | 0.708 | 8.89 | 0.35 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
| 2017-09-04 | 14#小清河排海管线排口上游500m | 08:48 | 7.06 | 5.86 | 15 | 4.9 | 0.044 | 9.26 | 0.27 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 13:10 | 6.93 | 5.76 | 18 | 5.3 | 0.05 | 8.81 | 0.30 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 15#小清河排海管线排口下游500m | 09:30 | 7.06 | 5.44 | 20 | 6.8 | 0.072 | 9.55 | 0.23 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 13:46 | 6.98 | 5.62 | 18 | 6.3 | 0.062 | 9.26 | 0.19 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 16#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:27 | 7.06 | 5.36 | 24 | 8.4 | 0.378 | 9.98 | 0.21 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 15:58 | 6.89 | 5.52 | 22 | 7.6 | 0.332 | 9.42 | 0.24 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  | 17#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:30 | 6.92 | 5.68 | 20 | 6.8 | 0.696 | 9.75 | 0.30 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 14:55 | 6.88 | 5.94 | 17 | 5.9 | 0.735 | 10.0 | 0.33 | 0.002L | 0.004L | 0.004L |
| 表5.2-4b 地表水现状监测结果一览表 |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |
|  |  |  | F- | NO3- | 硫化物 | Cl- | SO42- | 亚硝酸盐（以N计） | 全盐量 | 石油类 | 汞 | 锌 |
|  |  | 16:56 | 2.58 | 29.5 | 0.005L | 406 | 492 | 0.132 | 1.94×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01 |
|  |  | 16:58 | 2.46 | 28.7 | 0.005L | 396 | 496 | 0.123 | 1.95×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01 |
| 2017-09-03 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 08:45 | 2.42 | 33.3 | 0.005L | 406 | 381 | 1.16 | 1.62×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 13:08 | 2.35 | 34.0 | 0.005L | 396 | 392 | 1.18 | 1.63×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 09:27 | 2.50 | 33.1 | 0.005L | 402 | 377 | 1.23 | 1.55×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 13:44 | 2.36 | 34.3 | 0.005L | 412 | 366 | 1.25 | 1.53×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:30 | 2.77 | 32.4 | 0.005L | 791 | 472 | 1.84 | 2.72×103 | 0.03 | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 15:50 | 2.86 | 33.3 | 0.005L | 782 | 462 | 1.69 | 2.69×103 | 0.05 | 0.0004L | 0.01L |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:25 | 2.39 | 28.4 | 0.005L | 494 | 386 | 1.82 | 1.99×103 | 0.03 | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 14:52 | 2.44 | 28.0 | 0.005L | 482 | 369 | 1.69 | 2.01×103 | 0.02 | 0.0004L | 0.01L |
| 2017-09-04 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 08:48 | 2.46 | 33.9 | 0.005L | 395 | 379 | 1.09 | 1.65×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 13:10 | 2.51 | 33.1 | 0.005L | 412 | 392 | 1.11 | 1.63×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 09:30 | 2.46 | 34.5 | 0.005L | 400 | 368 | 1.15 | 1.54×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 13:46 | 2.39 | 34.0 | 0.005L | 389 | 382 | 1.20 | 1.52×103 | 0.01L | 0.0004L | 0.01L |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:27 | 2.91 | 31.7 | 0.005L | 779 | 480 | 1.69 | 2.70×103 | 0.04 | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 15:58 | 2.82 | 31.1 | 0.005L | 792 | 491 | 1.90 | 2.69×103 | 0.03 | 0.0004L | 0.01L |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:30 | 2.41 | 31.7 | 0.005L | 506 | 395 | 1.76 | 1.98×103 | 0.03 | 0.0004L | 0.01L |
|  |  | 14:55 | 2.50 | 32.3 | 0.005L | 489 | 378 | 1.61 | 2.02×103 | 0.02 | 0.0004L | 0.01L |

表5.2-4c  地表水现状监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铅 mg/L | 砷 mg/L | 镉 mg/L | 镍 mg/L | 铜 mg/L | 苯 mg/L | 甲苯 mg/L | 二甲苯mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对-二甲苯 | 间-二甲苯 | 邻-二甲苯 |
|  |  | 16:58 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.008 | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
| 2017-09-03 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 08:45 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 13:08 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 09:27 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 13:44 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:30 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 15:50 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:25 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 14:52 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
| 2017-09-04 | 1#小清河排海管线排口上游500m | 08:48 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 13:10 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 2#小清河排海管线排口下游500m | 09:30 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 13:46 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 3#小清河侯辛断面（排海管线排口下游11000m） | 11:27 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 15:58 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  | 4#小清河（排海管线排口下游6300m） | 10:30 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |
|  |  | 14:55 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.005L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0002L |

### 地表水环境现状评价

#### 评价因子

根据现状监测结果，各监测点位挥发酚、铬（六价）、氰化物、硫化物、汞、铅、砷、镉、镍、铜、苯、甲苯、二甲苯均未检出，本次评价选取Ph、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总氮、总磷、氯化物、石油类、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、锌作为现状评价因子。

#### 评价标准

根据淄博市水质功能区划，小清河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，小清河侯辛断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。见表5.2-5。

表5.2-5  地表水环境质量评价标准   单位：mg/L(Ph无量纲、粪大肠菌群个/L)

| 评价因子 | Ph | COD | BOD5 | 氨氮 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 | 3 |
| Ⅴ类 |  | 40 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| 评价因子 | 总磷 | 氯化物 | 石油类 | 硫酸盐 | 硝酸盐 |
| Ⅳ类 | 0.3 | 250 | 0.5 | 250 | 10 |
| Ⅴ类 | 0.4 | 250 | 1.0 | 250 | 10 |
| 评价因子 | 氟化物 | 锌 | 亚硝酸盐 | 总氮 |  |
| Ⅳ类 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 1.5 |  |
| Ⅴ类 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 2.0 |  |

#### 评价方法

评价方法采用标准指数法进行单项水质评价，计算公式如下：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij—污染物在j监测断面的标准指数；

Cij—污染物在j监测断面的浓度，mg/L；

Csi—i项污染物的评价标准限值浓度，mg/L。

其中： Ph的Pi计算公式如下:

①Ph≤7时Pi=（7.0-Ph）/（7.0-pHsd）

②Ph＞7时Pi=（Ph-7.0）/（pHsu-7.0）

式中：  Ph—指水环境Ph实测值

Phsd—指水环境标准中的下限

pHsu—指水环境标准中的上限。

DO标准指数的计算公式

式中：——DO的标准指数；

——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/l，计算公式常采用：，T为水温，℃；

——溶解氧实测值，mg/l；

——溶解氧的评价标准限值，mg/l。

#### 评价结果

评价结果见表5.2-6。

表5.2-6  地表水标准指数评价结果

| 监测日期 | 监测点位 | Ph值 | 溶解氧 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 氯化物 | 石油类 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017/9/3 | 1#孝妇河排海管线排口上游500m | 0.02 | 8.59 | 0.43 | 0.44 | 0.02 | 4.47 | 0.70 | 1.62 | 0.01 | 1.52 | 3.33 | 11.60 | 1.60 | 0.003 |
|  |  | 0.03 | 7.45 | 0.48 | 0.38 | 0.03 | 4.63 | 0.68 | 1.58 | 0.01 | 1.57 | 3.40 | 11.80 | 1.57 | 0.003 |
|  | 2#孝妇河排海管线排口下游500m | 0.05 | 8.55 | 0.45 | 0.52 | 0.03 | 4.58 | 0.55 | 1.61 | 0.01 | 1.51 | 3.31 | 12.30 | 1.67 | 0.003 |
|  |  | 0.06 | 7.41 | 0.40 | 0.57 | 0.03 | 4.79 | 0.60 | 1.65 | 0.01 | 1.46 | 3.43 | 12.50 | 1.57 | 0.003 |
|  | 3#孝妇河（排海管线排口下游11000m） | 0.08 | 0.89 | 0.77 | 1.27 | 0.23 | 6.49 | 0.77 | 3.16 | 0.06 | 1.89 | 3.24 | 18.4 | 1.85 | 0.003 |
|  |  | 0.04 | 0.87 | 0.83 | 1.35 | 0.26 | 6.8 | 0.87 | 3.13 | 0.1 | 1.85 | 3.33 | 16.9 | 1.91 | 0.003 |
|  | 4#孝妇河（排海管线排口下游6300m） | 0.11 | 8.54 | 0.53 | 0.71 | 0.37 | 4.77 | 0.80 | 1.98 | 0.03 | 1.54 | 2.84 | 18.20 | 1.59 | 0.003 |
|  |  | 0.05 | 7.41 | 0.48 | 0.63 | 0.35 | 4.45 | 0.88 | 1.93 | 0.02 | 1.48 | 2.80 | 16.90 | 1.62 | 0.003 |
| 2017/9/4 | 1#孝妇河排海管线排口上游500m | 0.03 | 8.73 | 0.38 | 0.49 | 0.02 | 4.63 | 0.68 | 1.58 | 0.01 | 1.52 | 3.39 | 10.90 | 1.64 | 0.003 |
|  |  | 0.07 | 7.58 | 0.45 | 0.53 | 0.03 | 4.41 | 0.75 | 1.65 | 0.01 | 1.57 | 3.31 | 11.10 | 1.60 | 0.003 |
|  | 2#孝妇河排海管线排口下游500m | 0.03 | 8.78 | 0.50 | 0.68 | 0.04 | 4.78 | 0.58 | 1.60 | 0.01 | 1.47 | 3.45 | 11.50 | 1.64 | 0.003 |
|  |  | 0.02 | 7.61 | 0.45 | 0.63 | 0.03 | 4.63 | 0.48 | 1.56 | 0.01 | 1.53 | 3.40 | 12.00 | 1.59 | 0.003 |
|  | 3#孝妇河（排海管线排口下游1000m） | 0.03 | 0.89 | 0.80 | 1.4 | 0.25 | 6.65 | 0.70 | 3.12 | 0.08 | 1.92 | 1.94 | 16.9 | 1.94 | 0.003 |
|  |  | 0.11 | 0.92 | 0.73 | 1.26 | 0.22 | 6.25 | 0.80 | 3.17 | 0.06 | 1.96 | 1.88 | 19 | 1.88 | 0.003 |
|  | 4#孝妇河（排海管线排口下游6300m） | 0.08 | 8.67 | 0.50 | 0.68 | 0.35 | 4.88 | 0.75 | 2.02 | 0.03 | 1.58 | 3.17 | 17.60 | 1.61 | 0.003 |
|  |  | 0.12 | 7.49 | 0.43 | 0.59 | 0.37 | 5.00 | 0.83 | 1.96 | 0.02 | 1.51 | 3.23 | 16.10 | 1.67 | 0.003 |

注：未检出按检出限的一半计

通过评价结果，孝妇河评价河段总氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物均超标，其中，总氮最大超标倍数为5.1倍，出现在3#；氯化物最大超标倍数为3.168倍，出现在3#；硫酸盐最大超标倍数1.964倍，出现在3#；硝酸盐最大超标倍数为3.45倍，出现在2#；亚硝酸盐最大超标倍数为19倍，出现在3#；氟化物最大超标倍数为1.97倍，出现在3#；其余监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

## 地下水现状监测

为了解区域地表水水质情况，本次环评地下水监测数据采用《山东周村经济开发区环境影响跟踪评价报告书》中2017年9月26日、2018年1月22监测数据。自2017年5月至今，山东林源环保科技有限公司未新增项目，因此引用该数据较合理。

### 监测布点

根据评价区内地下水走向以及区内外村庄的分布情况，结合地下水流方向，选取项目附近3个地下水监测点。现状监测布点情况详见表5.3-1和图5.3-1。

表5.3-1  地下水现状监测布点情况表

| 编号 | 监测点 | 方位 | 距离（m） | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 陈桥村 | SSW | 1420 | 地下水上游 |
| 2# | 小房村 | SSW | 375 | 地下水上游 |
| 3# | 礼官村 | N | 405 | 地下水下游 |

#### 监测项目

水质监测项目：pH值、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、石油类、挥发酚、氟化物、氰化物，总大肠菌群和细菌总数、砷、汞、镉、铅、苯、二甲苯、色度、阴离子表面活性剂、六价铬、铁、铜、镍、锌等，同时测量水温、井深和地下水埋深、水位。

#### 监测时间与频次

淄博同济环境检测有限公司于2017年9月26日、2018年1月22日进行监测，监测一天。其中2018年1月22日对1#点氯化物、氟化物及其余监测点氟化物进行了补充监测。

#### 监测分析方法

监测分析方法按采用HJ/T 164-2004《地下水环境监测技术规范》中规定的标准方法。具体分析方法见表5.3-2。

表5.3-2  地下水水质监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.01 |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 5750.5-2006 | 1.0 |
| 溶解性总固体 | 恒重称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 10 |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾法 | GB/T5750.7-2006 | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02 |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 5.0 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T5750.5 -2006 | 0.4 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ484-2009 | 0.004 |
| 总大肠菌群 | 纸片法 | HJ755-2015 | —— |
| 细菌 | 纸片法 | HJ755-2015 | —— |
| 镍 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.005 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.002 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.002 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.002 |
| 铁 | 二氮杂菲分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.05 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.0003 |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.00004 |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.0001 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.004 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.002 |
| 苯 | 气相色谱法 | GB/T5750.8-2006 | 0.7ug/L |
| 二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T5750.8-2006 | 1.0ug/L |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T5750.4-2006 | —— |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006 | 0.025 |

#### 监测结果

地下水现状监测结果见表5.3-3。

表5.3-3  地下水现状监测结果一览表

| 监测项目 | 监测日期 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| pH (无量纲) | 2017.09.26 | 7.17 | 7.21 | 7.21 |
| 总硬度 | 2017.09.26 | 546 | 448 | 264 |
| 溶解性总固体 | 2017.09.26 | 926 | 820 | 631 |
| 高锰酸盐指数 | 2017.09.26 | 1.16 | 0.56 | 未检出 |
| 氨氮 | 2017.09.26 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| 硝酸盐 | 2017.09.26 | 4.45 | 2.60 | 1.57 |
| 亚硝酸盐 | 2017.09.26 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 硫酸盐 | 2017.09.26 | 193 | 103 | 163 |
| 氯化物 | 2017.09.26 | 240 （2018.1.22） | 147 | 93 |
| 石油类 | 2017.09.26 | 0.03 | 0.02 | 未检出 |
| 挥发酚 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 2018.01.22 | 0.73 | 0.87 | 0.86 |
| 氰化物 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 2017.09.26 | 0 | 0 | 0 |
| 细菌总数 | 2017.09.26 | 57 | 43 | 45 |
| 砷 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二甲苯 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 2017.09.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 2017.09.26 | / | / | 未检出 |
| 铜 | 2017.09.26 | / | / | 未检出 |
| 镍 | 2017.09.26 | / | / | 未检出 |
| 锌 | 2017.09.26 | / | / | 未检出 |

表 5.3-4	水文参数情况一览表

| 编号 | 监测点 | 水温（℃） | 井深（m） | 埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 陈桥村 | 17.3 | 70 | 34.599 |
| 2# | 小房村 | 18.4 | 107 | 70.837 |
| 3# | 礼官村 | 16.9 | 60 | 25.197 |

### 地下水环境现状评价

#### 评价因子

由于挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、铅、苯、二甲苯、色度、阴离子表面活性剂、 六价铬、铁、铜、镍、锌均未检出，石油类无评价标准，只作为背景值，不进行评价； 选取 pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸 盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、细菌总数等进行评价。

#### 评价标准

本项目地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表5.3-4。

表5.3-4  地下水评价标准（单位mg/L，Ph除外；总大肠菌群：个/L）

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 3.0 | 0.2 | 20 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| 标准 | 0.02 | 250 | 250 | 1 | 3 | 100 |

#### 评价方法

现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

单项水质参数i 在j 点的标准指数：

Pi=Ci/Si

式中：Pi－第i 种污染物的单因子指数（pH值 除外）；

Ci－i 污染物的实测浓度，mg/L；

Si－i 污染物的评价标准，mg/L。

对于pH，其标准指数按下式计算：

PpH=（7.0－pHCi）/（7.0－pHsd）pHCi≤7.0

PpH=（pHCi－7.0）/（pHsu－7.0）pHCi＞7.0

式中：PpH－Ph 的标准指数；

pHCi－Ph 现状监测结果；

pHsd－标准中规定的Ph 下限值；

pHsu－标准中规定的Ph 上限值。

#### 评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表5.3-6。

表5.3-6  地下水评价结果

| 监测项目 | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH (无量纲) | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| 总硬度 | 1.21 | 1.00 | 0.59 |
| 溶解性总固体 | 0.93 | 0.82 | 0.63 |
| 高锰酸盐指数 | 0.39 | 0.19 | 0.08 |
| 氨氮 | 0.45 | 0.35 | 0.20 |
| 硝酸盐 | 0.22 | 0.13 | 0.08 |
| 亚硝酸盐 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 硫酸盐 | 0.77 | 0.41 | 0.65 |
| 氯化物 | 0.96 | 0.59 | 0.37 |
| 氟化物 | 0.73 | 0.87 | 0.86 |
| 总大肠菌群 | 0 | 0 | 0 |
| 细菌总数 | 0.57 | 0.43 | 0.45 |

由评价结果可知，地下水监测中除了1#点位总硬度出现超标外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水标准，总硬度超标主要与当地水文地质条件有关。

## 噪声环境质量现状

### 现状监测

本次环评噪声监测数据采用《山东林源环保科技有限公司年产2000吨塑料颗粒项目建设项目竣工环境保护验收报告》中2017年9月5日至2017年9月6日监测数据。自验收至今，山东林源环保科技有限公司未新增项目，因此引用该数据较合理。

#### 监测布点

根据厂区平面布置及周围的环境特点，在本项目厂界外1m处各设1个噪声监测点进行噪声本底监测。布点时考虑工程主要噪声源位置，选择与主要噪声源距离最近的敏感点监测。监测布点见表5.4-1。

表5.4-1  厂区噪声现状监测布点一览表

| 编 号 | 监测点 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界噪声 |
| 2# | 南厂界 | 厂界噪声 |
| 3# | 西厂界 | 厂界噪声 |
| 4# | 北厂界 | 厂界噪声 |

#### 监测项目

监测项目为等效声级LeqdB（A）。

#### 监测单位、时间和方法

山东天元盈康检测评价技术有限公司于2017年9月5日至2017年9月6日对本项目厂界进行了噪声现状监测，监测2天，白天监测了一次。监测方法依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的测量方法进行。

#### 监测结果

本项目厂址周围环境背景噪声监测结果统计见表5.4-2。

表5.4-2  厂址噪声现状监测结果（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 监测点位及监测结果（单位dB（A）） |
| --- | --- |
|  | 2019.09.05 | 2017.09.06 |
| 1#东厂界 | 54.7 | 54.8 |
| 2#南厂界 | 55.5 | 55.6 |
| 3#西厂界 | 56.2 | 56.1 |
| 4#北厂界 | 53.6 | 53.7 |
| 最大值 | 56.2 |
| 标准值 | 60dB（A） |

### 声环境质量现状评价

#### 评价因子及标准

1、评价因子

连续等效A 声级Lep(A)

2、评价标准

噪声评价标准依据项目声环境功能区划的要求，项目各厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2 类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

#### 评价方法

根据监测结果统计出的各点昼间和夜间连续等效A 声级Lep(A)，声环境现状评价采用超标值法，计算公式为：

P=Leq－Lb

式中：P－超标量，Db(A)；

Leq－测点等效A 声级，Db(A)；

Lb－噪声评价标准，Db(A)。

若P≤0，则噪声值达标，反之，超标。

#### 声环境质量现状评价

采用上述方法对项目周围声环境进行评价，评价结果见表5.4-3。

表5.4-3  声环境现状评价结果

| 监测点位 | 昼间 | 昼间 |
| --- | --- | --- |
|  | Leq | 标准值 | P | Leq | 标准值 | P |
| 1#东厂界 | 54.7 | 60 | -5.3 | 54.8 | 60 | -5.2 |
| 2#南厂界 | 55.5 | 60 | -4.5 | 55.6 | 60 | -4.4 |
| 3#西厂界 | 56.2 | 60 | -3.8 | 56.1 | 60 | -3.9 |
| 4#北厂界 | 53.6 | 60 | -6.4 | 53.7 | 60 | -6.3 |

由表5.4-3可以看出，由上表可知，项目各厂界的噪声监测点的昼间现状监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。项目厂址附近的声环境质量相对较好。

## 土壤环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中 “表4污染影响型建设项目评价等级判定表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

# 环境影响评价

## 大气环境影响评价

### 评价等级与评价范围确定

#### 环境影响识别与评价因子筛选

根据导则要求对本项目大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，本项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为颗粒物、氨、硫化氢、VOCs，共4个评价因子。各因子评价标准详见表6.1-1。

表6.1-1  环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时平均 | 600ug/m3 |  |
| PM10 | 日均值 | 150ug/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |

根据工程分析核算结果，扩建项目无SO2 和NOx排放，本次评价因子不考虑二次污染物PM2.5及O3。

#### 评价等级的确定

根据扩建项目排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定本项目环境空气的评价等级。

#### 参数选取

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN估算软件对项目污染物的排放进行估算。参照HJ2.2-2018附录C，本次评价选取的估算模型参数见表6.1-2。

表6.1-2  估算模式参数取值情况一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | —— |
| 最高环境温度/℃ | 41.8 |
| 最低境温度/℃ | -18.8 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

有组织废气排放参数见表6.1-3。

表6.1-3  项目无组织废气排放情况

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| H1 | 117.861323 | 36.842954 | 36 | 15 | 0.3 | 40 | 15.72 | 颗粒物 | 0.0188 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.0656 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 9.19E-05 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 3.56E-06 | kg/h |

无组织废气排放参数见表6.1-4。

表6.1-4  项目无组织废气排放情况

| 编号 | 名 称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔 高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北夹角/° | 面源初 始排放 高度/m | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产装置区 | 117.861118 | 36.84278 | 36 | 33 | 25 | 0 | 5 | 2880 | 正常 | 颗粒物 | 0.0208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880 |  | VOCs | 0.0486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8640 |  | NH3 | 5.11E-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8640 |  | H2S | 1.98E-06 |

2、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义见公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据以上计算参数，采用HJ2.2-2018导则要求的AERSCREEN估算软件进行评价等级判定，估算模型计算结果见表6.1-4。

表6.1-4  估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度出现距离（m） | D10%最远距离（m） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | PM10 | 1.7953 | 0.4 | / | 450.0 | 0.4 |
|  | VOCs | 6.2645 | 0.52 | / | 1200.0 | 0.52 |
|  | NH3 | 0.0088 | 0.0 | / | 200.0 | 0.0 |
|  | H2S | 3.0E-4 | 0.0 | / | 10.0 | 0.0 |
| 生产车间 | PM10 | 52.204 | 11.6 | / | 450.0 | 11.6 |
|  | VOCs | 121.9767 | 10.16 | / | 1200.0 | 6.16 |
|  | NH3 | 0.1283 | 0.06 | / | 200.0 | 0.06 |
|  | H2S | 0.005 | 0.05 | / | 10.0 | 0.05 |

根据预测结果，扩建项目最大地面浓度占标率为颗粒物占标率最大，P颗粒物 =6.16%＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为二级。

#### 环境空气污染源调查

1、调查范围

本次大气污染源调查范围是以本项目厂址为中心、边长5km的矩形区域范围内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，调查分析本项目以及现有污染源。

2、调查内容

本次大气环境影响评价为二级，不进行进一步预测与评价，仅对本项目与原有项目污染物进行评价。

### 污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算见表6.1-11。

表6.1-11  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 排气筒H1 | VOCs | 16.41 | 0.0656 | 0.189 |
|  |  | 颗粒物 | 4.69 | 0.0188 | 0.054 |
|  |  | 臭气浓度 | 220 | / | / |
|  |  | NH3 | 0.023 | 9.19E-5 | 0.00079 |
|  |  | H2S | 0.0009 | 3.56E-6 | 0.00003 |
| 有组织排放合计 |
| 有组织排放合计 | VOCs | 0.189 |
|  | 颗粒物 | 0.054 |
|  | 臭气浓度 | / |
|  | NH3 | 0.00079 |
|  | H2S | 0.00003 |

大气污染物无组织排放量核算见表6.1-11。

表6.1-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 生产车间 | 热熔挤出 | VOCs | 车间密闭、厂区绿化 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 2.0 | 0.14 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 1.0 | 0.06 |
|  | 热熔挤出及污水处理 | 臭气 |  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 20 | / |
|  | 污水处理 | NH3 |  |  | 1.0 | 0.00044 |
|  |  | H2S |  |  | 0.03 | 0.00002 |
| 无组织排放合计 |
| 无组织排放合计 | VOCs | 0.14 |
|  | 颗粒物 | 0.06 |
|  | 臭气 | / |
|  | NH3 | 0.00044 |
|  | H2S | 0.00002 |

非正常放量核算间表6.1-12。

表6.1-12 污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒H1 | 废气处理设施故障 | VOCs | 109.38 | 0.4375 | 0.25 | / | 加强管理，避免事故排放 |
|  |  | 颗粒物 | 46.88 | 0.1875 | 0.25 | / |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1100 | / | 0.25 | / |  |
|  |  | NH3 | 0.1149 | 0.00046 | 0.25 | / |  |
|  |  | H2S | 0.0045 | 0.00002 | 0.25 | / |  |

### 环境防护距离

#### 大气环境防护距离的确定

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5 内容：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量界浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据预测结果，正常工况下厂界浓度限值、厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值要求，因此，扩建项目无需设置大气环境防护距离。

#### 卫生防护距离的确定

卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。本项目污染物未收集部分以无组织形式排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。

1、卫生防护距离确定方法

根据拟建项目污染源分析结果，拟建项目无组织排放有害废气主要是非甲烷总烃。采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中给出的计算公式进行卫生防护距离计算。

卫生防护距离计算公式：

式中：Cm — 环境一次浓度标准限值（mg/m3）；

L — 工业企业所需的防护距离（m）；

Qc — 有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r — 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5。

A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，在《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中查取，详见表6.1-13。

2、 卫生防护距离参数的选择

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的卫生防护距离计算系数选择卫生防护距离参数，见表6.1-13。

表6.1-13 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s） | 卫生防护距离（L）（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000<L≤2000 | L>2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

项目废气排放属于I类：非甲烷总烃无同种大气污染物之排气筒共存；与无组织排放源共存的排放同种有害气体非甲烷总烃的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，且无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定的。与无组织排放源共存的排放同种有害气体非甲烷总烃的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一。因此，本次评价选取的卫生防护距离计算系数见表6.1-14。

表6.1-14卫生防护距离计算系数

| 项目 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算系数 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

3、计算结果及分析

经计算，拟建项目的卫生防护距离如表6.1-15。

表6.1-15  本项目卫生防护距离计算结果一览表

| 序号 | 长×宽×高（m） | 污染物 | 标准限值(μg/m3) | 排放强度（kg/h） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 确定值 |
| 生产车间 | 33×25 | PM10 | 150 | 0.0208 | 10.2352 | 50 |
|  |  | VOCs | 1200 | 0.0486 | 3.2534 | 50 |
|  |  | NH3 | 200μg/m3 | 9.19E-05 | 0.1532 | 50 |
|  |  | H2S | 10μg/m3 | 3.56E-06 | 0.2523 | 50 |

根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），生产规模小于等于1000t/a塑料厂的卫生防护距离为100m，拟建项目年生产塑料再生颗粒大于1000t，经计算确定的卫生防护距离为100m范围。

根据现场踏勘可知，无组织排放源100m以内无环境敏感点。本次评价提出在进行城市、乡镇或新农村建设总体规划时，本项目卫生防护距离内不适宜建设住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。总体而言，在落实好报告书中提出的各项治理措施的前提下，从环境空气影响的角度考虑，项目的建设是可行的。

本项目卫生防护距离包络线图见图6.1-3。

### 环境监测计划

项目环境监测计划见表6.1-15。

表6.1-15  有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒H1 | 颗粒物 | 每半年一次 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准 |
|  | VOCs | 每半年一次 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第II时段污染物排放限值 |
|  | 臭气浓度 | 每年一次 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中污染物排放限值 |
|  | NH3 | 每年一次 |  |
|  | H2S | 每年一次 |  |

表6.1-13  无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放限值 |
|  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值 |
|  | 臭气浓度 |  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2中厂界监控点浓度限值 |
|  | NH3 |  |  |
|  | H2S |  |  |

### 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查情况见表6.1-16。

表6.1-16  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5～50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | ≥2000t/a( | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3)；其他污染物（PM10、NH3、H2S） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 本项目属于二级评价，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算 |
| 环境 监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子（VOCs、颗粒物、NH3、H2S、臭气） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 评价结论 | 可以接受( 不可以接受( |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2 :（） | NOx:（） | 颗粒物:（） | VOCs:（） |
| 注：“(”为勾选项，填“√” ；“（）”为内容填写项 |

### 大气环境影响评价结论与建议

1、扩建项目大气环境影响

（1）扩建项目在现有生产装置的基础上新增热熔挤出设备一套，新增废气经现有“碱喷淋+活性炭吸附”装置处理后排放，扩建完成后污染物排放总量很小。根据估算模式计算结果，本项目排放的污染物对周围环境影响较小。

（2）本项目无需设置大气环境防护距离。项目车间设置100m的卫生防护距离，在卫生防护距离范围内不得安置长期居住的居民住宅区、医院及学校设施等敏感目标。

2、大气环境影响评价结论

综上分析，扩建项目在采取相应的废气净化措施并确保达标排放的前提下，按照排气筒合并方案整合后排放的各种大气污能够满足相应标准要求。从环境空气影响角度分析，扩建项目的建设可行。

## 地表水环境影响评价

### 评价等级判定

项目生产和生活废水经企业污水处理站预处理达标后，经城市污水管网调配到光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度，处理达标后，排入孝妇河，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为“三级B”。

### 评价范围确定

扩建项目评价范围确定为光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂排水管线孝妇河排污口上游500m至下游1000m的范围。

### 地表水环境影响评价

#### 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目生产和生活废水经企业污水处理站预处理达标后，经城市污水管网调配到光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度，处理达标后，排入孝妇河，属于间接排放。

正常情况下，项目废水进一步处理达标后排入孝妇河。扩建项目废水水质较简单，与现有工程水质区别不大，根据厂区废水水质监测数据，现有污水处理站总排口排水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，对地表水环境影响较小。

非正常情况下排水主要为前期雨水及事故状态下消防废水，全部进厂区事故水池暂存。事故水池总容量能够保证非正常情况下废水全部得到有效收集，不会直接外排至外环境，对地表水环境影响较小。

因此项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

#### 依托污水处理设施的可行性评价

综合废水经过厂内污水站处理后，污水水质指标pH、CODCr、BOD5、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B 等级排放标准（光大污水厂无水质接管标准要求）后，经城市污水管网调配到光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度处理后排入孝妇河，水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）及其修改单一级 A 类标准，最终达标排入孝妇河。

本次环评通过查询淄博环保局网站数据，以说明扩建项目所依托其可行性，两收水污水处理厂近期能够稳定运行，经污水处理厂处理的污水能达标排放（近期的污水厂排放数据见表 6.3-1 和表 6.3-2）。

表6.2-1  排水厂1-4月份出水水质情况

| 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 废水排放量(m³) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t) | 浓度(mg/L) | 排放量 (t) |  |  |  |
| 2019-01 | 24.9 | 32.9 | 0.582 | 0.772 | 1325205 | 0.210 | 4.11 |
| 2019-02 | 26.4 | 28.8 | 0.620 | 0.652 | 1101621 | 0.209 | 7.42 |
| 2019-03 | 17.8 | 21.0 | 0.623 | 0.771 | 1227854 | 0.208 | 7.41 |
| 2019-04 | 19.5 | 23.4 | 0.817 | 0.996 | 1216499 | 0.228 | 9.29 |

表6.2-2  排水厂4月份出水水质情况

| 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 废水排放量(m³) | 总磷(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/L) | 排放量(t) | 有效小时个数 | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | 有效小时个数 |  |  |  |
| 2019-04-01 | 21.2 | 0.790 | 22 | 0.741 | 0.0291 | 24 | 39293 | 0.208 | 6.95 |
| 2019-04-02 | 22.2 | 0.814 | 22 | 0.794 | 0.0331 | 24 | 41566 | 0.205 | 6.94 |
| 2019-04-03 | 19.4 | 0.779 | 24 | 0.84 | 0.0338 | 24 | 40189 | 0.208 | 6.93 |
| 2019-04-04 | 21.3 | 0.921 | 24 | 1.15 | 0.0496 | 24 | 43306 | 0.212 | 6.94 |
| 2019-04-05 | 23.5 | 1.01 | 24 | 1.27 | 0.0543 | 24 | 43272 | 0.202 | 6.93 |
| 2019-04-06 | 21.0 | 0.836 | 24 | 0.669 | 0.0267 | 24 | 39955 | 0.212 | 6.91 |
| 2019-04-07 | 18.5 | 0.706 | 24 | 0.772 | 0.0298 | 24 | 38555 | 0.206 | 6.95 |
| 2019-04-08 | 14.9 | 0.603 | 24 | 0.842 | 0.0338 | 24 | 40202 | 0.210 | 6.93 |
| 2019-04-09 | 18.1 | 0.761 | 24 | 0.987 | 0.0419 | 24 | 42134 | 0.204 | 6.89 |
| 2019-04-10 | 17.8 | 0.621 | 21 | 0.777 | 0.0311 | 24 | 39935 | 0.211 | 6.94 |
| 2019-04-11 | 15.8 | 0.596 | 24 | 0.713 | 0.0268 | 24 | 37816 | 0.208 | 6.92 |
| 2019-04-12 | 15.8 | 0.576 | 22 | 0.855 | 0.0313 | 22 | 39507 | 0.249 | 8.38 |
| 2019-04-13 | 18.5 | 0.708 | 24 | 0.758 | 0.0289 | 24 | 38162 | 0.275 | 9.38 |
| 2019-04-14 | 22.7 | 0.871 | 24 | 0.793 | 0.0303 | 24 | 38313 | 0.270 | 9.36 |
| 2019-04-15 | 19.0 | 0.732 | 24 | 0.344 | 0.0134 | 24 | 38627 | 0.273 | 11.5 |
| 2019-04-16 | 23.2 | 0.873 | 23 | 0.814 | 0.0314 | 24 | 38936 | 0.279 | 11.4 |
| 2019-04-17 | 21.7 | 0.876 | 24 | 0.378 | 0.0153 | 24 | 40500 | 0.286 | 10.5 |
| 2019-04-18 | 20.0 | 0.828 | 24 | 0.345 | 0.0144 | 24 | 41826 | 0.272 | 9.51 |
| 2019-04-19 | 15.4 | 0.629 | 24 | 0.956 | 0.0394 | 24 | 40520 | 0.277 | 12.2 |
| 2019-04-20 | 18.1 | 0.756 | 24 | 1.15 | 0.0493 | 24 | 41323 | 0.277 | 12.7 |
| 2019-04-21 | 18.5 | 0.737 | 24 | 2.26 | 0.0906 | 24 | 39722 | 0.269 | 12.6 |
| 2019-04-22 | 20.7 | 0.859 | 24 | 1.17 | 0.0489 | 24 | 41562 | 0.247 | 9.23 |
| 2019-04-23 | 21.4 | 0.889 | 24 | 0.410 | 0.0172 | 24 | 41556 | 0.204 | 8.28 |
| 2019-04-24 | 15.5 | 0.639 | 24 | 0.527 | 0.0217 | 24 | 41248 | 0.154 | 12.5 |
| 2019-04-25 | 18.3 | 0.784 | 24 | 1.00 | 0.0426 | 24 | 42796 | 0.199 | 13.0 |
| 2019-04-26 | 19.0 | 0.814 | 24 | 0.994 | 0.0410 | 20 | 42713 | 0.193 | 10.8 |
| 2019-04-27 | 14.3 | 0.593 | 24 | 0.409 | 0.0170 | 24 | 41259 | 0.186 | 10.1 |
| 2019-04-28 | 22.1 | 0.886 | 24 | 0.828 | 0.0332 | 24 | 40304 | 0.219 | 9.97 |
| 2019-04-29 | 24.5 | 0.995 | 24 | 0.615 | 0.0252 | 24 | 40297 | 0.220 | 9.78 |
| 2019-04-30 | 21.2 | 0.873 | 24 | 0.355 | 0.0147 | 24 | 41105 | 0.215 | 11.1 |

由表6.2-1和表6.2-2可以看出，厂出水能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，本项目外排废水依托其污水处理系统进行处理是可行的。

综上所述，本项目废水去齐鲁石化供排水厂处理可行。

#### 污染源排放量核算

本项目扩建工程新增外排水量为706.1m3/a，排入光大（周村）净水有限公司污水厂的COD、氨氮量分别为0.233t/a、0.006t/a。全厂外排水量为4575.9m3/a，排入齐鲁石化供排水厂的COD、氨氮量分别为1.543t/a、0.058t/a。

### 事故状态下废水对地表水的环境影响分析

扩建项目生产过程中无工艺废水产生，生活污水和循环排污水属于间歇排放，产生事故排放的可能性很小，企业在现有200m3的事故水池，事故水池也可以用以容纳消防废水，事故后的消防废水逐步泵入齐鲁石化供排水厂进行处理，不直接排放，不会对当地地表水水质造成影响。

因此在事故状态下厂区具有有效的废水收集和处理措施，对周围地表水体影响较小。

### 地表水环境影响评价小结

扩建项目循环排污水、初期雨水、生活污水经污水管线排入齐鲁石化供排水厂深度处理，不直接排入外环境。项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行，依托的污水处理设施可行，项目废水对地表水环境影响较小。

表6.2-4  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现查状调 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收 □；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□√；夏季□；秋季□；冬季 | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他√ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类√ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其 他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动√；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 地下水环境影响评价

### 地下水评价工作等级的划分

#### 评价工作等级划分

（1）划分依据

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A表、地下水环境影响评价行业分类表，以及对拟建项目产业的特征分析，项目属于废旧资源再生利用，属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A 中“U 城市基础设施及房地产” 中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表6.3-1。

表6.3-1  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源地等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据搜集的资料和现场调查，本项目不在集中式饮用水水源地准保护区内，也不在除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内，根据现场调查，下游地带无分散式居民饮用水源地分布，因此，建设项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

（2）建设项目评价工作等级

综上分析，拟建项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，评价工作等级确定为三级（见表6.3-2）。

表6.3-2   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 调查评价及保护目标

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610 -2016）对评价的范围要求，可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。

（1）查表法

按三级评价最高调查评价面积为6km2。

本次工作按查表法确定的6km2面积调查。评价范围见图6.3-1。

根据评价范围内村庄分布情况，及地下水的径流方向，评价范围为6km2以内浅层地下水。

### 区域水文地质条件调查

#### 气象、水文、土壤和植被情况

（1）气象情况

周村区属北温带大陆性气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗干旱，冬季寒冷少雪，四季交替分明。多年平均气温在12.9℃，历年最高气温41.9℃（1955年7月24日），最低气温-23℃（1972年1月26日）。多年平均降水量632.2mm（1954-2002年），最大年降水量1300.9mm（1964年），年最小降水量307.2mm（1989年），年内降水变化较大，年内降水多集中在 6～9月份，约占全年降水量的70%以上。多年平均蒸发量 1306.0mm（1954-2001年），最大 年蒸发量为 1550.1mm（1968年），最小年蒸发量为 883.6mm（1991年），蒸 发量年内变化较大，6 月份蒸发量最大，1月和12月最小。

（2）水文情况

周村区境内主要河流有7条，皆属小清河水系，分别为孝妇河、范阳河、泔沟河、淦河、米沟河、玉带河、青杨河。

孝妇河发源于博山区福山一带，在河涯头与范阳河汇流后进入周村区，并在 区内东北部穿过，全长117km，流域面积1908km2；本区内孝妇河长度约13km，流域面积150km2。孝妇河河水主要来源为大气降水、两岸地下水的补给及沿途各厂矿、企业排水汇成。1992年马尚站资料，年均流量0.64m3/s，2004 年由于降雨增多，流量增大。

范阳河发源于博山区大峪、焕山一带，向北流经萌水、商家庄、张楼村，在 河崖头汇入孝妇河，全长16km，河水主补给来源为大气降水、地下水排泄和厂矿企业的排水。1992年张楼站观测年均流量为0.35m3/s。淦河现为城区污废水的主要排放河道，污染严重。其他河流为季节性河流，现已成为各厂、矿企业的排污渠道。

（3）土壤情况

全区有土地可利用面积19792.8公顷，按全国土地评级标准共分5级。

（4）植被情况

境内植被类型属暖温带落叶阔叶林植被型，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培，毛白杨、刺槐、旱柳等阔叶树种占优势。因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，境内植被类型以农业植物为主。

#### 地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源

（1）地层岩性

工作区内出露地层为二迭系、三迭系、侏罗系、白垩系、新近系及第四系。地层总体走向 NNW，倾向 NE。现由老至新分述如下：

①二迭系（p）

黑山段（ Psˆh）：厚度160m，岩性以黄绿色、灰色中粒长石石英砂岩、细砂岩、粉砂岩为主，中夹灰—灰黑色、紫色泥岩泥质粉砂岩及数层煤线，上部紫红色成分增加，顶部为杂色铁铝质泥岩。与下伏地层呈整合接触。仅分布于王村南 部西宝山南侧。

万山段（ Psˆw）：厚度140m，主要岩性下部深灰色硬质粘土矿（俗称A 层）及灰白色铝土岩；中部为黄绿色中粗粒长石石英砂岩，细砂岩、粉砂岩，其上为含铁铝质较高粘土岩；上部为灰白色、黄白色厚层状粗粒长石石英砂岩；顶部为黄绿色、紫红色泥质粉砂岩。底部铁质泥岩与下伏地层呈整合接触。

奎山段（ Psˆk ）：厚度25m，主要岩性为灰白色、黄白色厚层状粗粒长石石英砂岩（即奎山砂岩）。仅分布于王村镇南部山区。

孝妇河段（ Psˆ x）：厚度 60-135m，主要岩性下部为灰紫色紫红色泥岩，泥质粉砂岩夹细砂岩；中部为灰色细砂岩、泥岩、砂质泥岩；上部黄色泥岩、泥质粉砂质夹砂砾岩。伴有岩脉侵入。底部与下伏地层呈整合接触。仅零星出露于中央村～武家庄一带，多被第四系覆盖。

②三迭系（T）

厚度369-557m，底部为厚层状砂砾岩，砾石成分多为石英、少量紫红色泥岩，砾石大小不一，排列杂乱。中上部主要为紫红色中厚层状，薄层状层理发育的长石石英细砂岩、粉砂岩，夹少量泥岩。底部与下覆地层呈角度不整合接触。仅局部出露于朱首湾～碾子山水库一带，中央村～小尚庄被第四系覆盖。

③侏罗系（J）

淄博群三台组（JzS）：厚度 372-711m，三台组二段底部紫红色厚层状砂砾 岩及中细粒长石砂岩互层，砾石以石英为主，磨圆度中等，泥质胶结，中上部为中细粒中薄层，中厚层状长石砂岩夹页岩，具水平层理与中型斜层理，后期脉岩发育。与下伏地层呈整合接触。主要分布于萌山水库周围及凤凰山—卧虎山一带。三台组一段底部为斑杂色砂砾岩，中上部为黄绿色、紫红色中厚层状，中粗粒长 石砂岩、粉砂岩。与下伏地层呈假整合接触。主要分布于葫芦山、下沙沟及灵昭一带。

淄博群坊子组（JzF）：坊子组底部为灰色，土黄色砂砾岩，砾石成分为紫红色、灰绿色砂岩，岩屑凝灰岩、石英岩，少量岩浆岩、砂质或硅质胶结；中上部为黄绿色、灰白色细砂岩，粉砂岩为主，中夹灰色、黑色页岩，局部夹煤线。本组由下往上，粒度逐渐变细。多见脉岩侵入。与下伏地层呈假整合接触。主要出露于望娘沟、泉子山～彭阳东北一带。

④白垩系（K）

莱阳群杨家庄组（KIY）：厚度大于146m，岩性自下而上为浅灰色厚层细粒长石砂岩及薄层黄褐色、灰紫色、灰绿色粉砂岩互层，水平层理发育，韵律清晰。每层底部或中部常具灰白色砂岩砾石。底部为黄绿色砾岩层。与下伏地层呈假整合接触。主要分布于黑山、米山、韩家窝一带。

⑤新近系（N）

临朐群牛山组（NIN）：厚度10-30m，主要岩性为黑色橄榄玄武岩，垂直层面柱状节理构造发育，具气孔及杏仁构造，与下伏地层呈不整合接触。主要分布在马鞍山、大埠山、黑山一带，呈水平状不整合于白垩系杨家庄组砂岩之上。

⑥第四系（Q）

沂河组（QY）：河流相，冲积层，厚度10-20m，主要岩性为含砾石砂质粘土及砾石层，结构松散，透水性好。主要沿孝妇河、范阳河呈带状分布。

临沂组（QL）：冲洪积层，厚度10-30m，主要岩性为灰黄色、黄褐色亚砂土、亚粘土及黄土状土，普含姜结石，常呈似层状；黄土中常夹有砂砾石层透镜体，全区均有分布，面积约200km2。

金山组（QJ）：坡洪积层，厚度小于10m，主要岩性为红黄色、褐红色粘土、亚粘土，含姜结石和砂砾石层透镜体，与下伏地层呈假整合接触，仅在南部山前沟谷边缘、坡角一带分布，面积约14km2。

（2）地质构造

区内构造主要表现为褶皱与断裂，褶皱为萌山向斜（淄博向斜倾伏端）；断裂主要为SN向金山断裂（禹王山断裂）；NE向八里沟断裂、卧虎山断裂、孙家庄断裂等。

①萌山向斜

萌山向斜是一个平缓、开阔、西翼保存不完整的向斜构造，为淄博向斜北部组成部分。位于周村区东南萌山水库一带，长16km，宽13km。向斜轴为15°，轴部为侏罗系三台组，东翼为侏罗系、三迭系出露较完全，地层倾向NWW，倾角10°～20°；西翼由于受金山断裂的影响，破坏了向斜的完整性，仅有侏罗系三台组出露，并且较狭窄，地层倾向NE，倾角15°～17°。

②金山断裂

区域上称禹王山断裂，北自齐广断裂向南经周村城区、金山村、后太师向南经磁村、大峪口、东疃樵岭前延至南苗山东南一带，总长可达60km，是区内分布规模较大的一条断裂。该断裂走向SN，局部NNW，倾向东，局部倾向西，倾角大于80°。

东盘相对下降，具有明显的阶梯式断陷构造特征，断裂带垂直位移各处不一，南段落差大，北段落差小。东盘相对向南，西盘向北运动。沿断裂带走向，东盘由南向北地层依次为侏罗系、三台二段、白垩系杨家庄组及新近系中山组；西盘依次为侏罗系三台组1-2段及白垩系杨家庄组。

孙家庄断裂为金山断裂的次一级断裂，于孙家庄附近交汇。

③八里沟断裂

自北河东村经八里沟、米山向周村城区延伸，区内长度11km。呈NE向30°～50°展布，NE段走向为30°，SW段走向为50°，该断裂大多被第四系覆盖，仅在米山见有平行排列的次一级断裂，走向NE30°，倾向SE，倾角80°。该断裂从卫星照片上看，影像较清晰，具一定规模，构造性质属压扭性断裂。

④卧虎山断裂

该断裂长约6km，走向300°，倾向210°，倾角60°，向SE延伸交汇于金山断裂带上，向NW延伸交汇于大临池断裂带上。在卧虎山出露较好，断裂带宽度25m，宽者达10余米。SW盘出露侏罗系三台组1段地层，NE盘出露侏罗系三台组2段地层。

项目区水文地质，见图6.3-2。

（3）地貌特征

周村区位于鲁中山区北麓与鲁北平原南缘交接带。地势南高北低，由西南向东北方向倾斜，大体以胶济铁路为界分为南北两部分。南部为丘陵山区，海拔高度在60-351.8m之间，北部为倾斜平原，海拔高度在24-60m之间，最高山峰为王村镇的西宝山，海拔高度351.8m，最低洼处在大姜镇邓家村北，海拔高度24.2m。全区按其成因和形态类型分为构造剥蚀丘陵区、剥蚀堆积垄岗区和堆积平原区三种类型。

a、构造剥蚀丘陵区

分布于周村区中南部马鞍山、大埠山、凤凰山、金山、葫芦山一带。山丘起伏，海拔高度在100m～300m之间，切割深度多在50～100m，谷地宽缓。多呈圆顶缓坡低山丘陵地形。

b、剥蚀堆积垄岗区

分布周村南部山前及山涧地带，标高在60-150m之间，洼地中一般发育5-15m的黄土类土，具根虫孔及垂直节理，因长期遭受地表水浸蚀，多发育为两岸陡直的深切沟谷微地貌景观。

c、堆积平原区

分布于孝妇河西岸的范阳河流域地区，标高一般在30-40m之间，由河流冲洪积相物质组成，具二元结构，因受地形影响，其堆积厚度变化较大，一般在20-30m，最深可达80m。地势开阔，地形平坦，微向北北东倾斜。

（4）矿产资源

周村区矿产资源主要有煤、粘土、石英石、磨石等。储量分别为：煤约300万吨、粘土约92万吨、石英石3000万吨、磨石120万吨。

#### 包气带岩性、结构、厚度

根据拟建项目场区岩土工程勘察报告，项目场地在钻探深度范围内可划分为6层，现自上而下分述如下：

①素填土（Q4pd）：褐色，稍湿，稍密。以粘性土为主，含植物根系及砖块等杂质。层厚0.40～0.90m，层底标高29.30～29.90m，层底埋深0.40～0.90m。

②粉质粘土（Q4al+p1）：褐黄色，硬塑。该层顶部普遍有50cm左右灰褐色粉质粘土，含铁锰结核及细粒姜石。无摇振反应，切面稍光滑，干强度及韧性中等。该层在场地内均有分布。层厚2.50～3.20m，层底标高26.58～27.38m，层底埋深2.90～3.70m。

③粉土（Q3al+p1）：褐黄色，稍湿，密实。土质较均匀，上部含少量姜石，粒径2～3cm。摇振反应迅速，无光泽，干强度及韧性低。该层在场地内均有分布。层厚1.10～1.80m，层底标高25.31～25.68m，层底埋深4.60～5.00m。

④含砂姜粉土（Q3al+p1）：黄色，稍湿，密实。该层含有姜石，粒径3～5cm，含量10～30%，下部含量减少。摇振反应迅速，无光泽，干强度及韧性低。该层在场地内均有分布。层厚3.50～3.80m，层底标高21.75～22.00m，层底埋深8.30～8.50m。

⑤粉质粘土（Q3al+p1）：褐色—黄褐色，硬塑。局部递变为粘土。含有铁锰氧化物及铁锰结核，少来那个细粒姜石。无摇振反应，切面光滑，干强度中等，韧性中等偏高。层厚7.80～8.00m，层底标高13.95～14.00m，层底埋深16.30m。

⑥粉质粘土（Q3al+p1）：棕红色，坚硬。含有铁锰结核及少量姜石。无摇振反应，切面光滑，干强度中等，韧性中等偏高。本层未穿透，最大揭露深度20.00m，控制厚度3.70m。

经调查资料，项目厂址包气带防护性能中等，在地表水与地下水补给过程可有效过滤水体中污染物及杂质。项目厂址（项目厂房的出租方为：华强门窗厂）岩土勘察见图6.3-3和图6.3-4。

#### 地下水类型、地下水补给、径流和排泄条件

根据拟建项目场区岩土工程勘察报告，勘查期间，在较深钻孔钻探深度范围内见地下水，测得初见地下水位埋深在14.70～14.90m左右，初见水位标高在15.40～15.55m左右；稳定地下水位埋深在15.30～15.35m，标高在14.95m左右。场地地下水类型为第四系孔隙潜水，主要受大气降水补给，排泄途径以地表蒸发为主。根据调查近3～5年来最高水位在12.00m左右，地下水位呈下降趋势。

#### 泉的成因类型，出露位置、形成条件及泉水流量、水质、水温，开发利用情况

项目评价范围内无泉水，本次评价不再做详细介绍。

#### 集中供水水源地分布

根据《淄博市饮用水水源保护区划定方案》，淄博市主要饮用水水源地分为地下水水源地和水库型（河流）地表水水源地。划定范围为全市19处主要集中式饮用水水源地，其中，地下水水源地16处，地表水水源地3处。项目附近水源地为南闫水源地，地下水流向为由西南流向东北。《淄博市饮用水水源保护区划定方案》对南闫水源地进行了一级保护区的划分，一级保护区位于开采井的周围，以开采井为中心，向外扩展110米所圈定的范围，不设二级及准保护区。

根据本项目所处地下水流向为由西南流向东北，拟建项目厂址位于南闫水源地保护区边界东2360m处，处于地下水水源地一级保护区之外的水流方向侧方。拟建项目与水源地位置关系，见图6.3-5。

### 地下水环境影响评价

#### 地下水污染途径分析

拟建项目对地下水可能的污染途径主要为：

（1）生活垃圾堆放未防渗污水下渗污染地下水；

（2）污染物污染土壤后，因降水导致下渗，污染物迁移到地下水。

#### 对地下水补给的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但区域形成大面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量。因此该项目的建设对当地地下水的补给影响较小。

#### 对地下水水质环境影响

项目建成后，污水排放、固体废弃物的堆放等都有可能影响地下水水质。

污水对地下水水质的影响：项目建成后会产生生产废水和生活污水。本项目严格采取密闭管道输送、做好管道和和污水处理站的地面防渗、并加强管理，可基本消除未经处理的污水对地下水的污染。

固体物堆放对地下水水质的影响：一般的固体废和生活垃圾如不及时合格的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固体物、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时，一般固废和垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构，渗透性增强等，这将加速对深层地下水的污染。本项目的固废和生活垃圾全部使用容器分类收集存放，一般固废按照相关规定要求处置，生活垃圾交环卫部门集中收集处理，基本不对地下水产生影响。

#### 对水源地环境影响

拟建项目厂址位于南闫水源地保护区边界东2360m处，处于地下水水源地一级保护区之外的水流方向侧方。因此项目生产不会对饮用水水源保护区产生不利影响。

#### 地下水环境保护措施

现拟生产使用厂房为租赁现有建成厂房，厂房内地面进行了全部水泥硬化。但本项目的建设若涉及地面处理时，仍应按照使用需要进行防渗：

（1）厂区地面防渗处理措施

严格按照建筑防渗设计规范，在混凝土中掺加适量防水剂形成抗渗标号不低于40的防水混凝土，采取上下两层厚300mm钢筋混凝土，中间内衬2〜3mm边缘上翻的防水塑料层结构，素土夯实。

（2）污水处理站、事故水池和危险废物暂存区等区域，项目要采取严格防渗措施：①4〜7mm厚呋喃砂浆面层（池底）；呋喃封面料二道（池壁）②呋喃玻璃钢二底二布隔离层；③环氧树脂底料两道；④20mm厚1：2水泥砂浆找平层（仅用于池底）；⑤钢筋混凝土池底、池壁；钢筋混凝土池底、地下池壁（0.5m）复膜膨润土防渗毯（防渗分区图见图6.3-6）。

采取以上措施后，可以基本消除拟建项目对当地地下水的污染，再加上土壤对废水污染物有一定量的吸附、阻隔、分解能力，本工程对附近浅层地下水水质污染程度和范围均较小，不足以对地下水水质造成明显影响。

提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。通过以上防渗措施，生产车间及周围地面等防渗层渗透系数可小于1×10-7m/s，可有效阻止污染物下渗，该项目对地下水产生的影响轻微。

### 地下水环境影响分析结论

项目用水取深层地下水，由于地面硬化，会减少部分大气降水的下渗，即会减少大气降水对地下用水的补给量。因此，建议项目建设单位增加项目区内绿化，提高区域环境的生态绿化率，以缓解由于地面硬化而减少的下渗雨水补给量。

项目建成后产生的生活垃圾是否对当地地下水构成影响，关键在于对垃圾的处理和处置措施以及管理措施是否到位。只要严格做好防治措施（袋装收集、密闭容器存放、环卫部门及时清运及在垃圾临时堆放处做好防雨和防渗处理等）就可基本解决垃圾污染当地地下水的问题。

总之，拟建项目地面硬化会影响地下水的涵养量；生产废水、生活废水及大气降水浸淋下渗可能会影响地下水水质，但经过采取措施后，本项目的建设对项目所在地的地下水环境影响较小。

## 固体废物环境影响分析

### 固体废物产生情况及处理措施

建设项目新增固废主要为废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等。

固体废物产生及处理处置情况见表6.4-1。

表6.4-1  固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 来源 | 类别 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废塑料 | 2.14 | 热熔挤出 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S2 | 废滤网 | 0.2 |  | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S3 | 池渣 | 0.49 |  | Ⅰ类一般工业固废 | 环卫部门清运 |
| S4 | 废活性炭 | 4.3 |  | 危险废物 HW49（900-039-49） | 资质单位处理 |
| S5 | 标签 | 25 | 清洗 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S6 | 污水站污泥 | 5 | 污水站 | Ⅰ类一般工业固废 | 委托处置 |
| S7 | 废包装材料 | 0.5 | 原料包装 | Ⅰ类一般工业固废 | 外售 |
| S8 | 生活垃圾 | 3.46 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |
| 合计 |  | ---- | ---- | 综合利用和安全处置 |

### 固体废物环境影响

固体废物对环境的影响程度受几个方面的因素影响。一方面是堆存方法是否合理，二是固体废物本身的特性，即固体废物本身的有害物质含量和可淋溶性。此外，还受到堆存固废内部环境的影响，即受水、气、热等内部因素的影响。固废对环境的影响主要包括以下几个方面：

1、对地表水环境影响分析

本项目产生的固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，对周围地表水体基本无影响。行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，对周围地表水体基本无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了相应的防渗漏措，对于危险固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013 年第36号公告修改单的要求，采用专门的容器进行收集贮存，对于生活垃圾及时外运，减少在厂内的堆放时间，因此，本项目产生的固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。

2、对环境空气的影响分析

固体废物中的微细颗粒物在长期堆存时，因表面干燥会随风引起扬尘，对周围大气环境造成危害。堆放的垃圾等固体废物在长期堆放时由于其中的有机物发酵散发恶臭气体，污染大气环境。

拟建项目固体废物不露天堆置，尽量减少固废在厂内的堆存时间，可有效减少异味产生，因此，拟建项目固体废物对环境空气质量影响较小

3、对地下水环境的影响分析

本项目在建设过程中，对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存，对地面进行硬化和防渗漏处理；采用专用的密闭库储存危险废物飞灰，并确保密封库不会发生渗漏。

通过采取以上措施可确保避免固体废物堆放对地下水的影响。

### 固体废物暂存和处置过程中采取的措施

本项目建成后，营运期主要产生固体废物为废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废润滑油、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等。废润滑油和活性炭交由有危险废物处理资质的单位处理；废水沉淀池渣、污水处理污泥安全填埋；废标签、废塑料、废滤网和废包装材料可外卖；生活垃圾定期由环卫部门清运处理。

1、危废暂存

项目产生的主要危险废物为：废活性炭和废润滑油。

盛装危险废物的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别、危害、数量和装入日期，并建立登记台账。危险废物的盛装应足够安全，并经过周密检查，严防在转载、搬移或运输过程中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。在危险废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。

在危废储存上，必须采用密闭的建筑作为仓库，满足防风、防晒、防雨的要求，设施周围设置防护栅栏及警示标志。危废仓库地面与裙角用坚固、防渗的材料，放载液体、半固体危险废物容器的地方，需为耐腐蚀的硬化地面，设计有堵截泄漏的群脚，不相容的危险废物分开存放，设有隔离，地面铺设达到防渗要求的防渗层。

危险固废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。

2、一般固废

一般固废暂存场所设置和固废贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求。固体废物暂存场地需要采用有效的防渗处理，表面地面进行水泥硬化，防止经降水的淋溶导致地下水中的溶解性固体物、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加问题，确保不对地下水产生影响。

固体废物暂存场必须设置醒目的标志牌，一般固废、危险固废应指示明确，标注正确的交通路线，标志牌应满足《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的要求；设有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设有安全照明设施和观察窗口。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造。

3、原料暂存

本项目利用原料为废塑料，按照 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的要求和项目进厂原料实际含有少量液体的实际情况，废塑料仓库内应设置污水导排收集系统，并可参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求，做好仓库的地面防渗工作。

### 建议

针对扩建项目固体废物的特点，建议采取以下防治措施：

1、加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。固体废物收集、临时贮存、运输过程中应按照标准要求根据其危害特性采取相应的包装措施。

2、一般工业固体废物的贮存、处置设施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。

3、危险废物的收集、贮存、运输应落实好之前提出的各项措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

4、生活垃圾应定点堆放，设置封闭式垃圾储存装置，防止恶臭等产生，做到日产日清，并尽量做到垃圾分类存放和处理。

## 声环境预测与评价

### 扩建项目主要噪声源分析

该项目噪声主要来源于热熔挤出机、循环水泵等，产生的噪声主要为机械噪声，噪声在75-85dB(A)之间。主要噪声源情况见表6.5-1。

表6.5-1  项目主要新增噪声源情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 声级dB(A) | 数量(台) | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 热融机 | 75 | 1 | 生产过程 |
| N2 | 塑料挤出机 | 80 | 1 | 生产过程 |
| N3 | 泵类 | 85 | 1 | 生产过程 |

### 主要噪声源治理措施

项目针对噪声控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界声环境的影响。现将噪声治理措施叙述如下：

（1）声源治理

在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的产品。

（2）减振

对各类泵座设置减振基础和减振台座，降低噪声向外传播量。

### 噪声环境影响评价

#### 预测模式

本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4－2009)中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下：

1、噪声户外传播A声级衰减模式

式中：LA(r)—距离声源r处的等效声级，dB(A)；

LAref(r0)—参考位置r0处的等效声级，dB(A)；

Adiv—声波几何发散引起的等效声级衰减量，dB(A)；

Abar—遮挡物引起的等效声级衰减量，dB(A)；

Aatm—空气吸收引起的等效声级衰减量，dB(A)；

Agr—由地面效应引起的等效声级衰减量，dB(A)；

Amisc—其他多方面效应等引起的等效声级衰减量，dB(A)。

2、室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：Loct，1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级

Lwoct—某个声源的倍频带声压级；

r1—某个声源与围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct

式中：S—透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。

3、建设项目声源在同一预测点产生的等效声级贡献值，其公式为：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级计算公式：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—预测点的背景值，dB(A)；

4、参数选择

①

式中：r—声源到预测点的距离，m；

r0—声源到参考点的距离，m。

②

其中：r、r0 —预测点和参考点到声源的距离；

a —每1000m空气吸收系数，随频率和距离的增大而增大。本项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测距离≤200m，预测时忽略不计。

③ Abar

由于主要噪声设备均置于厂房内，噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减依据声级的不同传播途径而定，一般取5～10dB(A)。

④ Agr

地面效应衰减量，本项目所在地主要为疏松地面，可采用以下公式计算：

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

本次预测不考虑地面效应衰减。

⑤ 其他多方面原因引起的衰减Amisc

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾)变化引起的附加修正。本次预测不考虑。

#### 预测结果

根据扩建项目噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本项目主要噪声设备对厂界的噪声贡献值。噪声预测结果评价见表6.5-2。

表6.5-2  噪声预测结果评价表(单位：dB(A))

| 评价点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 标准值 | 超标值 | 预测值 | 标准值 | 超标值 |
| 东厂界 | 50.2 | 65 | -14.8 | 50.2 | 55 | -9.8 |
| 西厂界 | 53.4 |  | -11.6 | 53.4 |  | -1.6 |
| 南厂界 | 51.0 |  | -14.0 | 51.0 |  | -4.0 |
| 北厂界 | 49.0 |  | -16.0 | 49.0 |  | -6.0 |

由表6.5-2可见，项目扩建完成后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

### 建议进一步采取的噪声控制措施

建议企业今后注重落实以下措施：

1、加强对高噪音设备的维护和监管，确保高噪音设备正常运行，避免出现异常噪声；

2、加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声；

3、严格按照操作规程操作，避免材料碰撞、跌落等产生的异常高噪音，造成扰民情况；

4、在今后对设备进行更换时优先选用低噪音设备；

5、继续加强厂区平面布局优化，加强厂区道路和运输车辆管理，降低交通噪声的影响。

## 土壤环境影响分析

### 对土壤环境的污染途径

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

扩建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种：

（1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是大气中的H2S、NH3、VOCs等，它们降落到地表可破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

（2）水污染型：扩建项目废水和生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

（3）固体废物污染型：扩建项目危险废物暂存库的危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

### 土壤污染控制措施

1、控制扩建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。

2、厂内的危险废物暂存库、生产车间地面均采取了相应的防渗措施。

3、在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

# 环境风险评价

## 风险评价目的

环境风险评价应以突出突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次评价遵照国家环保部环办[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对生产加工过程进行环境风险分析，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 现有项目环境风险回顾性评价

山东林源环保科技有限公司厂区现有生产项目为：年产2000吨塑料颗粒项目。现有工程环评报告书中均对现有项目进行了详细的环境风险评价，本次评价引用原环评报告及应急预案 部分内容，同时结合现场实际调查情况对现有工程存在的风险源、风险防范与预警措施等行回顾性评价。

### 现有工程危险物料及工艺危险性概况

拟建项目所用原材料主要为废塑料（注射液瓶袋：PP+PE），产品为塑料颗粒（PP和PE），堆放贮存易导致火灾事故的发生。发生火灾和运输事故可能会引起环境急性污染。对现有工程主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，现有项目最大风险因子为大量储存的废塑料及塑料颗粒，有潜在火灾的风险。

公司现有装置不涉及危险生产工艺。

### 现有工程已采取的风险防范措施

| 项目 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- |
| 火灾防范措施 | 优化平面布置，工艺自动化控制，建/构筑物防火、电气防火、设备泄压等采取防火防爆控制措施。 |
| 水环境风险防范措施 | 1、防渗措施：厂区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、污水收集管线等污染区采取重点防渗。 2、事故废水收集措施：完善废水收集系统，装置区周围设置导排沟，通过事故水管网进入事故水池，在厂区内建设事故水池。 3、完善三级风险防控体系。一级防控将污染物控制在导流沟内；二级防控将污染物控制在事故池内；三级防控将污染物控制在厂界内。 4、在厂区总排水口设置环境风险预警监测点位，定期进行检测，监测项目包括：pH、COD、氨氮、SS、BOD、石油类。在发现检测指标超标后， |
| 防毒措施 | 对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员安全意识防范知识和应急救援水平。 |
| 安全管理措施 | 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生 |

### 现有工程风险事故回顾

山东华安新材料有限公司自建成以来，通过制定详细的风险应急预案，采取严格的风险防范措施，未发生过风险事故。企业经过多年的实际生产，具备一定的风险应急能力，对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。

## 本项目环境风险评价

### 风险调查

#### 风险源调查

拟建项目为再生塑料颗粒加工项目，主要生产过程加热熔融、造粒等。依据对拟建项目涉及物料理化性质、毒理及易燃易爆性质的介绍，结合各生产设施的分析，生产车间的风险性较低，主要风险因素为废旧塑料、再生塑料颗粒燃烧引起的火灾及次生污染问题等。这些事故的发生，均可能造成设备损坏，甚至是车间工作人员的受伤或死亡。

#### 环境敏感目标调查

本次环评根据现场调查以及收集的有关资料，扩建项目厂区现状用地为工业用地。评价区内无自然人文保护区、风景名胜区、生态保护区、疗养院、敏感动植物养殖业等敏感保护目标。环境风险评价范围内的环境敏感目标主要是厂址周围村庄、地表水以及地下水，具体分布情况见表7.3-1，环境敏感目标分布情况见图1.3-1。

表7.3-1  环境风险环境敏感特性表

| 类别 | 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 人口（人） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境环境空气 | 1 | 小房村 | NW | 305 | 560 | 居住 |
|  | 2 | 城北中学 | N | 335 | 1200 | 居住 |
|  | 3 | 礼官村 | WSW | 405 | 1120 | 居住 |
|  | 4 | 十里村 | NNW | 485 | 1230 | 居住 |
|  | 5 | 黑土村 | SE | 643 | 1360 | 居住 |
|  | 6 | 苏家村 | NW | 1040 | 760 | 居住 |
|  | 7 | 石门村 | S | 1070 | 1020 | 居住 |
|  | 8 | 南阎村 | N | 1180 | 1200 | 居住 |
|  | 9 | 大房村 | WSW | 1340 | 1310 | 居住 |
|  | 10 | 蒋家村 | NW | 1380 | 640 | 居住 |
|  | 11 | 陈桥村 | SW | 1420 | 660 | 居住 |
|  | 12 | 双枣村 | NE | 1570 | 460 | 居住 |
|  | 13 | 孙家村 | SE | 1870 | 490 | 居住 |
|  | 14 | 石庙村 | SE | 1870 | 350 | 居住 |
|  | 15 | 前草村 | WSW | 1900 | 860 | 居住 |
|  | 16 | 前沟村 | SSW | 1910 | 310 | 居住 |
|  | 17 | 陪家村 | SE | 1940 | 320 | 居住 |
|  | 18 | 新民村 | NE | 1990 | 680 | 居住 |
|  | 19 | 云南村 | SE | 2000 | 360 | 居住 |
|  | 20 | 沈家村 | NW | 2060 | 780 | 居住 |
|  | 21 | 中沟村 | SW | 2240 | 300 | 居住 |
|  | 22 | 后沟村 | NE | 2470 | 320 | 居住 |
|  | 23 | 鲍家庄村 | SSW | 2680 | 310 | 居住 |
|  | 24 | 北谢村 | SSW | 2570 | 280 | 居住 |
|  | 25 | 西马村 | SSW | 2730 | 300 | 居住 |
|  | 26 | 东马村 | SW | 3000 | 330 | 居住 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |
|  | 厂址周边5000m范围内人口数小计 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 受纳水体 | 重点水域功能环境 | 24h内流经范围/km |  |
|  | 孝妇河 | Ⅴ类 | 无 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E1 |

### 评价等级划分

#### 环境风速潜势初判

1、P的分级确定

（1）危险物质数量与临界比值量（Q）

计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质按其在厂界内的最大存在总量计算。

1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q；

2）当存在多种危险物质时，则按式①计算物质与临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+…+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Q3，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据目工程分析，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质Q＜1。

#### 环境风险潜势

根据目工程分析，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ。

#### 评价等级确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7.3-6确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析；环境风险评价工作等级划分情况详见表7.3-7。

表7.3-7  环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据上表判定，项目环境风险评价等级为“简单分析”。

### 环境风险识别

#### 风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

本次风险评价生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围为主要原辅料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

#### 物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据对项目生产工艺及过程分析，该项目的生产过程中存在易燃物质，原料及产品为易燃物质，因此本次评价重点对生产过程使用的原辅材料及产品的风险性进行识别。

拟建项目主要原料为乙烯聚合物、丙烯聚合物废碎料，产品为聚乙烯塑料再生颗粒、聚丙烯塑料再生颗粒，属于易燃危险性物质。

#### 生产设施风险识别

1.生产装置风险识别

拟建项目为再生塑料颗粒加工项目，主要生产过程加热熔融、造粒等。依据对拟建项目涉及物料理化性质、毒理及易燃易爆性质的介绍，结合各生产设施的分析，生产车间的风险性较低，主要风险因素为废旧塑料、再生塑料颗粒燃烧引起的火灾及次生污染问题等。这些事故的发生，均可能造成设备损坏，甚至是车间工作人员的受伤或死亡。

2.贮存设施风险识别

拟建项目原料废旧塑料存放于仓储区内，产品存储在成品仓库。拟建项目废旧塑料存储规模具体见表7.2-1，塑料燃烧特性见表7.2-2。

表7.2-1 废旧塑料贮存情况

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 最大储存量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧塑料 | t | 500 | 原料仓库存储 |
| 2 | PP、PE塑料再生粒子 | t | 500 | 成品仓库储存 |

表7.2-2  塑料燃烧特性鉴别

| 塑料名称 | 燃烧难易 | 离火后是否自熄 | 火焰状态 | 塑料变化状态 | 气味 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯（PP）塑料 | 易燃 | 继续燃烧 | 上端黄色，下端蓝色 | 熔融滴落 | 石油味 |
| 聚乙烯（PE）塑料 | 易燃 | 继续燃烧 | 上端黄色，下端蓝色 | 熔融滴落 | 石蜡燃烧的气味 |

可见，本项目储存的废塑料原料和产品总量较大，均为可燃或易燃的塑料，故报告对于贮存过程中的风险分析如下：

废塑料的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，废塑料会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，废塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机废气对人畜和环境造成较大危害。

#### 运输过程中的风险分析

回收的废塑料在运输回厂区过程中，存在交通事故风险。如发生交通事故，废物散落在水体、公路上，若不能及时回收，将造成一定的环境污染。另外，如果由于交通事故而造成起火，将对大气环境造成污染，废塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机废气也会对人畜和环境造成较大影响。

#### 风险特性

项目废塑料及产品堆放易导致火灾事故的发生，发生火灾对环境的污染影响主要来自原料及成品燃烧释放的大量的有害气体。

污染物的事故排放可能会产生大范围区域的环境污染。发生火灾和运输事故可能会引起环境急性污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB 5044-85）、相关资料对拟建工程主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，拟建项目最大风险因子为大量储存的废塑料及成品再生塑料颗粒，有潜在火灾及发生火灾后次生污染的风险。

### 事故源强假定与后果分析

#### 源项分析

根据上述风险识别和事故分析结果表明，本项目主要风险事故为废塑料、塑料粒子等在贮运和使用过程中操作不当引起火灾事故。本项目营运过程中，厂区堆放存储的废塑料量较大，其中聚丙烯（PP）塑料、聚乙烯（PE）塑料等塑料均为余热可燃物质。因此本次评价火灾事故的假定上述废塑料原料和塑料粒子成品遇热燃烧造成火灾事故。

#### 最大可信事故

根据项目生产工艺和生产操作情况，在生产、物料运输和储存等过程中，有突发性事故及污染环境的可能。本项目可能发生的事故风险类型有：

（1）火灾

塑料厂火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是可燃原辅料贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。

（2）环境污染及人员伤害

如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

#### 火灾及爆炸事故后果分析

本项目生产过程中使用的聚丙烯（PP）塑料、聚乙烯（PE）塑料等废塑料，当预见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍。同时在火灾过程中，废塑料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，产生有害气体CO、烟尘，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

#### 燃烧释放有毒气体对环境的影响

一、燃烧释放有毒气体分析

在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是氧化碳，但化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同；以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体主要是CO，在火势猛烈时，CO最具危险性。同时也需要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体、苯环，尤其需要特别考虑阻燃剂燃烧后产生的有毒的卤气、卤化氢、二噁英，这些气体与CO混合致毒性更大。

燃烧熔滴一般情况下，只有热塑性塑料制品才在受热时熔化和流动，产生可燃烧的熔滴，而热固性塑料制品燃烧不产生熔滴。燃烧熔滴的出现，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧熔滴可能带来两种结果：一是塑料从火焰区熔化外流并阻止再燃烧，二是熔滴燃烧并产生柏油一样的滴落物。后一种结果出现的可能性更大。

可燃气体塑料燃烧或受热分解产物中的可燃气体与空气的混合物，在适当的条件下会燃烧或爆炸，当火场氧气浓度改变时，可能导致更猛烈的燃烧或爆炸发生，这些都要引起注意。

二、有毒气体对环境的影响分析

当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目厂区周边企业和居民产生一定的影响。各种影响如下：

（1）CO产生量相对较大，危害也较大，塑料燃烧时产生的烟气中含有大量的CO，CO随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度CO可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性CO中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。一般情况下，火场附近的CO浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，CO浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成CO中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中CO是主要的有毒物质。

（2）空气中含有大量的N2，无论对植物还是对人类均没有危害作用。当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物(如NO2、NO、NH3等)时，其危害作用显著增加。NO2具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中NO2浓度达0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，NO2的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

（3）塑料燃烧产生的烟气浓度影响范围非常广，参考类比其他企业燃烧事故，烟气浓度范围可达3000~10000m，将对项目厂区周边厂企及居民产生一定影响。

（4）烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

（5）有毒的烟气能在极短时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。例如燃烧废旧塑料，能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大。二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道。它能导致严重的皮肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。这种情况对于工厂内的工人影响较大，应特别引起注意。

（6）其他苯环类、烃类气体、酚类气体也有部分为毒性气体，对人体有一定危害。

因此，建设单位应该建立完善的环境风险管理措施及风险应急计划。

#### 对水环境的影响

拟建项目发生火灾事故时，消防水和缓冲事故池内水不能得到有效控制未经处理流入地表水和深入地下水环境对水环境造成危害。

## 环境风险防范措施及应急要求

### 环境风险管理

根据国家环保部相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。围绕危险物质的运输、储存及使用过程存在风险进行管理，具体措施有：

（1）运输过程的环境风险管理

本项目运输的废塑料将采用包装牢固并压制打捆，风险度极低。在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事导致废塑料散落或引起火灾的可能，同时输送车辆配有专门的防火防爆设施，以防发生事故时风险的扩大。

（2）储存、使用过程的环境风险管理

本项目对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下：

① 仓库储存物存放处设置明显的标志。

② 对各类废塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

③ 对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。

④ 实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

⑤ 制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。

⑥ 制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。

### 风险预防措施

一、运输过程中的事故防范措施

（1）进口废塑料应避免与易燃物混合装箱，同时运输过程中严格遵守安全防火规定，并配备防火、灭火器材。

（2）包装必须牢固，最好使用集装箱装运。

（3）建议继续加强运输过程的安全防火工作，运输车辆配备防火、灭火器材，严禁与易燃易爆物混合装箱运输。

（4）如发生交通事故和火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。

二、存储过程中的事故防范措施

（1）加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。

（2）落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；

（3）如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。

三、运行过程中的事故防范措施

（1）对进口废塑料的查验，使其进口废塑料环保控制标准，如进口使用过的塑料容器确保已经被破碎并清洗至无明显异味和污渍。

（2）严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。

（3）加强管理，定期向当地环保部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。

四、风险有毒气体的防范措施

（1）加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员安全意识防范知识和应急救援水平。

（2）加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

（3）建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

五、消防废水防范措施

厂区消防水必须采用独立稳定高压消防供水系统，并配备用消防栓冷却水系统及固定式泡沫灭火系统。项目在厂区雨水排放口设置应急用截止阀，确保在发生火灾事故时，将消防喷水产生的废水截流在厂区内。若发生火灾事故后，建设单位应委托监测单位对事故废水、消防排水水质进行检测，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求时，经厂区污水总排口纳入污水管网，最终排至城头镇污水处理厂集中处理；水质超标时应将事故废水、消防排水委外处理；确保事故废水、消防排水不对项目所在区域地表水环境质量产生污染影响。

### 三级风险防控体系

“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。因拟建再生塑料生产项目，一旦发生原料库燃烧的事件，燃烧产生的物质可能使得周围地表水体超标，本次环评针对火灾事故发生所产生的消防水提出风险防控体系。

第一级防控措施：在装置区设置导水沟，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止轻微事故泄漏造成的环境污染；污水管线做好防渗措施，防止发生泄漏事故废水通过渗透和地表径流污染地下水和地表水，降低水环境事故发生的概率。

第二级防控措施：建设事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使事故状态下的所有污水、消防废水及雨水等全部导入事故水池内，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。项目设置200m3的事故水池，可以容纳发生事故时产生的消防废水，将污染控制在厂内，确保事故废水未经处理排出厂区。

第三级防控措施：污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的贮存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

项目污水三级防控体系图，见图7.4-1。

图7.4-1 项目污水三级防控体系图

### 突发环境事件应急预案

项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日环境保护部令部令第34号）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》、《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）、《山东省突发环境事件应急预案》（山东省人民政府办公厅2013年7月5日印发）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。

#### 应急救援保障

公司需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、水喷淋系统、消防水泵、灭火器材、空气呼吸器、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由公司安全生产委员会提供，安环部负责储备、保管和维护。除此之外，公司还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等，以便检测及排除事故时使用。

#### 预案分级相应条件及响应处理方案

（1）一级预案启动条件及响应处理方案

一级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道、阀门、接头泄漏，仅局限在厂区范围内，对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

（2）二级预案启动条件及响应处理方案二级预案是所发生的事故为各重大危险源贮罐破裂或爆炸，其影响估计可波及周边范围内职工等，为此必须启动此预案，拨打110、120急救电话，并迅速通知友邻单位、园区管委会、公安及地方政府，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边居民的的疏散工作由厂内救援小组成员配合县政府、派出所等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

（3）三级预案启动条件及响应处理方案三级预案是所发生的事故为重大危险源贮罐发生爆炸并引爆罐区内其它贮罐，从而引起大量有毒有害物质泄漏时需立即启动此预案，立即拨打110、120，并立即通知张店区环保分局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民。

#### 应急救援响应程序

（1）最早发现者应立即向公司生产副总经理或总经理、防护站、消防队报警，同时向有关车间、部室报告，采取一切办法切断事故源。

（2）副总经理或总经理接到报警后，应迅速通知有车间、部室，要求查明污染物泄漏部位（装置）和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知领导小组成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）副总经理到达事故现场后，会同发生事故车间主任或现场工人查明泄漏部位和范围后，应作出能否控制、局部或全部停车的决定，如须紧急停车，公司生产部直接通知各岗位，并报告救援领导小组有关领导，而后迅速执行。

（4）领导小组成员通知所在部室，按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事故情况。

（5）发生事故的车间应迅速查明事故发生源点，泄漏或燃烧爆炸部位和原因，凡能切断物料或能倒灌、倒槽等处理和其他措施能处理而消除事故的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向救援领导小组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（6）应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后，在有毒气体区域内应佩戴好氧气呼吸器，如现场着火要穿防火隔热服，首先要查明现场中有无中毒人员，如有要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送就近医院。

（7）各车间要建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事故出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

（8）应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求市有关部门、有关单位支援。

本项目生产和储运系统一旦发生事故，必须采取工程应急措施，以控制和减小事故危害。如果有毒有害物质泄漏至环境，须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。本项目应急预案纲要具体见表7.4-7。

表7.4-7  突发事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制救援、善后处理地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫干粉、二氧化碳、喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

#### 报警、联络方式

企业应公布公司各级部门联络电话，并张贴公布张店区应急管理局、淄博市生态环境局张店分局等其它部门联络电话，以便于及时联络。

#### 突发环境事件报告方式与内容

各车间负责突发环境时间的初报、续报和处理结果报告。突发环境事件发生后，经安环部确认环境事件等级后，10分钟内报告张店区人民政府，按照突发环境事件等级启动政府及区域联动环境事件预案并逐级上报。初报从发现事件后起10分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免给当地群众造成不利影响。

初报用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、扩散方式、可能波及人员、范围、转化方式趋向等初步情况。续报通过网络或书面报告：在初报的基础上报告有关确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书面报告：处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

#### 应急联动

1、企业应急联动

山东林源环保科技有限公司应与周边临近企业建立应急联动机制，在事故发生时共同应对突发环境事件。

（1）发生有毒有害物质泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流，造成二次污染。各企业做好应急联动，共同处置突发环境事件。

（2）发生泄漏事故时及时通知各企业，确保收集的有毒废水停留在防火堤内，待到事故平息后采用中和等措施处理达标后排放。

（3）将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，一旦易燃物料储罐发生火灾爆炸事故，迅速启动消防水系统，可以有效控制事故事态，尽量减小因火灾爆炸造成的危害和环境污染。

（4）火灾爆炸事故后的残液和残渣不得随意排放，应交有处理能力的单位采用焚烧等方式处理无害后排放。

2、区域应急联动

当厂区发生突发环境事件时首先启动企业应急预案进行紧急处理，若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动园区应急预案，进行园区范围内应急响应，企业应急预案同时保持响应；若污染物扩散出园区边界时应及时通知张店区人民政府，启动张店区突发环境事件应急预案，进行张店区范围内应急响应，园区应急预案和企业应急预案同时保持响应。

当发生火灾时，企业安全预案和突发环境事件应急预案同时启动，安全应急预案关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注火灾事故发生后的环境后果及次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。随着火灾增大，安全处置更加关注火势的蔓延及控制情况，环境应急处置需要关注灭火过程中产生的消防废水，防止消防废水漫流出厂界造成污染。

#### 紧急安全疏散

发生火灾事故需要紧急疏散撤离职工时，保卫部、生产部、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。

#### 事故应急终止

（1）现场应急救援指挥部确认终止时机（或事件负责单位提出），经现场应急救援指挥部批准应急终止。

（2）现存应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，环境事件应急指挥部应根据实际情况和上级应急指挥机构有关指示，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（4）应急状态终止后，在生产副总经理指挥下组成由生产、安全环保和发生事故单位参加的事故调查小组；调查是事故发生的原因和研究制定防范措施；保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物；对事故过程中造成的人员伤亡和财产损失做收集统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故的工作提供资料，并按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

（5）应急状态终止后妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作，尽快组织恢复正常的生产和工作。

（6）对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学的作出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制定提供经验和完善的依据。

#### 应急救援培训计划

（1）应急救援人员培训建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，应急救援人员的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

（2）员工应急响应的培训由公司组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力。

（3）演练计划建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，演习至少每半年组织一次，由公司应急救援领导小组组织。

### 环境风险评价结论与建议

拟建工程环境风险物质主要为废旧塑料及再生塑料颗粒，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目无相关风险物质。通过对本项目可能发生的事故类型和风险因素分析可知，项目存在的主要风险因素为废旧塑料引起的火灾及其次生污染事故。

在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

# 污染防治措施及其技术经济论证

## 污染防治措施情况汇总

本项目采取的污染防治措施情况见表8.1-1。

表8.1-1  工程污染防治措施一览表

| 类别 | 污染源 | 产生/排放情况 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热熔挤出废气G2 | VOCs | 1.26 | 热熔挤出废气及污水站废气经 集气罩收集通过“碱喷淋+活性炭吸附”处理后由15m排气筒（H1）排放 |
|  |  | 颗粒物 | 0.54 |  |
|  | 污水站废气G3 | 臭气浓度 | / |  |
|  |  | NH3 | 0.00397 |  |
|  |  | H2S | 0.00015 |  |
|  | 无组织废气 | VOCs | 0.14 | 加强管理 |
|  |  | 颗粒物 | 0.06 |  |
|  |  | H2S | 0.00044 |  |
|  |  | NH3 | 0.00002 |  |
| 废水 | 生活污水 | 172.8 m3/a | 依托厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理。 |
|  | 生产废水 | 1200 m3/a |  |
| 噪声 | 机械设备 | / | 选用低噪声设备，基础减震，隔声 |
| 固废 | 一般固废 | 33.33t/a | 外售或环卫部门清运 |
|  | 生活垃圾 | 3.46 t/a | 环卫部门清运 |
|  | 危险固废 | 4.3t/a | 专用容器存储，存放于厂内危废暂存库，送有资质的单位处置。危废暂存库应满足GB 18597-2001要求 |
| 环境风险 | 危险废物暂存库 | 5m2 | 重点防渗，收集生产过程中产生的废机油 |
|  | 厂区事故水池 | 200m3 | 重点防渗，收集事故废水 |
|  | 应急监测 | 应急监测设备 | 具备应急监测能力。 |

## 废气污染防治措施及其技术经济分析

本项目生产过程中产生的废气主要为热熔挤出废气、污水处理站废气。其中热熔挤出废气污染物为VOCs、臭气浓度和颗粒物，污水处理站废气污染物主要为H2S、氨等恶臭物质。

扩建项目生产过程中产生的有组织废气废气主要为塑料热熔挤出过程过程产生的颗粒物、VOCs和微量恶臭，以及污水处理过程产生的H2S、NH3等恶臭气体。项目设计了“喷淋+水洗+活性炭”的处理工艺对热融烟气进行处理，要求处理达标后方可排放。

项目污水处理系统为一体化设备，布置在厂房内，污水处理过程中产生的的氨和硫化氢气体量较小，在车间内无组织排放，车间内应加强通风排气。

本项目有组织排放的废气处理过程：对于热融挤出工序产生的颗粒物、有机废气等，项目拟在热融造粒机上方安装一套集气罩，集气罩集气率为90%，有机废气经集气罩收集后采用活性炭进行吸附处理，最终通过设置在厂房外的1根15m排气筒高空排放,系统风机总风量为2000m3/h。

本项目有组织废气处理工艺：“喷淋+水洗+活性炭”的处理工艺（设备原理图见11.1-1）。

图11.1-1“喷淋+水洗+活性炭”的处理设备原理图

（1）废气治理措施达标可靠性分析：热融废气进行装置后，先经水喷淋进行降温，以保证后续活性炭吸附的效果；同时，可洗出废气中所除带的部分大颗粒物，大颗粒物去除率一般为50%左右。经喷淋后的废气进入装有吸附球的装置，进一步过滤颗粒物，此步颗粒物去除率达30%以上。然后废气排入水槽中进行最后的清洗，除去大部分的颗粒物。经此三步，废气所含的颗粒物可除去90%以上。经过除颗粒后的废气进入活性炭部位，对非甲烷总烃类有机成分进行吸附。非甲烷总烃类有机成分的吸附效果与活性炭的性能有直接关系。据查阅相关活性炭标准（如《木质活性炭》GB/T13803.2-1999），质量合格的活性炭吸附质可达0.9~1.1g/g。为保证对非甲烷有机气体的吸附处理效果，本环评要求建设方在实际生产过程中采用优质的活性炭，并按每克活性炭吸附0.25克非甲烷烃类有机废气安排生产。经上述处理，废气处理装置对非甲烷有机气体的处理效率将能保证在85%以上。经过本装置的处理后，热融挤出工序的废气中的颗粒物、非甲烷总烃最终排放，将满足排放标准的要求，实现达标排放。

（2）废气治理措施技术可行性：本项目对热融废气采取的“喷淋+水洗+活性炭”吸附处理方式借鉴了国内经验，废旧塑料综合利用项目实际使用运行生产情况分析，这种处理方式技术可行。同行业使用经验显示，可长期稳定运行并实现可靠的处理效果保证。

（3）废气治理措施经济合理性：本塑料废气处理设备为成熟的废塑料再生加工企业的废气治理措施，市场价格在20~50万之间，经济合理、可操作性较强。

## 废水污染防治措施及其技术经济分析

根据产污分析，项目外排废水产生量为1758.5m3/a，包括分选废水、冷却排污废水、地面冲洗废水及生活污水等，废水产生量小，主要污染物为CODCr、SS和氨氮等。建设项目废水处理设施建设遵循雨污分流、清污分流、分质处理等原则。根据规划，区内各企业的废水处理均依托污水处理厂进行集中处理，目前该污水处理厂及配套管网均已建设完善并投入试运行。本项目废水需经厂内预处理达到污水处理厂接管水质标准后，方可纳入污水处理厂进行深度处理，经污水处理厂处理的尾水外排至孝妇河。

⑴废水处理达标分析

员工生活污水和生产废水，采取“酸化水解+氧化+沉淀”处理后，排入园区下水管网。项目厂区废水总口污染物排放浓度及处理效果情况，详见表11.1-1。

表8.1-2  厂区废水总口污染物排放浓度及处理效果情况表

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度 | 处理效率 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | CODcr | 787.6 | 75 | 197 |
|  | BOD5 | 519.5 | 90 | 52 |
|  | SS | 221.7 | 85 | 33 |
|  | NH3 | 29.3 | 70 | 8.8 |

由表8.1-2可以看出：项目废水经厂内污水站处理后，pH、CODCr、BOD5、NH3-N达到《周村淦清污水处理厂水质接管限值》标准，其他指标达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准。本项目各类废水预处理设施技术上是合理、可行的。

（2）废水治理措施可行性分析

“酸化水解+氧化+沉淀”工艺的可性分析：本项目生产废水的主要污染成分来源于废塑料瓶（袋）中残液所含有药物。医药的主要成分为有机物（COD），“酸化水解+氧化+沉淀”工艺是比较成熟的处理有机物工艺。

（1）废水处理设施技术可行性：本项目采用的“酸化水解+氧化+沉淀”工艺属于在各种污水处理工艺中，目前应用广泛，技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺。

（2）废水处理设施达标排放可靠性：根据污水处理系统的设计，“酸化水解”工艺的CODcr和BOD5的去除率达到50%左右，经过“厌氧和好氧区”氧化可进一步可再去除CODcr的50%、BOD5的90%和NH3－N的90%，经过沉淀，部分悬浮有机物进一步去除，整个污水处理系统的CODcr的去除率达75%以上，BOD5的去除率达90%以上，NH3－N的去除率达90%以上。详细处理工艺，见图11.2-1。

图11.2-1“酸化水解+氧化+沉淀”水处理工艺流程图

①格栅池：生产污水经格栅去除漂浮物等大颗粒杂质，以保证后续污水处理单元正常运行，栅渣袋装外运至垃圾站，此时可有效降低悬浮物：20—30%

②集水池：收集经格栅处理后的污水，内设污水提升泵。

③浮选气浮机：气浮是向水中通入或设法产生大量的微细气泡，形成水、气、被去除物质的三相混合体，使气泡附着在悬浮颗粒上，因黏合体密度小于水而上浮到水面，实现水和悬浮物分离，达到净化废水的目的。气浮可以用来去除难以沉淀的悬浮物，例如油脂、纤维、纸屑、胶类、藻类等，也用来去除可溶性杂质， 如表面活性物质。新型高效平流式气浮机是根据国外最新技术，并结合我国污水处理系统的实际情况，通过近十年的不断试验、使用、改进而成的。与传统气浮机相比，悬浮物去除效率高达85%以上。

④水解酸化池：水解酸化工艺的研究工作是从废水的厌氧生物处理的实验开始，经过反复实验和理论分析，逐步发展起来的。从工程上厌氧发酵产生沼气的过程可分解为水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段和甲烷化4 个阶段，水解池是把反应控制在第二阶段完成之前，不进入第三阶段。经水解处理后，溶解性有机物的比例发生了很大变化，水解后出水溶解性提高了一倍。众所周知，微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞体内，而不溶性大分子物质，首先要经过胞外酶的分解才得以进入微生物体内进行代谢过程。经水解处理，有机物在微生物的代谢途径上减少了一个重要环节，无疑将加速有机物的降解。将大分子有机物转化为小分子有机物，将难溶性有机物转化为可溶性有机物，提高废水的可生化性，降低后续处理设施的运行负荷，提高污染物去除效率。经过水解池的处理

⑤厌氧（A）池：厌氧池采用推流式活性污泥法，使用潜水搅拌机搅拌混合。来自水解池的废水与好氧池出水端回流的含有硝态氮和活性污泥的混合液在缺氧池内进行反硝化反应，将硝态氮分解，同时降解部分CODCr。将硝态氮分解，达到脱氮目的，此步脱氮效率30-40%，。

⑥好氧（O）池：向好氧池内鼓风曝气，提高好氧池内的溶解氧浓度，供好氧菌新陈代谢所需。来自厌氧池的废水在好氧池内进行有机物的最终降解和硝化反应，好氧池出水端使用回流泵将混合液回流至厌氧池。通过微生物的新陈代谢降解废水中的污染物成分，达到净化废水的目的，此步CODCr可去除75%以上。同时将含氮有机物转化为硝态氮，回流至厌氧池去除，污水中氨氮进一步去除，效率可达70%以上。

⑦沉淀池：沉淀是利用重力沉降原理来去除废水中悬浮固体的工艺过程。沉淀池主要是去除悬浮于废水中的可以沉降的悬浮物固体，在生化处理前的沉淀池主要是去除无机颗粒和部分有机物，在生物处理后的沉淀池主要是去除微生物体。沉淀分离活性污泥，部分回流至厌氧池，剩余污泥排放至污泥浓缩池。

本项目生产废水主要来自医疗塑料瓶内余液，其主要成分为水分，另有低含量的有机成分。经过上述成熟污水装置的处理，完全能够实现达标排放。

（3）经济合理性：本处理装置设计合理，集成化程度高，一次性投资小，被多行业污水处理应用，实践证明可长期稳定运行，维修少，污水处理效果好。装置的设计制造工艺成熟，经济性较好。

（3）污水处理厂接纳处理可行性分析

本项目约有1758.5m3/a的综合废水，经厂内污水处理设施进行处理后，pH、CODCr、BOD5、NH3-N达到《周村淦清污水处理厂水质接管限值》标准，其他指标达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准后，经城市污水管网调配到园区的两个污水处理厂（园区污水管网同时联接两污水厂，对单一企业较难分清），深度处理后排入孝妇河，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，最终尾水排入孝妇河。

目前两厂运营状况良好，本项目废水属于其接管服务范围。项目外排废水经污水处理厂深度处理后，经专门尾水管道引至孝妇河排放。污水处理厂污水处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，不会改变孝妇河地表水功能要求。

周村淦清污水处理厂简介：周村淦清污水处理厂位于开发区北外环路与东外环路口的东南，主要承接北外环以南周村区生活污水，城南部分工业废水和北外环路以南的开发区工业废水，一期处理规模为4万吨/天，采用AB法处理工艺。二期改造工程与2008年6月正式运行，工艺采用A2/O生物处理法，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，厂区目前已达到6万m3/d污水处理规模。

周村淦清污水处理厂污水工艺见图11.1—1：

图11.1—1  周村淦清污水处理厂污水工艺图

光大（周村）污水处理厂简介：即原周村北效污水处理厂，位于济青高速路以北，孝妇河以西，袁家庄西南。由光大水力（淄博）有限公司以BOT形式承建，占地98亩，总投资1.2亿人民币。其中一期投资7000万人民币，于2008年6月动工，2009年建成投用。一期设计规模4万m3/d,总变系数1.41，二期设计规模8万m3/d，现在实际运行4万m3/d。采用水解+A2O+深度处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类排放标准。

根据周村淦清污水处理厂和光大（周村）污水处理厂的污水工艺和处理能力，本项目的生产污水和生活污水经厂内污水站处理后，完全能够达到两个污水处理厂的接管水质要求。项目已取两个污水厂接收确认，允许本项目生产污水和生活污水的接入。经厂内初步处理的污水进入两污水厂进行深度处理，是完全可行的。

## 噪声防治措施分析

项目生产设备噪声源位于封闭的车间内。项目噪声设备主要有粉碎机、热融造粒机、切粒机、水泵及风机等。噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播等途径上进行，建议企业采取如下降噪措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。

（3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（4）合理规划平面布置。项目车间尽量布置在厂区中间，重点噪声源均布置在车间内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。

（5）建筑物隔声。本项目建设的为大规模联合厂房，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗，车间内可采用换气扇进行通风换气。

（6）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（7）加强管理，合理安排作业时间，禁止夜间生产。

采取上述隔声、减振等噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，不会对周边环境及周边敏感点造成不良影响，噪声防治措施可行。

## 固废处置措施分析

### 固废处置措施

本项目产生的固体废物种类繁多，处理的原则是分类收集。危险废物交由有相应资质的单位处理；废塑料、废滤网交由有废塑料回收处理资质的单位回收利用；池渣和污泥可安全填埋；其他固废外售；生活垃圾有环卫部门清运。本评价固体废弃物危险性识别以《危险废物鉴别标准》（GB5085.1—1996)为依据，按照《国家危险废物名录》（2016.8.1）对照识别为依据。

⑴一般固体废物

项目产生的废塑料、废滤网交由有此类废塑料回收处理资质的单位回收利用；池渣和污泥可安全填埋；废标签和废包装材料其他固废外售。

⑵危险废物

废活性炭和废润滑油属于危险废物HW49（900-039-49）和危险废物HW49类（900-217-08），分别分类临时贮存应在厂区危废暂存场内。应与一般固废严格分离开来，再委托有相应危险废物处理资质的单位妥善处置。

为防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，厂区内应建造专用的危险废物临时贮存场所，贮存场所各设施须设置警示标志，危险废物分类贮存，包装容器贴标签（标明物质名称、危险级别等）。同时进行防渗处理，防止下渗、雨淋以及产生扬尘、散发恶臭、影响景观。

⑶生活垃圾

生活垃圾全部实行袋装化，同时厂内设防雨淋垃圾筒。生活垃圾在厂内集中收集后，委托当地环卫部门每日清运，统一处置。

### 固废贮存措施

建设单位拟在厂区南侧设置危险废物暂存库，占地面积5m2，最大贮存能力为5吨。产生的所有工业固废则分类临时贮存于固废暂存库。

一般固废暂存库严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正）的要求建设，危险固废暂存区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求建设。具体固体废物贮存要求如下：

⑴各类工业固废采用双层袋（内塑外麻）包装，不同种类的固废分别存放；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑵必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。固废产生的渗滤液全部密封在包装袋中，不易外漏，若外漏出来后经渣库内收集，排入废水处理站处理达标排放。

⑶危废暂存库设置在厂区南侧室内，不受雨水影响；对事故池加盖遮盖，具有防水、防异味外泄的效果。

⑷地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。般固废暂存区地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能。危险固废暂存区地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-10cm/s的防渗性能。

⑸用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑹危险废物贮存设施按规定设置警示标志，并设置围墙或其它防护栅栏。

综上所述，建设项目对固体废物均进行了合理的处置，实现“无害化、减量化和资源化”的要求，预计对周围环境影响不大。

## 地下水环境保护措施

### 基本规定

1. 污染防治区应采取防止污染物漫流到非污染防治区的措施。

2. 防渗层材料的渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物相兼容。

3. 防渗层的基层应均匀，否则应对基层进行处理。

4. 采用的防渗材料及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求。

5. 防渗设计应保证在设计年限内不对地下水造成污染。当达到设计使用年限后，当继续使用时，应对防渗层进行检测和鉴定。

### 污染防治分区

1、根据装置、单元的特点和部位，将事故水池和固废暂存库确定为地下水污染防治区。一般污染防治区域防渗系数应小于1.0×10-7cm/s。

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施：应对本项目各装置及其物料所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在反应池、 料液输送管道等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

（2）分区防治措施：对事故水池和固体废物暂存间等构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工缝应采用外贴式止水带和外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施；施工过程中对管道、阀门严格检查，采用优质产品，有质量问题及时更换。

（3）具体防腐、防渗地面做法为（自下而上）：事故池砖混结构，预埋内衬四氟的蒸汽管道，池底采用混凝土结构，池内壁及池底采用玻璃钢敷层，防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m，厚防渗系数为 1.0×10-7cm/s；固体废物暂存间：按照防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地下水环境监控措施：如厂区发生污水泄露或非正常外排，项目场区及附近地下水会受到污染。因此，按照厂址区域地下水流向及分布，应在厂区及周边适当位置设置地下水环境监测点，配备检测仪器和设备，以便及时发现问题、采取措施。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为地下水三级评价项目，跟踪监控点应不少于1个，至少在厂区下游布置监测点一处，监测井的布设以依托现有水井为原则，井深不小于10m。

## 环保投资及效益分析

### 环保投资情况

环保投资是指与预防、治理污染有关的工程投资费用之和。它既包括治理污染环境保护的设施费用，也包括治理污染服务的费用，主要是为改善环境投入的设施费用。

本项目环保投资主要用于厂区废气、废水、噪声、固体废物治理等方面。各项环保投资情况详见表8.7-1。

表8.7-1  本项目环保投资估算表

| 序号 | 类 别 | 工艺内容 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 废气收集净化措施 | 4 |
| 2 | 废水 | 废水收集净化设施 | 2 |
| 3 | 噪声 | 消声器、隔声、减震措施 | 1 |
| 4 | 固废 | 一般固废和危险废物暂存、处置 | 1 |
| 5 | 合计 |  | 8 |
| 6 | 工程总投资 |  | 80 |
| 7 | 占工程总投资的比例（%） |  | 10 |

经计算，本项目环保投资为8万元，约占总投资的10%；通过这一系列的环保措施，实现了对企业生产全过程各污染环节的控制，确保了主要污染物的达标排放，满足环保要求，投资合理。

### 环保投资效益分析

本项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对三废进行严格的治理，后，使各污染物全部达标排放或综合利用，减少纳污费的同时也减轻了项目对环境的污染。具体表现在以下几个方面：

1、本项目废气能够达标排放，减少项目废气污染物排放的同时减轻了项目建设对周围环境的影响。

2、本项目生活垃圾交由环卫部门处理；固废全部得到了妥善处理，实现了零排放。

4、本项目噪声设备均采取了设置消声器、减振等措施，对周围环境影响较小。

由此可见，本项目环保工程实施后，减少了企业排污，环境效益是十分明显的。

### 社会效益分析

（1）项目建成后，产品将具有较强的市场竞争能力，为实现较好的经济效益提供可靠保证，可增加地方财政税收。利税的增加会对地方城市建设提供更多的财政支持，为当地人民群众生活的提高和地方得繁荣发展起到一定的促进作用。

（2）项目通过采用各种控制和减少污染的环保措施，大大削减了工程建设和运行对环境产生的各种不利影响，对于保证地区环境质量起到积极作用。

由此可见，本项目实施后，将会带来良好的社会效益。

## 进一步减缓污染的对策

项目建成后加强生产管理，尤其是加强环保设施的管理对防治环境污染起着至关重要的作用。为此应设立完善的环保管理机构，加强人员培训，严格执行操作制度，使各项工艺操作指标达到设计要求，确保环保设施正常运行，发挥其最大的环境污染控制作用，使工程产生的污染降至最低限度。为此，应着重做好以下几点：

（1）厂内环保主管部门应对环保设施的性能、控制效率定期标定，并形成制度化管理；

（2）厂部对各车间环保设施运行、维护情况进行定期评估，将其作为车间生产的考核指标；

（3）加强对厂内污染物排放的监测，及时发现问题，调整生产及环保设施的操作参数，确保无污染事故发生。

# 污染物总量控制分析

## 污染物总量控制基本原则

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源排放负荷控制在一定数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。目前，国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解、下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，给企业分解、下达具体控制指标。对扩建和扩建项目，必须首先落实现有工程的“三废”达标排放，并以新带老，尽量做到增产不增污。对确实需要增加排污总量的新建或扩建项目，可经企业申请，由当地政府根据环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

## 总量控制对象

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD 及氨氮4项指标。

根据《淄博市生态环境保护“十三五”规划》、《淄博市“十三五”节能减排综合工作方案》，“十三五”期间淄博市主要控制污染物为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs、烟、（粉）尘。

## 扩建项目污染物排放情况

本项目生产废水、生活污水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）B等级标准及《周村淦清污水处理厂水质接管限值》标准要求后经污水管网排入光大水务（淄博周村）净水有限公司处，废水排放总量为1372.8m3/a，排放污水处理厂污染物量分别为：CODcr0.270t/a、氨氮0.012t/a；外排废水经周村淦清污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放运孝妇河，水污染物最终排放量分别为：CODcr0.069t/a、氨氮0.007t/a。本项目水污染物排放总量已包含在周村淦清污水处理厂水污染物排放总量范围内，不需另外申请总量指标。

## 总量控制

本项目颗粒物排放量为0.114t/a，VOCs排放总量为0.329t/a。建设单位应向淄博市生态环境局周村分局申请本项目污染物排放总量指标：烟（粉）尘0.114t/a、VOCs排放总量为0.329t/a。

# 项目建设可行性分析

## 项目建设可行性分析

### 项目建设的必要性分析

塑料工业的发展给人类带来巨大好处，却也留下无穷的后患即“白色污染”：自从有了塑料制品，就不可避免地产生了废旧塑料，并且随着时间推移，更多新原料投入使用，使得废旧塑料呈大幅上升趋势。由于废旧塑料体积庞大，在常温下不易老化降解，使之无法大量掩埋，有的可在自然状态下存留几十甚至上百年，从而形成与日俱增的白色污染，使生态环境遭受严重破坏。再者，世界上不可再生资源终有取之殆尽的时候，世界能源危机已迫在眉睫，资源问题已成为世界性的大问题。能否对废弃塑料进行循环利用，由原先的（资源—产品—废弃物）模式转换到（资源—产品—废弃物—再生资源）模式正是我国乃至全世界关注的焦点。如此一来，可以更有效地利用资源和保护环境，以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益，从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐，促进资源永续利用。据此，我国政府和各级地方部门相继出台一系列优惠政策，鼓励从事废旧塑料回收处理利用，在税收上给予减税、免税或返还企业所得税等不同形式的扶持。寻求一种既可解决塑料垃圾污染，变废为宝，又可创造巨大经济效益和社会效益的途径已刻不容缓。正是在这样一个有利的宏观环境之下，临沂鹏程塑业有限公司提出了废旧塑料加工项目的建设。

据世界各地的业内人士表示，废旧塑料的回收利用是一项节约能源、保护环境的措施。世界发达国家在这方面的工作起步早，迄今为止已经收到了明显的效益，例如英国的废弃塑料回收率为17%，美国的废弃塑料回收率已达 22.6%，而瑞士的废弃塑料回收率更是已经达到了近76%。由此可见，世界发达国家对于废弃塑料这一资源的再次利用已是相当的重视。

在我国，改革开放初期的塑料产品年产量为104万吨，发展到目前的6100万吨作用。到 2013年中国出口塑料制品的年出口量约为 6000万吨左右，而可回收的消费后的塑料约为2800万吨。由此可见，中国的塑料市场很庞大。而这些塑料制品会造成多少的“白色污染”，对中国再生资源有限公司整个环境来说又有着多大的影响。若我们能够对这样庞大的废弃塑料产品能够进行一个系统化的整理，既而通过高科技术进行再加工，使其再变成原料，那么这对于我们国家的整体环境来说，是一个极大程度上的提升，而且，又能为我们国家乃至全世界节省大量的不可再生资源。那么创造出来的效益，对于整个社会经济来说，是一种积极推动的行为，有着意义非常深远的影响。

## 项目建设的可行性分析

### 发展规划分析

（1）符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第二十三章中明确指明：“推行循环型生产方式。加快推行清洁生产，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。”

扩建项目主要对洗净废旧塑料进行再加工，将废弃资源转化为高质量要求的塑料再生颗粒产品。同时，利用最先进的生产设备实现生产产品和生产过程的可循环、可再生，达到废水循环利用零排放，符合我国“十二五”规划纲要中推行的循环型生产方式。

因此，扩建项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的相关要求。

（2）符合《“十二五”节能环保产业发展规划》的要求

《“十二五”节能环保产业发展规划》在资源循环利用产业重点领域部分明确指出：废橡胶、废塑料资源再生利用。推广应用常温粉碎及低硫高附加值再生橡胶成套设备；研发各种废塑料混杂物分类技术或直接利用技术，推广应用深层清洗、再生造粒和改性技术。拟建项目废旧塑料的加工建设将以洗净废塑料产品再加工为主，是发展循环经济的重要方向之一，项目将充分挖掘废塑料资源价值，使废旧产品、废塑料成为重要资源来源渠道，以此提炼出具有低成本、高附加值的塑料再生颗粒产品，从而节约原材物料，节省加工成本，减少环境污染，有利于推进再生资源的循环利用、规模利用和高附加值利用。

因此，拟建项目的建设符合《“十二五”节能环保产业发展规划》的相关内容。

（3）符合《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》的要求

《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》第二章 重点任务中明确指出：（四）抓好重点废旧商品回收。充分发挥市场机制作用，提高废金属、废纸、废塑料、报废汽车等主要废旧商品的回收率。

拟建项目将通过国内高利用价值的净废旧塑料原料，通过引进国内先进成熟技术，生产出的塑料再生颗粒可用来制水管、农机具、包装袋、水泥袋、塑料袋、桶、盆、玩具等塑料制品、生活用具等。有利于促进废旧商品加工一体化发展，并逐步发展成为组织规模大、经济效益好、研发能力强、技术装备先进的大型企业。

因此，拟建项目的建设符合《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》的相关要求。

（4）符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求

《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（45）大力发展循环经济。搞好再生资源综合利用。充分挖掘废弃物资源价值，大力发展资源再生产业，使废旧产品、废弃物成为重要的资源来源渠道。

拟建项目生产的新型环保塑料再生颗粒系列产品，属于再生资源行业。项目建设单位将积极利用国内最先进的生产设备，以达到低能耗、低污染的目标。符合规划中充分挖掘废弃塑料资源价值，有利于环境保护及资源综合利用，有利于“两型社会”建设。

因此，拟建项目的建设符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的相关要求。

（5）符合《山东省人民政府关于发展循环经济建设资源节约型社会的意见》（鲁政发[2005]83号）的要求

《关于发展循环经济建设资源节约型社会的意见》中明确指明：（2）资源利用环节。努力提高制造业技术水平，降低原材物料消耗强度。实现能量梯级利用、资源高效利用和循环利用，推进工业“三废”综合利用。

拟建项目拟建立的废旧塑料加工项目，通过引进国内再生塑料最新技术对洗净废塑料进行深加工，生产出的产品可广泛应用于服装、建筑材料、农业、机械、化学等领域，符合“资源—废料—原料”多次利用的良性循环体系，提高了资源利用率，减少了环境污染。

因此，拟建项目的建设符合《山东省人民政府关于发展循环经济建设资源节约型社会的意见》的相关内容。

（6）符合《山东周村经济开发区总体规划》要求

山东周村经济开发区位于淄博市周村区北部，1992年12月经省政府批准为省级经济开发区，2005年12月通过了国家发展改革委的审核，批复的面积6.5km2，范围为东至广电西路，南至北外环路、城北路，西至西外环路，北至石门路。《山东周村经济开发区环境影响报告书》于2009年8月26日获得山东省环保局的批复（鲁环审[2009]69号）。省政府批准的开发区产业定位为：轻纺服装、金属制品和专用机械设备制造，同时兼顾发展以精密机械设备、电子信息及生物技术等为主的高新技术产业。开发区规划布局为“一心（综合服务中心）、二轴（两条经济发展轴线）、一带（生态防护绿带）、六区（机械加工、金属制品加工、轻纺服装和高新技术4个产业区以及中心、石门2个生活区）”的空间结构形态。开发区内用地布局以一类、二类工业用地为主，严禁规划三类工业用地。

本项目位于金属制品产业区，用地性质为二类工业用地，符合用地规划要求；开发区土地利用总体规划见图10.2-1。

（7）符合《西部经济隆起带环境保护与生态建设规划（2013-2020年）》的相关要求

《西部经济隆起带环境保护与生态建设规划（2013-2020年）》中提到“加强废旧塑料和废旧轮胎回收利用监管，鼓励发展技术先进、规模化的废旧塑料再生利用和废旧轮胎资源化项目”，拟建项目采用先进技术有规模的进行废旧塑料再生利用，符合其相关规定要求。

### 与行业规划、相关政策的符合性

（1）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析

表10.2-1  拟建项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析

| 环境保护部 发展改革委 商务部 公告2012年第55号文要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 | 拟建项目不在居民区，产品为颗粒，不是塑料袋。项目所用原料不是危险废物。 | 符合 |
| 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 拟建项目存在符合环保要求的污水治理设施。 | 符合 |
| 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 拟建项目生产过程中产生的残余垃圾、滤网得到合理处理。 | 符合 |
| 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。 禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。 进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。 进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。 | 拟建项目原料为已分类的废塑料；拟建项目残余废塑料得到合理处理；拟建项目不加工废纸中的废塑料。 | 符合 |

（2）与《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/T1865—2011）符合性分析

表10.2-2  拟建项目与DB37/ T 1865—2011符合性分析

| 分类 | DB37/ T 1865—2011相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目选址要求 | 新建和改扩建废塑料再生利用项目须经县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门按照建设项目环境监督管理规定审批，严格遵守环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经环保行政主管部门审批的项目，不得建设和组织生产。 | 拟建项目按照要求经环保行政主管部门审批。 | 符合 |
|  | 新建和改扩建废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合各县级以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。 | 拟建项目厂址符合环境保护规划及行业发展规划要求。 | 符合 |
|  | 在地方人民政府设立的工业区以外进行项目建设的，不得在城市规划区边界外2公里以内，省控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网500米以内，城市居民区、商业区和其他需严防污染的食品、药品等企业周边1公里以内，国务院、国家有关部门和省、市人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 拟建项目选址符合上述要求。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用的废物的贮存和处理区)。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并达到消防安全部门的规定。 | 拟建项目进行了合理分区，按相关要求进行设置防风、防雨、防渗、防火措施。 | 符合 |
| 原料回收要求 | 废塑料再生利用企业在原料收集、运输和贮存等环节应严格落实污染防护措施，控制二次污染的产生。废塑料集散地和贮存场所的防雨、防渗等应严格执行GB 18599。 | 拟建项目采用分类并清洗好的废塑料原料，采取严格的污染防护措施，控制二次污染的产生。拟建项目严格执行GB 18599。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用企业应制定并执行具体措施以保证废塑料运输过程中包装完好，无遗洒损失；原料回收、贮存和供应过程不得清洗。 | 拟建项目原料不进行清洗，采取具体的措施保证废塑料运输过程中包装完好，无遗洒损失。 | 符合 |
| 生产过程污染防治技术要求 | 废塑料预处理和再生利用过程中应建设废气收集系统，收集各个生产环节产生的废气并集中处理；在废塑料破碎、筛分及造粒、成型等所有产生粉尘的部位，应配备除尘及粉尘回收装置。 | 项目建设废气收集系统。 | 符合 |
|  | 废塑料材料循环过程中应配备废渣收集系统回收废渣。 | 拟建项目配备废渣收集系统回收废渣，并充分利用。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用单位产品用水量应达到国际先进水平，尽量减少废水的产生。 | 拟建项目单位产品用水量达到国际水平。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用过程中应建设废水收集系统，收集生产各个环节产生的废水。 | 拟建项目无生产废水。 | 符合 |
| 末端治理污染防治技术要求 | 废塑料采用焚烧工艺进行能量回收的，应采用全系统除尘设施以及废渣收集设施，回收飞灰和废渣，并按GB 18485的相关要求处置飞灰和废渣。 废塑料再生利用企业应按照减量化、资源化、无害化原则，处置再生利用产生的固体废物，可资源化的固体废物再次利用，不可资源化的固体废物应按照固体废物污染防治的相关法律、法规和标准的要求委托有资质单位进行处理和处置。 | 拟建项目不采用焚烧工艺，固废得到合理处置。 | 符合 |
|  | 应建立废水处理系统，对收集的废水和厂区内的生活污水进行集中处理。废水处理系统应根据所产生的废水特点和所在区域排放标准要求，选择废水预处理、深度处理和消毒工艺的一种或多种技术。废水预处理技术包括气浮法、混凝沉淀法、电解法、微电解法、多效蒸发、高级氧化技术等。高级氧化技术可选择Fenton试剂法、二氧化氯氧化法、湿式空气氧化技术等。废水深度处理技术包括物化法、生化法，以及物化-生化组合技术。物化法包括混凝气浮(沉淀)法、Fenton试剂法、二氧化氯氧化法等；生化法包括生物活性炭法、曝气生物滤池、膜生物反应器等。废水的消毒工艺包括加热、紫外线、辐射等物理法及投加氯、二氧化氯、臭氧、甲醛、碱等化学法。废水排放应根据企业所在的区域执行相关地方流域水污染物综合排放标准，并满足国家和地方行业排放标准的有关要求。废塑料再生利用过程中应提高生产用水循环利用率，建设中水回用系统，新建企业中水回用率不低于30%，已建成企业应在本技术政策实施之日起3年内实现中水回用率不低于30%。 | 拟建项目生产过程无废水产生，仅有生活污水。 | 符合 |
|  | 对收集的废气进行集中处理时，优先采用冷凝、吸附－冷凝等工艺进行回收，不能回收的应采用吸附、吸收、生物膜法等技术处理。含氯化氢的废气宜采用水吸收、碱液吸收处理。 | 拟建项目废气采用活性炭吸附净化处理，废气不含氯化氢。 |  |
| 二次污染防治 | 废水集中处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物吸收等方法处理。废水处理过程中产生的污泥，应按照《国家危险废物名录》进行识别，属于危险废物的按照危险废物管理；识别为非危险废物的可按一般工业固体废物综合利用，无利用价值的可直接送无害化生活垃圾填埋场卫生填埋。 | 拟建项目仅产生生活污水，得到合理处置。 | 符合 |

（3）《废塑料综合利用行业规范条件》

表10.2-3  拟建项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

| 项目 | 考核标准 | 本项目对比考核内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 | 1、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目符合国家产业政策和地方相关规划 | 符合 |
|  | 2、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目所在地为山东周村 经济开发区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |
| 二、生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目扩建完成产品方案为6000t/a | 符合 |
| 三、资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 项目对收集的废塑料进行再生改性，无倾倒、焚烧与填埋的行为 | 符合 |
|  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 本项目用电为110 kW▪h/吨产品 | 符合 |
|  | 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 项目综合水耗为0.25m3/吨产品 | 符合 |
| 四、工艺与装备 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目设备能满足项目生产规模，造粒设备具有强制排气系统，并配置有集气罩收集废气。挤出设备的废弃过滤网按规定处理，无焚烧系统 | 符合 |
| 五、环境保护 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业建有围墙，地面全部硬化无明显破损现象 | 符合 |
|  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 企业建有仓库存放原料、产品和不可利用废塑料，仓库内废塑料分类存放，不进行露天堆放；企业厂内进行雨污分流，废水进入化粪池，雨水经雨水管网外排 | 符合 |
|  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目采购净废塑料，无金属、橡胶、添加物等夹杂物 | 符合 |
|  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。 | 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后达标排放外运堆肥 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 本项目对熔融挤出过程废气进行收集，收集后废气经活性炭吸附净化设施处理后达标排放 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目对高噪设备采取降噪隔声措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 | 符合 |

（4）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》(HJ/T 364-2007)

表10.2-4  拟建项目与HJ/T 364-2007符合性分析

| 项目 | 考核标准 | 本项目对比考核内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.再生利 用制品要 求 | 不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类作发泡剂；制造人体直接接触的再生制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 | 项目生产的塑料粒子，做工业材料用，不添加任何化学助剂。 | 符合 |
| 4.管理要 求 | 4.1 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。 | 建设单位需建立环保专人管理制度，实行ISO14000 制度，设置EHS 岗位，负责全厂环境保护的管理；定期对环保净化设备进行保养和维护，对净化材料制订定期更换机制。 | 符合 |

### 与产业政策的符合性

扩建项目为废旧塑料加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），拟建项目属于其中“第一类 鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第27款中“再生资源回收利用产业化”，是国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

### 与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》的符合性

拟建项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》的符合性情况见表10.2-5。

表10.2-5  与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合情况表

| 分类 | 山东省2013-2020年大气污染防治规划 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要任务 | 到2015年年底，没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业锅炉，禁止燃用含硫量超过0.6%、灰分超过15%的煤炭 | 拟建项目不进行锅炉建设 | 符合 |
|  | 按照《山东省区域性大气污染物综合排放标准》要求，重点考虑生态环境敏感程度、人口密度、环境承载能力三个方面因素，将全省划分为核心控制区、重点控制区和一般控制区三类区域。核心控制区内禁止新建污染大气环境的生产项目，已建项目应逐步搬迁；建设其他设施，其污染物排放应满足标准中核心控制区排放限值要求；重点控制区新建大气污染物排放项目必须满足重点控制区排放限值要求。 | 拟建项目位于山东周村经济开发区，属于重点控制区，污染物排放满足相关标准要求 | 符合 |
|  | 严格实施环境容量控制制度。空气质量达不到国家二级标准且长期得不到改善的区域，从严审批新增大气污染物排放的建设项目。 | 拟建项目位于山东周村经济开发区，扩建项目现状监测期间项目周围空气环境质量状况较好，采取相关措施后颗粒物排放量有所减小。 | 基本符合 |
|  | 把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量和环境容量定项目，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。 | 拟建项目不涉及总量污染物排放 | 符合 |
|  | 进一步提高环境准入门槛，一般控制区内新建项目必须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》对应时段排放标准要求，如当地环境空气质量仍不能满足要求，地方政府可以依据居民区所需的环境质量要求倒推污染源最高允许排放浓度限值。 | 拟建项目位于重点控制区内，大气污染物排放能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》要求 | 符合 |

由上表分析，拟建项目符合《山东省2013-2020年大气污染防治规划》的要求。

## 选址合理性分析

1、环境功能区划

根据周村区环境功能区划的规定，项目区域定位于环境空气二类区、环境噪声2类标准适用区、地下水水体功能为Ⅲ类水域。根据以上环境定位，从环境方面考虑，区域环境空气、噪声要求和地表水功能等均能适合拟建项目的建设。

2、规划符合性

本项目所在地土地利用性质为二类工业用地，符合山东周村经济开发区土地利用规划要求。

3、卫生防护距离

根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），生产规模小于等于1000t/a塑料厂的卫生防护距离为100m，拟建项目年生产塑料再生颗粒大于1000t，经计算确定的卫生防护距离为100m范围。

根据现场调查，本项目周围100米范围内，无常住居民、学校、医院等敏感保护目标。评价提出在进行城市、乡镇或新农村建设总体规划时，本项目卫生防护距离内不适宜建设住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

4、气象条件

本项目区域地处中纬度的山东内陆，属暖温带大陆性半湿润季风气候，本地区常年主导风向为S，夏季盛行东风、东南风，冬季盛行北风、东北风，年平均风速2.6m/s。从污染系数和风向频率玫瑰图综合分析，厂址近距离下风向无居民，该项目产生的废气，经低温等离子净化处理设施处理后，排放量较少，经预测影响范围小，因此，从污染气象来看，厂址选择合理，影响范围较小。

5、配套设施条件

拟建项目所在地公用设施配套齐全，供电、供水、排水等基础设施完全满足项目的需求。项目所在区域道路四通八达，符合项目交通运输条件要求。可见项目建设场地公用设施配套齐全，可满足项目建设要求。

综上分析，项目区域从环境定位、用地性质、公用设施配套方面出发来讲，项目在此地建设是合理的。但这种可行性是有前提和限制条件的，作为开发建设单位必须明确自己所肩负的环境责任，充分落实相关的环保措施和生态补偿和建设措施，在开发建设过程中引入环境监理制度，把对环境的影响降到最低。

## 环境可行性

### 环境质量可行性

（1）环境空气现状评价结果表明：项目所在区域环境空气中SO2、CO年均浓度或相应百分位数 24h 平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度不达标，这主要与本区地处北方，天气干燥少雨、风大扬尘有关。

现淄博市正加大环境治理力度，根据周村区内制定的环境整改措施：已关停了全部燃煤锅炉，同时积极采用天然气等清洁能源代替其他产生颗粒物等污染物的能源。以减低大气污染程度，改善大气环境质量。

⑵地表水环境现状评价结果表明：各监测断面水质中pH、SS、CODCr、NH3-N、总磷、总氮等的指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求。

⑶声环境现状评价结果表明：厂界各监测点昼间声级在53.6~54.8dB（A）之间，夜间声级在43.4~46.8dB（A）之间，昼夜噪声现状监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

⑷地下水环境现状评价结果表明：本项目区域地下水中pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐均能满足《地下水质标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准。

### 环境影响

### （1）对环境空气质量影响

本项目颗粒物排放量小，对周边大气环境的影响很小。建设方在实际生产中仍应探索使用更好的工艺和技术，进一步减少污染物的产生。

### （2）对地表水环境的影响

拟建项目产生的生活污水和生产废水经现有污水处理站处理后排放市政污水管网，进入光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）及其修改单一级A类标准，最终达标排入孝妇河，对周围水环境影响较小。

### （3）对地下水环境的影响

拟建项目建成后，通过落实各项环保治理措施，对生产车间等进行严格防渗处理，加强日常管理，严格杜绝污水下渗对当地地下水造成的污染，项目的建设对周围地下水不会产生明显影响。

### （4）对声环境影响

拟建项目噪声源经采取隔声、减振、绿化等处理措施后，各厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。因此，拟建项目投产运营后对周边声环境影响较小。

### （5）固废环境影响

扩建项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。危险废物的储存、登记、转移全部按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求执行，所有危险废物均委托有资质的有资质的单位处置。一般固废均采取了综合利用的途径。所有固体废物均妥善处理处置，对周围环境的影响较小。

### （6）周围公用配套设施情况

经调查，拟建项目建设地点交通便利，供电供水等配套基础设施完善可靠。

## “三线一单”对照

（1）对照《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目不在省政府划定的533个陆域生态保护红线区块内（图14.4-1）；本项目也不位于《淄博市生态保护红线规划（2016—2020年）》规定的禁止开发区内。

（2）周村经济开发区内现建有淦清污水处理厂和光大（周村）污水处理厂两个污水处理厂。周村淦清污水处理厂处理能力6万m3/d，现实际处理量4万m3/d；光大（周村）污水处理厂一期设计规模4万m3/d，二期设计规模8万m3/d，现实际处理量为4万m3/d。两污水处理厂均有余量处理本项目产生的污水。

（3）本项目租用已建成园区内已建成厂房，不存在土地资源的再占用问题。项目回收利用废塑料进行加工，对资源的重复利用。同时对环境起到了一定的保护作用。

项目“三线一单”符合性分析对照见表10.4-1。

表10.4-1  项目“三线一单”符合性分析对照

| 三线一单要求 | 内容 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目不在省政府划定的533个陆域生态保护红线区块。 | 不位于此范围内 |
|  | 《淄博市生态保护红线规划（2016—2020年）》规定的禁止开发区 | 不位于此范围内 |
| 环境质量底线 | 区域或者行业污染物排放总量管控要求 | 现无区域和行业总量管控要求 |
|  | 优化区域或行业发展布局、结构和规模的政策规定 | 园区内暂无相应政策规定 |
| 资源利用上线 | 动力能源消耗 | 项目年由园区配套用电80万KWh； 项目不使用蒸汽，设备使用电加热；不使用冷源和天然气其等他能源； |
|  | 土地占用等资源消耗 | 租用已建成厂房不涉及土地占用 |
| 环境准入负面清单 | —— | 区域内暂无负面清单目录 |

## 小结

综合考虑产业政策及规划的符合性、选址合理性、周围环境因素及拟建项目环境影响等各种因素，拟建项目的选址与建设是合理可行的。

### 环境风险影响分析

扩建项目环境风险评价等级地下水为简单分析、环境空气为二级、地表水为三级B。扩建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的预防措施以及事故应急预案，厂区已设置了1座200m3事故水池，，能够有效避免事故废水直接外排；只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，扩建项目可以在设计年限内平稳安全地运行。通过分析，本次评价认为，在落实已制定的各项事故风险防范措施和应急预案情况下，扩建项目生产带来的环境风险完全可以接受。

## 小结

综上所述，扩建项目属于“鼓励类”建设项目，符合国家及淄博市相关政策要求；选址符合张店东部化工区规划。项目在落实好各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，不会造成急性严重伤害，综合考虑项目的各项内外部条件，扩建项目的建设是合理可行的。

# 环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有重要意义。企业需根据扩建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内环境监测工作，减少污染物的排放。

## 环境管理

### 环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，促进企业能够持续发展生产。

### 环境管理机构

拟建项目投产后，建设单位应该重视环境保护工作，增加2～3名环保工作人员，专门负责该车间的环保设施运行管理工作。同时，要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

#### 环境管理内容

建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。

（9）进行清洁生产审核，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

#### 环保管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，“建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。”“建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。”

项目建成后应严格执行月报制度,即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 监测制度

建立健全必要的环境管理规章制度，做到“有章可循、执法必严”。各项目规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。厂内的环境管理规章制度主要有《环境保护管理制度》、《环境污染防治设施管理规定》、《环境保护监测规定》、《建设项目环境保护管理规定》、《环境保护奖惩制度》、《环境污染事故管理制度》和《环境管理岗位责任制》等环境管理规章制度，还需要建立一些各主要排污岗位的管理规定。

（1）《环境保护管理制度》是全厂环境保护的基本法规，该法规规定了全厂的环境保护管理总则、组织机构与职责、预防污染、治理污染、污染事故处理、监测管理等方面的基本总则。适用于全厂各级环境保护管理。

（2）《环境污染防治设施管理规定》中要规定环境污染防治设施管理总则、填报与发证、监督与管理等。

（3）《环境保护监测规定》中要规定环境监测总则、监测机构与职责、监测项目、监测范围、监测时间、监测报告等，适用于全厂的环境监测工作。

（4）《建设项目环境保护管理规定》是针对厂内新建项目，制定本公司建设项目“三同时”的管理细则。

（5）《环境保护奖惩制度》包括环境保护奖惩总则、奖励与处罚办法。

（6）《环境污染事故管理规定》是处理环境污染事故的基本法规，该标准规定环境污染事故分级、分类、事故处理、事故报告和损失计算等方面的具体办法。

（7）《环境管理岗位责任制》是各级管理人员的岗位责任规章制度。

另外，还要对不同的工作岗位，提出相应的规章制度和操作规范，包括正常的操作程序、可能产生的环境影响与防治措施、可能出现的异常情况及应急对策等。

### 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。厂区内设置规范的排污口。

### 排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；

2、根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本项目厂区污水总排口作为管理的重点；

3、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

### 排污口的技术要求

1、排污口的设置必须合理确定，按照环监[1996]470号文件要求，进行规范化管理。

2、污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在厂区总排口。

### 排污口立标管理

1、污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见图11.1-1。标志的形状及颜色说明见表11.1-2。

| 排放口 |  | 废水排放口 |
| --- | --- | --- |
| 提示标志图形 |  |  |
| 警告标志图形 |  |  |
| 排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 |
| 提示标志图形 |  |  |
| 警告标志图形 |  |  |

图11.1-1  环境保护图形图形标志—排放口（源）

表11.1-2  标志的形状及颜色说明

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

2、污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

### 排污口立标管理

1、要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，企业今后应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 环境监测计划要求

### 环境监测计划

1、自行监测计划

根据《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函[2016]1686号）要求和《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ 819-2017)制定企业自行检测方案。本项目扩建完成后需进行的环境监测具体内容见表11.2-1，监测方法执行国家有关技术标准和规范。

表11.2-1  监测内容一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒H1 | 颗粒物 | 每半年一次 |
|  |  | VOCs | 每半年一次 |
|  |  | 臭气浓度 | 每年一次 |
|  |  | NH3 | 每年一次 |
|  |  | H2S | 每年一次 |
|  | 厂界 | 颗粒物、VOCs、臭气浓度、NH3、H2S | 每年一次 |
| 废水 | 总排口 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 每半年一次 |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每周一次 |
| 固体废物 | — | 固体废物名称、产生量、去向 | 每月统计一次 |

山东林源环保科技有限公司应按照本次制定的环境监测计划定期开展环境监测。不具备自主进行环境监测的能力的项目委托有资质监测单位定期对项目进行环境监测。

2、验收监测计划

本项目验收监测计划见表11.2-2。

表11.2-2  污染源验收监测计划一览表

| 污染类型 | 监测点位及数量 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒H1 | 颗粒物、VOCs、臭气浓度、NH3、H2S | 每天监测3次，连续2天 |
| 无组织废气 | 厂界 | 4个（上风向1个点，下风向3个点） | 颗粒物、VOCs、臭气浓度、NH3、H2S | 每天监测3次，连续2天 |
| 废水 | 总排口 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 每天监测4次，连续2天 |
| 噪声 | 各厂界外1米 | 4个 | 等效连续A声级 | 昼间一次，连续监测2天，若夜间生产，进行夜间监测 |

3、事故应急监测方案

事故应急环境监测方案作为应急预案的一部分，在发生环境事故时，必须及时进行环境监测。项目扩建完成后事故状态环境监测计划见表11.2-3。

表11.2-3  项目事故应急状态环境监测方案

| 环境要素 | 检测点名称 | 方位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界 | 当时风向下风向 | 颗粒物、VOCs、臭气浓度、NH3、H2S | 每小时取样1次 |
|  | 礼官村 | 周边敏感点 |  |  |
|  | 事故区附近 |  |  |
| 水环境 | 废水总排口及附近地表水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 每小时取样1次 |

4、周围环境质量跟踪监测方案

根据《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函[2016]1686号）文相关要求，项目投产后，为及时了解项目厂址周围敏感点等环境质量现状，应对周围敏感点进行跟踪监测，因项目污染物产生量较小，经治理后对周围环境影响不大，结合项目周围敏感点，在园区管委会设置环境空气质量跟踪监测点，项目环境质量跟踪监测计划见表11.2-4。

表11.2-4  周围环境质量跟踪监测方案

| 环境要素 | 检测点名称 | 方位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 礼官村 | N | PM10、VOCs、NH3、H2S | 每年一次 |

若监测过程中出现超标情况时，应即刻向当地环保局报告，同时采取措施，减少污染物排放对周边环境的影响，并加密监测频次，直至污染物恢复达标要求后方可恢复正常监测频次

### 监测仪器设备

若企业不具备监测条件，可委托环境监测站或得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告。

### 监测方法

地下水按《地下水质量标准》和《地下水监测技术规范》中规定的有关监测分析方法进行；废气按《空气环境质量标准》、《大气污染物综合排放标准》中规定的有关监测分析方法进行；噪声按《声环境质量标准》中规定的有关监测方法进行。

### 监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

### 事故应急调查监测方案

项目事故预案中包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与所在地附近环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应根据发生事故时的气象条件，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点加密监测主导风下风向的区域。

### 环保验收监测

扩建项目环境保护“三同时”验收内容见表11.2-6。

表11.2-6  扩建项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染因子 | 环境保护措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒H1 | 颗粒物 | 经集气罩收集后利用“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理后通过15排气筒排放 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第II时段污染物排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中污染物排放限值 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭，加强车间管理及厂区绿环 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放限值 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2中厂界监控点浓度限值 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | H2S |  |  |
| 废水 | 污水池 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 生产废水经“酸化水解+氧化+沉淀装置”处理后经污水管网排入光大水务（淄博周村）净水有限公司深度处理最终排入孝妇河；生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入生产废水处理装置处理后排放 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准 |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存库1座 | 满足《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  | 危险固废 | 危险废物暂存库1座 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 |  |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 隔声、消声、减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |

## 小结

扩建项目厂内已设置安环部，并建立了适合于自身的环境管理体系，环境污染监测可采取自己监测和委托当地环境监测站进行，按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

# 结论与建议

## 评价结论

### 项目概况

山东林源环保科技有限公司年产6000吨塑料颗粒扩建项目位于淄博市周村经济开发区正阳路7437号山东林源环保科技有限公司现有厂区，项目总投资80万元，其中环保投资8万元，本项目依托现有年产2000吨塑料颗粒项目，在现有厂区内新建废旧塑料再生造粒生产线1套。项目建成后，可实现年产6000t塑料颗粒。

### 产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，第28条：再生资源回收利用产业化”，项目建设符合国家产业政策相关要求。属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”“三十一、资源节约和综合利用-14.再生资源回收利用产业化”，符合淄博市产业政策。

### 环境质量现状监测与评价

#### 环境空气

评价区环境空气质量现状监测结果表明，评价区内非甲烷总烃监测浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；NH3、H2S、VOCs小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。

从整体来看，现状监测期间，评价区域内环境空气质量现状相对较好。

#### 地表水

本次环评地表水监测数据看出孝妇河评价河段总氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物均超标，其中，总氮最大超标倍数为5.1倍，出现在3#；氯化物最大超标倍数为3.168倍，出现在3#；硫酸盐最大超标倍数1.964倍，出现在3#；硝酸盐最大超标倍数为3.45倍，出现在2#；亚硝酸盐最大超标倍数为19倍，出现在3#；氟化物最大超标倍数为1.97倍，出现在3#；其余监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

#### 地下水

由评价结果可知，地下水监测中除了1#点位总硬度出现超标外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水标准，总硬度超标主要与当地水文地质条件有关。评价区地下水环境质量较好。

#### 声环境

根据本次环境质量监测数据显示，扩建项目厂区各厂界昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

#### 土壤

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表4污染影响型建设项目评价等级判定表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

### 污染物产生、治理及排放情况

#### 废气

热熔挤出废气及污水站废气经集气罩收集通过“碱喷淋+活性炭吸附”处理后由15m排气筒排放，排气筒（H1）颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业第II时段污染物排放限值；H2S、NH3、臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1中污染物排放限值。

无组织废气VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中厂界监控限值；颗粒物厂界浓度满足合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂界臭气、氨、硫化氢排放浓度可满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中无组织排放限值。

#### 废水

生活废水经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准后，通过管线排至光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度处理。

#### 固体废物

建设项目新增固废主要为废塑料、废滤网、池渣、废活性炭、废标签、废包装材料、污泥以及生活垃圾等。

废塑料、废滤网、标签、废包装材料集中收集后外售处理；污水站污泥及循环池池渣委托外单位处理；废活性炭属HW49类危险废物（废物代码（900-039-49）），须委托有危险废物处理资质单位处理；生活垃圾在厂内集中收集后，交由当地环卫部门清运处理。

#### 噪声

该项目噪声主要来源于热熔挤出机、循环水泵等，噪声在75-85dB(A)之间。采取的噪声防治措施包括尽量选用低噪声设备，连接处采用柔性接头，加隔声罩或电机消声器，厂区合理布局等。

项目扩建完成后，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

### 环境影响评价

（1）环境空气

项目采取相应措施后污染物排放量较小，排放的大气污染物对周围环境影响较小。项目无需设置大气环境防护距离。

（2）地表水环境

本项目生活废水经现有“隔油池+化粪池”处理后连同生产废水（分选废水、废气喷淋吸收排水和地面冲洗水）排入厂区现有“酸化水解+氧化+沉淀”废水处理装置进行处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准后，通过管线排至光大水务（淄博周村）净水有限公司污水处理厂进行深度处理，对周围地表水环境的影响很小。

（3）地下水环境

扩建项目均按GB 18597、GB 18598设计了地下水污染防渗措施。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，已依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此，正常工况下，本项目的生产运行对地下水造成影响小。

（4）声环境

扩建项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，主要噪声源均采取了相应有效的防噪降噪措施。经预测，扩建项目投产后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（5）固体废物

扩建项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。危险废物的储存、登记、转移全部按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求执行，所有危险废物均委托有资质的有资质的单位处置。一般固废均采取了综合利用的途径。所有固体废物均妥善处理处置，对周围环境的影响较小。

### 环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对建设项目环境风险进行“简单分析”。通过分析，本次评价认为，在落实现有及报告中提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，扩建项目生产带来的环境风险完全可以接受。

### 污染防治措施及其经济技术论证

扩建项目所采取的各类污染治理措施在技术上是可行的，经济上是合理的，能够确保项目污染物达标排放。

### 清洁生产分析

扩建项目所用原料危害性较小，在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；扩建项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；产品污染物利用率较高，排放量少，满足相应的标准要求，总体上符合清洁生产的要求。

### 总量控制分析

项目扩建完成后无废水外排；满负荷运转时颗粒物、VOCs排放量分别为0.767t/a和2.317t/a。扩建项目应申请总量控制指标VOCs3.601t/a。

### 环境经济损益性分析

扩建项目符合国家的产业政策和市场需求，采用了合理的环保治理措施，项目的建设具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

### 项目建设可行性分析

扩建项目属于“鼓励类”建设项目，符合国家及淄博市相关政策要求；选址符合张店东部化工区总体规划。项目在落实好各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，不会造成急性严重伤害，综合考虑项目的各项内外部条件，扩建项目的建设是合理可行的。

### 公众参与

“山东林源环保科技有限公司年产6000吨塑料颗粒扩建项目”环评期间，建设单位进行了公众参与。本次评价通过网站公告、敏感点现场张贴公示、登报公示等形式，广泛征询公众对该项目的意见和建议。公示反馈意见和公众调查表反馈意见，被调查公众对本项目建设持支持意见，无反对意见。

本项目采取对周围居民发放公众意见调查表的方式，对周围公众对本项目建设的态度进行调查。调查结果显示，该项目的建设促进了当地的经济发展，公众基本上可以接受本项目在当地建设。项目在运行过程中要严格按照环评提出的废气、废水等处置要求，使各污染物排放达标，并向广大人民宣传企业的污染治理情况，让大家监督。只要建设单位切实做好。

### 总结论

山东林源环保科技有限公司年产6000吨塑料颗粒扩建项目符合国家及淄博市当地产业政策；扩建项目采取的各项环保措施可行，项目建设对周围环境空气、地表水、地下水噪声的影响较小，环境风险可防可控；扩建项目满足卫生防护距离、达标排放、总量控制和清洁生产的要求；大多数居民对扩建项目建设表示支持；所产生的社会稳定风险较小。在严格落实报告书中各项环保措施和整改要求、认真执行“三同时”制度的情况下，从环境保护角度看，扩建项目的建设是可行的。

## 措施与建议

### 环保措施

扩建项目环保措施详见表12.2-1。

表12.2-1  扩建项目环保措施一览表

| 类别 | 产生环节 | 污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔融挤出工序废气 | 颗粒物、VOCs | 经集气罩收集后利用“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理后通过15排气筒排放 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）；《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）；《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） |
|  | 污水站废气 | NH3、H2S |  |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、SS、氨氮 | 生产废水经“酸化水解+氧化+沉淀装置”处理后经污水管网排入光大水务（淄博周村）净水有限公司深度处理最终排入孝妇河；生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入生产废水处理装置处理后排放 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31692-2015）B等级排放标准 |
|  | 生产废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 |  |  |
| 噪声 | 生产设备运行 | LeqdB（A） | 基础减振、车间密闭、消声、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，不外排 | 不外排 |
|  | 热熔挤出 | 废塑料 | 外售 | 不外排 |
|  | 热熔挤出 | 废滤网 | 外售 |  |
|  | 循环池 | 池渣 | 环卫部门清运 |  |
|  | 环保设备 | 废活性炭 | 资质单位处理 |  |
|  | 风选 | 标签 | 外售 |  |
|  | 污水站 | 污水站污泥 | 委托处置 |  |
|  | 材料包装 | 废包装材料 | 外售 |  |
| 环境风险 | 落实风险防范措施，制定相应的应急预案并定期演练 | 环境风险可控 |

### 建议

结合项目现场实际情况，进一步加强环保管理的要求，本环评提出如下建议：

- 固废分类处理，储运过程要捆绑结实，防止扬尘和雨淋造成二次污染，并尽可能实现固体废物的循环利用；固废暂存处的地面要采取防渗措施，设置消防和防火设施，设置挡雨设施，外运过程应防止抛洒泄漏。危险废物在收集及贮运过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行。在储存、转移、处理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》五联单制度。

2、加强对废气处理设备的维护和保养，防止环保设备因故障引起废气处理效率下降，确保本项目运行时产生的废气能够达标排放。

3、采取有效措施防止发生各种事故，制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

4、为确保消防废水、事故状态下的废水不直接排入外环境，须完善事故废水收集与导排系统的建设。

5、加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本评估报告中的要求认真落实环境监测计划。

# Text boxes

期

日

间

时

件

条

象

气